СОДЕРЖАНИЕ

|  | Водный путь Е-40 (белорусская часть). Состояние вопроса | ………………………… |
| --- | --- | --- |
|  | WP 3. Задача 3.2 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) белорусской части пути | …………………………. 25 |
|  | Приложения | …………………………..124 |

Водный путь Е-40 (белорусская часть). Состояние вопроса

Днепро-Бугский канал представляет собой крупнейший в Беларуси гидротехнический объект протяженностью от Бреста до Пинска 196 км, включая 94 км искусственно проложенного канала и спрямленные участки рек Пина и Мухавец, соединяющий Западный Буг с Припятью.

Канал состоит из 11 участков, разделенных судоходными шлюзами. Водораздел канала расположен на участке Кобрин–Ляховичи. На западе на территории Беларуси он впадает в Западный Буг, являющийся притоком расположенной на территории Польши реки Вислы. От водораздела на восток канал течет в реку Припять.

Канал расположен на территории Брестской области, пролегает с запада на восток на землях Брестского, Жабинковского, Кобринского,   Дрогичинского, Ивановского, Пинского, Лунинецкого районов (рис. 1). Далее до границы с Украиной река Припять протекает по территории Житковичского, Петриковского, Мозырского, Наровлянского районов Гомельской области. Районы пролегания водного пути относятся к регионам Западного и  Припятского Полесья.

Приведенная в таблице 1 экспликация угодий по трассе Днепро-Бугского канала и далее реки Припять свидетельствует об интенсивном сельскохозяйственном использовании территории.

Благоприятные природно-климатические условия региона обеспечивают в целом хорошее экологическое состояние рассматриваемых районов: земли, занятые лесной и сельскохозяйственной растительностью занимают более 80% территории (таблица 2).

По гидротермическим условиям Полесья являются наиболее благоприятным регионом для развития сельскохозяйственного производства.

В Полесье имеют место наименее продолжительные в Беларуси мягкие зимы (таблица 3, 4).

Однако риски заморозков имеют место вплоть до начала лета и со второй декады сентября (таблица 5). При этом благоприятный период для произрастания и суммы эффективных температур за вегетацию в этом регионе (таблицы 6, 7) достаточны для выращивания  основных сельскохозяйственных культур и являются наибольшими на территории Беларуси.

Динамика внутрисуточных температур воздуха по метеостанции Пинска за многолетие (рис. 2), обработанные их среднегодовые значения (рис. 3) при сглаживании полиномом второго порядка указывают на небольшой тренд роста среднесуточных температур и рост максимальных суточных температур на 3-4о при некотором увеличении минимальных температур. Внутригодовое распределение температур воздуха (рис. 3) на территории районов пролегания канала годовые осадки составляют 500 – указывает на значительную дисперсию температур на одни и те же даты по годам, несколько большую в зимний период.

Рисунок 1- Трасса пролегания Днепро-Бугского канала

Рисунок 2 – Динамика внутрисуточных температур воздуха по метеостанции г. Пинска за многолетие

Рисунок 3 – Тренды максимальных, минимальных и среднегодовых температур по метеостанции Пинска

Рисунок 4 – Внутригодовой ход внутрисуточных температур воздуха по метеостанции г. Пинска за многолетие

Рисунок 5- Зона затопления поймы р. Припять 1 % расходом весеннего половодья

Рисунок 6 – Динамика суточных осадков по метеостанции Пинск за многолетие

Рисунок 7 - Геопривязанные поля всех сельскохозяйственных  предприятий районов пролегания Днепробугского канала

Полесский регион имеет высокоразвитое сельскохозяйственное производство, в значительной степени определяющее экономику районов.

Реализованные по трассе канала 12 гидроузлов с судоходными шлюзами обеспечивают возможность судоходства между бассейнами Балтийского и Черного морей с преодолением водораздельного участка, имеющего превышение уровня воды 11,5-14,5 м, включая самый большой перепад 4,5 м на гидроузле г. Кобрина. Водосборная площадь канала превышает 8,5 тыс. км2.

Наиболее возвышенная водораздельная часть канала питается Белоозерской водоподающей системой, представляющей каскад русловых озер на границе с Украиной, обеспечивающей водоподачу из верхней Припяти. С территории Украины поступление воды по каналам происходит также из озер Ореховские и Луковое. На территории Беларуси главными притоками являются реки Мухавец, Неслуха, Филиповка. Ниже по течению непосредственно после слияния с Припятью в неё впадает крупный левобережный приток – река Ясельда.

Таким образом, Днепро-Бугский канал помимо судоходства играет водорегулирующую роль в гидравлически связной системе водотоков, в частности обеспечивая пропуск расходов половодья с возвышенных территорий Украины и Беларуси.

Одновременно на канале построено три приуроченных к шлюзуемым гидроузлам малых гидроэлектростанций, наиболее мощной из которых является Кобринская – 710 тыс. кВтч/год.

Таблица 1 – Наличие и распределение земель по видам использования по районам вдоль трассы Днепробугского канала

| № пп | Наименование районов | Общая площадь земель, га | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сельскохозяйственных | лесных | под древесно-кустарниковой растительностью | под болотами | под водными объектами | под дорогами и иными транспортными коммуникациями | общего пользования | под застройкой | нарушенных | неиспользуемых | иных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Брестский | 154497 | 69964 | 60174 | 5644 | 1651 | 3422 | 3563 | 1187 | 3313 | 103 | 4165 | 1311 |
| 2 | Жабинковский | 68417 | 45083 | 12072 | 1867 | 1209 | 2786 | 1766 | 412 | 1654 | 127 | 1054 | 387 |
| 3 | Кобринский | 203979 | 105302 | 57840 | 4525 | 11267 | 4400 | 5053 | 1589 | 5196 | 101 | 7468 | 1238 |
| 4 | Дрогиченский | 185506 | 96883 | 49277 | 3848 | 20505 | 4823 | 3475 | 900 | 3156 | 75 | 1653 | 911 |
| 5 | Ивановский | 155141 | 85448 | 43889 | 2398 | 7028 | 4259 | 3604 | 818 | 3474 | 32 | 3469 | 722 |
| 6 | Пинский | 325277 | 134331 | 106330 | 4824 | 45297 | 11312 | 6173 | 3170 | 5312 |  | 4252 | 4276 |
| 7 | Лунинецкий | 270851 | 90568 | 123601 | 4122 | 26661 | 6530 | 5222 | 1461 | 39X7 | 687 | 3694 | 4318 |
| 8 | Житковичский | 291627 | 64949 | 162464 | 6294 | 28414 | 12594 | 4989 | 908 | 3029 | - | 7307 | 679 |
| 9 | Петриковский | 283518 | 84875 | 160083 | 4316 | 11028 | 6791 | 5630 | 1283 | 2815 | - | 5954 | 743 |
| 10 | Мозырский | 160347 | 42149 | 88353 | 4574 | 4564 | 3976 | 3955 | 1489 | 4846 | - | 5975 | 466 |
| 11 | Наровлянский | 158882 | 22109 | 113221 | 436 | 6309 | 4014 | 2750 | 419 | 984 | - | 8461 | 179 |

Таблица 2 – Показатели экологического состояния территории по условиям землепользования

| № п/п | Наименование районов | Сельскохозяйственная освоенность территории, % | Распаханность территории, % | Лесистость территории, % | Заболоченность и обводненность территории, % | Доля площади строенных территорий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 45,3 | 29,2 | 42,2 | 3,4 | 5,1 |
| 2 | Жабинковский | 66,0 | 44,4 | 20,4 | 5,8 | 5,5 |
| 3 | Кобринский | 51,7 | 30,0 | 30,6 | 7,7 | 5,7 |
| 4 | Дрогиченский | 52,2 | 24,2 | 28,2 | 13,7 | 4,0 |
| 5 | Ивановский | 55,6 | 32,3 | 29,6 | 7,1 | 5,1 |
| 6 | Пинский | 41,2 | 20,5 | 33,0 | 18,3 | 4,2 |
| 7 | Лунинецкий | 33,5 | 17,8 | 45,1 | 14,7 | 3,9 |
| 8 | Житковичский | 22,3 | 10,8 | 57,9 | 14,0 | 3,1 |
| 9 | Петриковский | 30,1 | 14,7 | 57,8 | 6,8 | 3,1 |
| 10 | Мозырский | 26,7 | 16,6 | 57,8 | 5,3 | 6,2 |
| 11 | Наровлянский | 13,9 | 8,3 | 71,5 | 6,5 | 2,6 |

Таблица 3 – Снежный покров

| № п/п | Район | Число дней в году со снежным покровом | Вероятность зим без устойчивого снежного покрова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 69 | 33 |
| 6 | Пинский | 88 | 14 |
| 8 | Житковичский | 93 | 11 |

Таблица 4 – Характеристики заморозков в воздухе

| № п/п | Район | Дата последнего заморозка весной | Дата первого заморозка осенью | Число дней безморозного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | среднее | минимально | максимально |
| 1 | Брестский | 02.05 | 10.04 | 05.06 | 05.10 | 13.09 | 24.10 | 155 | 113 | 185 |
| 6 | Пинский | 22.04 | 24.03 | 23.05 | 10.10 | 18.09 | 31.10 | 171 | 118 | 206 |
| 8 | Житковичский | 28.04 | 30.03 | 19.05 | 12.10 | 18.09 | 05.11 | 166 | - | 209 |

Таблица 5 – Вероятность лет с заморозками различной интенсивности по декадам по метостанции г. Пинска (%)

| Минимальная температура воздуха ниже | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 92 | 92 | 58 | 50 | 25 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 67 | 75 | 42 | 25 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25 | 75 | 83 | 92 |
| -1 | 67 | 67 | 33 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 42 | 83 | 92 |
| -3 | 33 | 17 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 33 | 67 |
| -5 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 8 | 50 |

Таблица 6 – Периоды и их продолжительность  со средней суточной температурой воздуха выше и ниже 0, ±5, ±10, ±15о

| № п/п | Район | Выше пределов | Ниже пределов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0о | 5о | 10о | 15о | 0о | -5о | -10о | -15о |
| 1 | Брестский | 11.03-26.11 259 | 6.04-26.10 205 | 26.04-05.10 161 | 26.05-03.09 99 | 26.11-11.03 106 |  |  |  |
| 6 | Пинский | 16.03-22.11 250 | 8.04-26.10 200 | 26.04-01.10 157 | 25.05-3.09 100 | 22.11-16.03 115 | 12.01-7.02 27 |  |  |
| 8 | Житковичский | 20.03-18.11 242 | 12.04-26.10 196 | 26.04-29.09 155 | 27.05-20.08 123 | 18.11-20.03 123 | 30.12-13.02 46 |  |  |

Таблица 7 – Суммы положительных средне-суточных температур воздуха за период с температурой выше 0, 5, 10, 15о (нарастающим итогом)

| № п/п | Район | Темпе-ратура выше | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 |
| 1 | Брестский | 0 | 82 | 155 | 253 | 375 | 513 | 678 | 837 | 1003 | 1177 | 1359 | 1457 | 1755 | 1937 | 2109 | 2287 | 2433 | 2565 | 2683 | 2782 | 2860 | 2922 |
|  |  | 5 | 27 | 100 | 198 | 320 | 458 | 623 | 782 | 948 | 1122 | 1304 | 1492 | 1700 | 1882 | 2054 | 2232 | 2378 | 2510 | 2628 | 2727 | 2805 | 2857 |
|  |  | 10 |  |  | 52 | 174 | 312 | 477 | 636 | 802 | 976 | 1158 | 1346 | 1554 | 1736 | 1908 | 2086 | 2232 | 2364 | 2482 | 2534 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  | 91 | 250 | 416 | 590 | 772 | 960 | 1168 | 1350 | 1522 | 1700 | 1746 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пинский | 0 | 61 | 131 | 231 | 356 | 496 | 662 | 823 | 991 | 1166 | 1348 | 1536 | 1744 | 1926 | 2099 | 2277 | 2424 | 2553 | 2664 | 2754 | 2824 | 2880 |
|  |  | 5 | 16 | 86 | 186 | 311 | 451 | 617 | 778 | 946 | 1121 | 1303 | 1491 | 1699 | 1881 | 2054 | 2232 | 2379 | 2508 | 2619 | 2709 | 2779 | 2813 |
|  |  | 10 |  |  | 54 | 179 | 319 | 485 | 646 | 814 | 989 | 1171 | 1359 | 1567 | 1749 | 1922 | 2100 | 2247 | 2376 | 2487 |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  | 107 | 268 | 436 | 611 | 793 | 981 | 1189 | 1371 | 1544 | 1722 | 1768 |  |  |  |  |  |
| 8 | Житковичский | 0 | 47 | 112 | 208 | 329 | 467 | 631 | 789 | 954 | 1127 | 1307 | 1492 | 1693 | 1872 | 2041 | 2213 | 2353 | 2476 | 2583 | 2668 | 2736 | 2792 |
|  |  | 5 |  | 61 | 157 | 278 | 416 | 580 | 738 | 903 | 1076 | 1256 | 1441 | 1642 | 1821 | 1990 | 2162 | 2302 | 2425 | 2532 | 2617 | 2685 | 2718 |
|  |  | 10 |  |  | 53 | 174 | 312 | 476 | 634 | 799 | 972 | 1152 | 1337 | 1538 | 1717 | 1886 | 2058 | 2198 | 2321 | 2417 |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  | 76 | 234 | 399 | 572 | 752 | 937 | 1138 | 1317 | 1486 | 1642 |  |  |  |  |  |  |

Таблица8 – Среднемноголетние осадки (мм)

| № п/п | Наименование районов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Холодный период (11-03) | Теплый период (04-10) | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 25 | 27 | 26 | 40 | 52 | 78 | 77 | 65 | 47 | 40 | 35 | 28 | 141 | 399 | 540 |
| 3 | Кобринский | 26 | 28 | 26 | 44 | 55 | 80 | 82 | 68 | 50 | 44 | 36 | 30 | 146 | 423 | 569 |
| 6 | Пинский | 26 | 27 | 28 | 45 | 55 | 69 | 86 | 67 | 51 | 44 | 39 | 33 | 153 | 417 | 570 |
| 8 | Житковичский | 25 | 24 | 23 | 45 | 49 | 70 | 82 | 76 | 59 | 43 | 46 | 27 | 145 | 424 | 569 |
| 9 | Петриковский | 24 | 22 | 22 | 44 | 48 | 64 | 76 | 72 | 56 | 40 | 44 | 26 | 138 | 400 | 538 |
| 10 | Мозырский | 28 | 31 | 29 | 38 | 55 | 77 | 103 | 76 | 50 | 41 | 46 | 31 | 165 | 440 | 605 |
| 11 | Наровлянский | 29 | 26 | 29 | 43 | 55 | 72 | 88 | 68 | 55 | 43 | 41 | 35 | 160 | 424 | 584 |

Таблица 9 – Распределение площадей минеральных земель по районам вдоль трассы Бнепробугского канала сельхозугодий по гранулометрическому составу

| № п/п | Районы | Глинистые, тяжело-суглинистые и средне-суглинистые, % | Легко-суглинистые, % | Супесчаные, % | Песчаные, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 0,1 | 5,6 | 38,8 | 47,6 |
| 2 | Жабинковский | 0,0 | 3,7 | 45,4 | 42,5 |
| 3 | Кобринский | 0,0 | 1,5 | 22,6 | 50,4 |
| 4 | Дрогичинский | 0,0 | 2,3 | 40,5 | 41,8 |
| 5 | Ивановский | 0,2 | 2,5 | 34,4 | 47,2 |
| 6 | Пинский | 0,0 | 0,6 | 11,6 | 53,7 |
| 7 | Лунинецкий | 0,0 | 0,1 | 6,7 | 49,7 |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 1,9 | 25,2 | 48,6 |
| 8 | Житковичский | 0,0 | 0,4 | 38,6 | 37,7 |
| 9 | Петриковский | 0,0 | 1,2 | 9,3 | 69,9 |
| 10 | Мозырский | 0,0 | 1,0 | 25,1 | 70,0 |
| 11 | Наровлянский | 0,1 | 0,9 | 29,2 | 56,8 |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 0,9 | 23,3 | 58,9 |
|  | ВСЕГО | 0,0 | 1,7 | 24,7 | 51,2 |

Таблица10 – Балл плодородия почв по районам вдоль трассы Днепробугского канала

| № п/п | Наименование районов | пахотные и используемые под постоянные культуры | луговые улучшенные | луговые естественные | сельскохозяйственных всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 34,0 | 31,6 | 19,9 | 32,3 |
| 2 | Жабинковский | 32,9 | 31,3 | 18,2 | 32,1 |
| 3 | Кобринский | 30,6 | 26,9 | 16,3 | 28,8 |
| 4 | Дрогиченский | 30,0 | 28,1 | 16,4 | 28,5 |
| 5 | Ивановский | 29,8 | 26,2 | 15,5 | 28,1 |
| 6 | Пинский | 29,2 | 25,9 | 16,5 | 26,4 |
| 7 | Лунинецкий | 28,3 | 25,3 | 12,1 | 26,8 |
| 8 | Житковичский | 30,1 | 26,1 | 17,9 | 26,7 |
| 9 | Петриковский | 25,8 | 21,6 | 17,8 | 23,5 |
| 10 | Мозырский | 27,6 | 22,4 | 16,2 | 24,7 |
| 11 | Наровлянский | 27,3 | 22,8 | 18,1 | 25,5 |
|  | Республика Беларусь | 30,4 | 33,6 | 18,1 | 32,0 |
|  | Брестская область | 32,1 | 27,1 | 16,0 | 28,0 |
|  | Гомельская область | 28,8 | 28,2 | 14,7 | 29,1 |

Таблица11 – Распределение площадей сельхозугодий по районам вдоль трассы Днепробугского канала по степени увлажнения

| № п/п | Районы | Автоморфные, % | Полугидроморфные, % | Гидроморфные, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 29,5 | 62,5 | 8,0 |
| 2 | Жабинковский | 20,5 | 70,5 | 9,0 |
| 3 | Кобринский | 6,2 | 66,8 | 26,9 |
| 4 | Дрогичинский | 4,8 | 78,3 | 16,9 |
| 5 | Ивановский | 19,0 | 42,7 | 17,6 |
| 6 | Пинский | 10,2 | 55,0 | 34,8 |
| 7 | Лунинецкий | 5,1 | 47,9 | 47,1 |
|  | ИТОГО: | 12,1 | 59,5 | 25,6 |
| 8 | Житковичский | 25,8 | 47,2 | 27,0 |
| 9 | Петриковский | 100,0 | 57,5 | 28,7 |
| 10 | Мозырский | 44,0 | 50,4 | 5,6 |
| 11 | Наровлянский | 10,6 | 76,3 | 13,0 |
|  | ИТОГО: | 57,0 | 55,0 | 21,9 |
|  | ВСЕГО | 23,4 | 58,4 | 24,7 |

Таблица 12 – Сельскохозяйственные земли районов вдоль трассы Днепробугского канала по характеру использования

| № пп | Наименование районов | Сельскохозяйственные земли | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пахотных | залежных | используемых под постоянные культуры | луговых | из них улучшенных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Брестский | 69964 | 44996 | - | 3618 | 21350 | 16384 |
| 2 | Жабинковский | 45083 | 30357 | 56 | 565 | 14105 | 11966 |
| 3 | Кобринский | 105302 | 61130 | - | 1022 | 43150 | 37168 |
| 4 | Дрогиченский | 96883 | 44443 |  | 659 | 51281 | 39294 |
| 5 | Ивановский | 85448 | 50060 | - | 605 | 34783 | 31949 |
| 6 | Пинский | 134331 | 66552 | - | 1579 | 66200 | 54447 |
| 7 | Лунинецкий | 90568 | 47823 | - | 1210 | 41535 | 35035 |
| 8 | Житковичский | 64949 | 31512 | - | 525 | 32912 | 16811 |
| 9 | Петриковский | 84875 | 41474 | 4 | 492 | 42905 | 20969 |
| 10 | Мозырский | 42149 | 26321 | - | 728 | 15100 | 8533 |
| 11 | Наровлянский | 22109 | 13245 | - | 326 | 8538 | 5571 |

Таблица13 – Мелиорация сельхозугодий по районам вдоль трассы Днепро-Бугского канала

| № п/п | Районы | С/х угодья | Мелиорировано, га | Торфяники | Сработанные торфяники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 69964 | 25600 | 4392 | 451 |
| 2 | Жабинковский | 45083 | 23600 | 2652 | 782 |
| 3 | Кобринский | 105302 | 72000 | 21107 | 6936 |
| 4 | Дрогичинский | 96833 | 59900 | 7967 | 4362 |
| 5 | Ивановский | 85448 | 54000 | 9230 | 4055 |
| 6 | Пинский | 134331 | 89100 | 43278 | 2161 |
| 7 | Лунинецкий | 90568 | 75000 | 23796 | 13117 |
|  | ИТОГО: | 627529 | 399200 | 112422 | 31864 |
| 8 | Житковичский | 64949 | 42300 | 11830 | 3419 |
| 9 | Петриковский | 84875 | 53000 | 13192 | 8240 |
| 10 | Мозырский | 42149 | 12300 | 1450 | 670 |
| 11 | Наровлянский | 22109 | 20600 | 2046 | 645 |
|  | ИТОГО: | 214082 | 128200 | 28518 | 12974 |
|  | ВСЕГО | 841611 | 527400 | 140940 | 44838 |

Таблица14 –  Характеристика торфяных почв по результатам агрохимобследований  в районах по трассе Днепро-Бугского канала

| № п/п | Районы | Ph | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Sera | Bor | Cu | Zn | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брестский | 5,7 | 636 | 345 | 12669 | 1270 | 19,42 | 1,49 | 6,94 | 12,05 |  |
| 2 | Жабинковский | 5,42 | 384 | 286 | 14140 | 985 |  | 1,13 | 5,49 | 9,15 |  |
| 3 | Кобринский | 5,44 | 287 | 391 | 11934 | 1050 |  | 1,23 | 4,97 | 9,43 |  |
| 4 | Дрогичинский | 5,66 | 312 | 269 | 13530 | 1043 |  | 1,17 | 5,9 | 8,98 |  |
| 5 | Ивановский | 5,47 | 275 | 325 | 12988 | 784 |  | 1,22 | 5,44 | 8,21 |  |
| 6 | Пинский | 5,46 | 476 | 440 | 13794 | 1056 | 29,91 | 1,51 | 7,79 | 9,38 | 1,84 |
| 7 | Лунинецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица14 – Среднемноголетняя урожайность трав на сено при различных УГВ и дозах удобрений в лизиметрах

|  | Средняя | Средняя Н=1,2м | Мелкозалежные Н=0,5 м | Торфяно- _____ Н=0,3м | Торфяно-песчаная Н=0,25м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N0P0K0 | N0P40K90 | N45P40K90 | N0P40K90 | N90P40K90 | N0P40K90 | N135P40K90 | N0P40K90 | N180P40K90 |
| 51,7 40 | 5 - | 82,5 | 98,4 | 92,0 | 97,6 | 62,0 | 89,8 | 74,6 | 92,1 |
| 49,5 70 | - | 88,4 | 99,2 | 99,9 | 107,1 | 70,7 | 80,0 | 73,7 | 111,2 |
| 51,3 100 | - | 81,2 | 92,9 | 98,2 | 85,0 | 65,4 | 91,9 | 69,0 | 86,1 |
| 52,6 150 | 59,0 | 96,0 | 80,7 | 70,4 | 80,5 | 68,3 | 83,9 | 52,6 | 72,9 |

Эти районы характеризуются активной сельскохозяйственной направленностью землепользования.

При этом характерной особенностью районов, находящихся в восточной части канала, относящихся к территории Припятского Полесья, является избыточное увлажнение, связанное с малыми уклонами территории, наличием сложных гидрогеологических условий с различными типами грунтового питания: атмосферного, грунтового, грунтово-напорного, руслового,  приводящих к заболоченности территорий.

WP 3     Задача 3.2 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) белорусской части пути

Все три предлагаемые варианта водного пути Е40 Днепр-Висла касаются территории Польши и различаются только местом прохождения канала, соединяющего Западный Буг с Вислой. К белорусской части водного пути данные варианты отношения не имеют, в связи с чем в отчете рассматривается только участок пути от Киевского водохранилища до Бреста (рис. 10).

Рисунок 10 - Предлагаемые варианты соединения рек Висла и Буг на территории Польши

В пределах Беларуси водный путь E-40 включает в себя три реки: Мухавец (бассейн Балтийского моря), Пину и Припять (бассейн Черного моря), а также Днепровско-Бугский канал и (рис. 11).

На данном участке расположены четыре речных порта (РП): «РП Брест» на р. Мухавец, «РП Мозырь» в затоне на р. Припять, «РП Пинск» в затоне на р. Пина, «РП Микашевичи» в Микашевичском канале, впадающем в р. Припять.

1 – р. Мухавец (бас.Балтийского моря); 2 – Днепро-Бугский канал;

3 – р. Пина (бас. Черного моря); 4 – р. Припять (бас. Черного моря)

Рисунок 11 – Белорусский участок водного пути Е-40

Краткая характеристика биоразнообразия белорусского участка водного пути Е-40

Припятское Полесье, по территории которого проходит водный путь, обладает значительными природными ресурсами животного и растительного мира. На его территории обитает около 60 видов зверей, 260 видов птиц, 20 видов амфибий и рептилий, 54 вида рыб. Около 70 видов, обитающих на территории Припятского Полесья, включены в Красную книгу Республики Беларусь и/или охраняются в соответствии с международными обязательствами.

Ценные и редкие компоненты животного мирасосредоточены на особо охраняемых природных территориях, общая площадь которых по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 340 тыс. га, или 18,6% территории. Система особо охраняемых природных территорий Припятского Полесья включает Национальный парк «Припятский», 10 заказников республиканского и 13 заказниковместного значения, а также 30 памятников природы.

Особо охраняемые природные территории Припятского Полесья играют важную роль в сохранении биологического разнообразия Европы и мира. Заказник «Средняя Припять», непосредственно прилегающий к Е-40, является рамсарской территорией – водно-болотным угодьем международного значения. Вместе с НП «Припятский», заказник «Средняя Припять» имеет статус территории, важной для охраны птиц. Такой же статус имеет и Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, который в соответствии с действующим законодательством не относится к особо охраняемым природным территориям. Национальный парк «Припятский» помимо этого имеет статус ключевой ботанической территории – территории, характеризующейся исключительным ботаническим богатством.

Национальный парк «Припятский»

Наибольший интерес в плане сохранения биоразнообразия животного и растительного мира представляет собой участок р. Припять в пределах НП «Припятский». Располагается парк на территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов Гомельской области в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти (рис. 12).

Немногим более ста лет тому назад территория национального парка представляла собой заболоченный район. В конце XIX в. она была подвергнута мелиорации. Здесь были созданы каналы общей протяженностью около 300 километров, вследствие чего значительные площади осушенных болот покрылись лесами. К настоящему времени каналы во многом утратили полезное действие, и мелиорированная в прошлом территория вновь заболачивается. Сейчас лесные болота по площади занимают третью часть территории и по всем показателям являются эталоном болот полесского края.

Флора Национального парка представлена 929 видами высших растений, среди которых 22 вида деревьев и 32 вида кустарников, 196 видов мхов, 184 вида лишайников и 321 вид водорослей. 38 видов растений занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории парка обитает более 51 вид зверей, 7 видов рептилий, 11 видов амфибий, 37 видов рыб, зарегистрированы встречи более 250 видов птиц. Выявлено более 3300 видов беспозвоночных животных, 46 из них включены в Красную книгу.

Исключительно высоко разнообразие птиц, большинство из которых можно наблюдать в пойменной части парка. Здесь встречаются большая и малая белые цапли, серая и рыжая цапли, лебеди, различные виды куликов, чаек, крачек, уток, кваква и многие другие околоводные виды. На болотах обычны глухарь, тетерев, журавль. Множество видов хищных птиц обитает в парке. Это филин, скопа, змееяд, осоед, орлан-белохвост, беркут, черный коршун, большой и малый подорлик и многие другие. 74 вида позвоночных животных включены в Красную книгу.

Рисунок 12 – Карта-схема НП «Припятский

Ландшафтный заказник республиканского значения «Средняя Припять»

Не менее значимой особо охраняемой природной территорией Припятского Полесья является ландшафтный заказник республиканского значения “Средняя Припять”. Расположен заказник в среднем течении реки Припять, между городами Пинск и Туров на территории четырех районов Брестской области: Пинского, Столинского, Лунинецкого, Житковичского. Его территория представляет собой пойму реки Припять на участке длиной 120 км - от устья реки Ясельда до устья реки Ствига (рис. 13).

Рисунок 13 - Карта-схема заказника «Средняя Припять»

Участок поймы р. Припять в пределах территории заказника имеет важнейшее значение для поддержания гидрологических и биологических функций в бассейне трансграничной р. Днепр. Ценность заказника заключается в большом ландшафтном и фитоценотическом разнообразии пойменных лесов и лугов. Территория заказника является местом обитания ряда редких видов животного мира Полесья, в том числе и имеющих общеевропейскую значимость и находящихся под угрозой исчезновения. Заказник характеризуется наличием уникальных видов, которые нигде в Беларуси не встречаются или имеют здесь предел своего распространения. Заливные луга поймы Припяти могут служить эталоном естественных лугов Полесья.

В границах заказника зарегистрировано 36 видов млекопитающих, 182 вида птиц, 6 - рептилий, 10 - амфибий и 37 видов рыб. Территория заказника поддерживает пребывание на ней более 20,000 водоплавающих птиц. Здесь гнездится значительная часть Европейских популяций большой выпи, черного аиста, чирка-трескунка, серой утки, черной крачки, белокрылой крачки.Заказник играет важнейшую роль как место основных нерестилищ многих видов рыб в Полесском регионе.

Однако в последнее время начались процессы деградации отдельных биотопов заказника. Это касается в первую очередь открытых участков пойменных болот и заболоченных лугопастбищных угодий. Сокращается площадь и самих пойменных болот. Постепенная трансформация водно-болотных и луговых угодий заказника произошла как естественным путем - под влиянием геологических, климатических и гидрологических особенностей территории, так и в результате широкомасштабной гидротехнической мелиорации, проведенной ранее на прилегающей территории.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ)

Заповедник был организован 18 июля 1988 года в белорусской части зоны отчуждения на территории трёх наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области — Брагинского, Наровлянского и Хойникского. С северо-запада на юго-восток ПГРЭЗ пересекает р. Припять. Русло реки здесь сильно извилистое, с множеством рукавов, протяженностью более 120 км, на отдельных участках обваловано дамбой (рис. 13).

Рисунок 13 - Карта-схема ПГРЭЗ

Полесский государственный радиационно-экологическом заповедник является одной из 11 выделенных в Беларуси ключевых ботанических территорий. В ПГРЭЗ зарегистрирован 1251 вид растений, это более двух третей флоры страны, 18 из них занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Беларусь. Фауна включает 54 вида млекопитающих, 25 видов рыб, 280 видов птиц. Более 40 видов животных относят к редким и исчезающим.

Такое разнообразие флоры и фауны обусловлено тем, что заповедник расположен на заболоченных водосборных территориях реки Припять. Кроме того здесь очень много небольших озер – около трехсот. Наиболее благоприятным фактором для биотической составляющей территории заповедника является практически полное отсутствие здесь человека и его хозяйственной деятельности.

С другой стороны, участок р. Припять в пределах ПГРЭЗ требует проведения здесь основных дноуглубительных работ по углублению фарватера водотока на белорусском участке пути Е-40.

Качество поверхностных вод реки Припять

Гидробиологический и гидрохимический контроль качества воды в р. Припять на территории Беларуси в настоящее время проводится на 7 стационарных створах водотока: н.п. Б. Диковичи, 1.0 км выше г. Пинска, 3.5 км ниже г. Пинска, 1.0 км выше г. Мозыря, 1.0 км ниже г. Мозыря, 45.0 км ниже г. Мозыря и н.п. Довляды.

Гидробиологические показатели

Оценка качества поверхностных вод производится с помощью методов биоиндикации, основанных на изучении структуры гидробиоценозов и их отдельных компонентов. В системе гидробиологического мониторинга для всех сообществ определяют таксономический состав, включая виды-индикаторы,а также численность и биомассу сообществ доминирующих групп и массовых видов гидробионтов. На основании полученных данных вычисляют индекс сапрбности по Пантле и Букку или биотический индекс по Вудивиccу (табл. 15).

По имеющимся материалам в 2013 г. сообщество фитопланктона Припяти отличалось большим таксономическим разнообразием (175 таксонов, из них диатомовых – 53, зеленых – 72, сине-зеленых – 19). В летний период на контролируемых створах отмечено до 73 таксонов. Структура сообществ носит здесь реофильный характер и практически не изменяется по годам, что свидетельствует об оптимальных экологических условиях в реке для развития фитопланктона. По всем показателям наибольшего развития сообщества фитопланктона достигают в районе Мозыря. Высокие значения численности и биомассы обусловлены бурным развитием комплекса диатомовых, зеленых и сине-зеленых водорослей.

Таблица 15 – Классификация качества воды по гидробиологическим показателям

| Класс качества воды | Степень загрязненности воды | Индекс сапробности по Пантле и Букку | Биотический индекс по Вудивиccу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | очень чистые | менее 1,0 | 10 |
| 2 | чистые | 1,0-1,5 | 7-9 |
| 3 | умеренно загрязненные | 1,51-2,5 | 5-6 |
| 4 | загрязненные | 2,51-3,5 | 4 |
| 5 | грязные | 3,51-4,0 | 2-3 |
| 6 | очень грязные | более 4,0 | 0-1 |

Анализ проб, отобранных в различные сезоны, показывает характер перестройки фитопланктонных сообществ в течение года: зимой доминируют диатомовые и пирофитовые водоросли, летом на пике вегетационного периода – зеленые и сине-зеленые и, в меньшей степени, диатомовые. В осенний период, в конце вегетационного периода,преобладают сине-зеленые. Такая смена доминирующих групп говорит о естественном характере наблюдаемых сезонных изменений в структуре сообществ фитопланктона.

Значения индекса сапробности на трансграничных створах реки в 2013 г. варьировали в узких пределах от 1,89 (у н.п. Большие Диковичи) до 1,92 (у н.п.Довляды), что соответствует III классу чистоты (умеренно загрязненные).

Сообщества зоопланктона Припяти представлены 45 видами и формами. Наибольшее таксономическое разнообразие (29 видов и форм) отмечено на створе Мозырь 1,0 км ниже города. Здесь же отмечены наибольшие численность и биомасса зоопланктона. Пик развития зоопланктона на данном створе обусловлен преобладанием коловраток, среди которых доминировал Brachionuscalyciflorus (50% численности и 55% биомассы), определивший с еще пятью представителями рода Brachionus высокое значение индекса сапробности. Низкие параметры развития зоопланктона зафиксированы на створах н.п. Диковичи и г. Пинска.

Индекс сапробности на всем контролируемом участке Припяти в 2013 г. варьировал от 1,49 у н. п. БольшиеДиковичи (II класс чистоты) до 2,05 у н. п. Довляды (III класс чистоты).

Сообщества фитоперифитона реки представлены меньшим количеством таксонов (121) по сравнению с водорослями планктона. Их разнообразие на створах изменяется от 18 до 44 таксонов и варьирует без существенных изменений вниз по течению реки. Перифитон Припяти характеризовался наличием в своей структуре не только большого числа таксонов диатомовых водорослей, но также зеленых и нескольких таксонов сине-зеленых. Величины индекса сапробности в 2013 г. были существенно ниже уровня предыдущего года и варьировали от 1,57 (в 45 км ниже г. Мозыря) до 1,88 (у н.п.Довляды), характеризуя качество воды III классом (умеренно загрязненные).

В 2013 г. суммарное таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса на створах реки составило 118 видов и форм, 30 из которых принадлежало Chironomidae и 15 - Odonata. В донных ценозах реки были широко представлены организмы-индикаторы чистой воды, включая Ephemeroptera (13 видов) и ручейников (11 видов). Для верхнего участка (от н.п.БольшиеДиковичи до г. Пинска), контролируемого в летний период, характерны высокое разнообразие (37-38 видов и форм) и стабильно высокое значение биотического индекса (9), соответствующее II классу чистоты. В качественных сборах этого участка отмечены многочисленные виды-индикаторы чистой воды - от 6 до 7 видов Ephemeroptera и от 2 до 5 видов ручейников.

На створе, расположенном ниже организованного сброса сточных вод г. Пинска, таксономическое разнообразие снижается до 17, а значение биотического индекса - до 8. В нижнем течении реки, на участке у г. Мозыря, в летне-осенний период видовое разнообразие также достигает 28-39-видов и форм.В донных сообществах присутствуют многочисленные виды-индикаторы чистой воды, величина биотического индекса составляет 9 (II класс чистоты)

Таксономическое разнообразие донных сообществ на трансграничном створе (н. п. Довляды) составляет 28 видов и форм, а значение биотического индекса равно 9 (II класс чистоты).

В целом в 2013 г. по гидробиологическим показателям состояние водных экосистем Припяти на участке от н. п. БольшиеДиковичи до н. п. Довляды согласно комплексной оценке было стабильным и оценивалось II-III классами (чистые - умеренно загрязненные).

Гидрохимические показатели

Одним из методов определения качества поверхностных вод является анализгидрохимических показателей воды и последующий расчет индекса загрязненности вод (далее - ИЗВ) (табл. 2). Расчет ИЗВ производится с использованием среднегодовых концентраций шести показателей: растворенного кислорода, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), аммоний иона, нитрит-иона, фосфат-иона и нефтепродуктов.

Таблица 16 - Классификация качества воды по гидрохимическим показателям

| Величина ИЗВ | Класс качества | Категория качества |
| --- | --- | --- |
| менее или равно 0,3 | I | чистые |
| более 0,3-1,0 | II | относительно чистые |
| более 1,0-2,5 | III | умеренно загрязненные |
| более 2,5-4,0 | IV | загрязненные |
| более 4,0-6,0 | V | грязные |
| более 6,0-10,0 | VI | очень грязные |
| более 10,0 | VII | чрезвычайно грязные |

Гидрохимический режим р. Припять обусловливается большой заболоченностью водосбора водотока, особенно в среднем течении. Антропогенным источником, влияющим на химический состав реки, являются сточные воды промышленных предприятий Пинска, Мозыря и Наровли.

По имеющимся материалам в период 2002-2006 гг. вода р. Припять в районе н.п. Б. Диковичи, выше г. Пинск, восточнее н.п. Довляды, в обоих створах г. Мозырь и в районе г. Наровля соответствовала категории «относительно чистая» (ИЗВ = 0,6-1,0), а ниже г. Пинск «умеренно загрязненная» (ИЗВ=1,6) (рис. 15). Определяющее влияние на формирование уровня загрязнения оказывали повышенные концентрации соединений азота, цинка и нефтепродуктов.

По данным наблюдений установлено, что среднегодовые концентрации основных ингредиентов и показателей варьируют в небольших диапазонах. При этом среднегодовые концентрации биогенных элементов, органических веществ (по БПК5 и ХПК) и тяжелых металлов значительно снизились. По данным стационарных наблюдений и принятой оценке качества, воды р. Припять до 2003 г. классифицировались как «умеренно загрязненные», в 2004-2006 гг. общее состояние воды реки улучшилось и характеризовалось категорией «относительно чистые»(ИЗВ=0,9-1,0).

.

Рисунок 15 – Изменение индекса загрязненности воды по течению р. Припять за период 2002-2006 гг.

В 2013 г. содержание компонентов основного солевого состава в воде р. Припять находилось в следующих пределах: гидрокарбонат иона -- 130,0-183,1 мг/дм3, сульфат иона-- 15,0-29, мг/дм3, хлорид иона -- 13,0-22,2 мг/дм3, кальций-иона -- 50,1-74,0 мг/дм3, калий-иона -- 1,27,4 мг/дм3, магний-иона -- 6,1-11,7 мг/дм3, натрий-иона -- 4,2-11,7 мг/дм3. В целом, среднегодовые значения минерализации (244,0-327,0 мг/дм3) укладываются в диапазон значений, характерных для природных вод со средней минерализацией, диапазон значений жесткости (3,44,4 мг экв/дм3) свидетельствует об «умеренно-жесткой воде». Исходя из среднегодовых значений водородного показателя (рН 7,0-8,1), реакция воды р. Припять нейтральная и слабощелочная.

Газовый режим водотока был удовлетворительным: количество кислорода в воде варьировало от 6,05 мгО2/дм3 в июне (3,5 км ниже г. Пинска) до 13,5 мгО2/дм3 в декабре (0,5 км северо-восточнее н.п. Большие Диковичи).

Концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде р. Припять изменялись от 1,4 мгО2/дм3 (0,5 км северо-восточнее н.п. Б. Диковичи) до 3,64 мгО2/дм3 (1,0 км ниже г. Мозыря). Среднегодовое содержание показателя БПК5 не превышало нормируемой величины. Значения бихроматной окисляемости (по ХПКCr) изменялись от 24,0 мгО2/дм3в октябре (на участке реки от н.п. Большие Диковичи до г. Пинска) до 46,4 мгО2/дм3 в июле (1,0 км ниже г. Мозыря).

Повышенное содержание аммоний-иона в воде реки в 2013 г. фиксировалось по всему течению Припяти. При этом отмечено незначительное снижение среднегодовых концентраций компонента по сравнению с предыдущим периодом наблюдений. Максимальное содержание данного ингредиента (0,60 мгN/дм3) отмечено в июле в воде реки в 45,0 км ниже г. Мозыря.

С 2012 г. результаты гидрохимических наблюдений свидетельствуют о резком снижении содержания нитрит-иона и соединений фосфора на участке реки ниже г. Пинска. Среднегодовые величины этих биогенных веществ в 2013 г. на всех створах р. Припять также не достигали лимитирующих показателей.

Наибольшие количества нитрит-иона (0,018 мгN/дм3), фосфат-иона (0,12 мгР/дм3) и фосфора общего (0,15 мгР/дм3) фиксировались в январе в воде р. Припять в 3,5 км ниже г. Пинска.

Среднегодовое содержание нефтепродуктов на створах р. Припять (0017 - 0030 мг/дм3) практически соответствовало показателям 2012 г. При этом максимальная концентрация компонента (0,048 мг/дм3) зарегистрирована в марте в воде реки в 45,0 км ниже г. Мозыря.

В целом в 2013 г по всем участкам, как и в предыдущие годы, вода р. Припять относилась к категориям «относительно чистая».

В то же время р. Мухавец, непосредственно примыкающая к польскому участку Е40, в последние годы входит в 10 самых грязных водотоков Беларуси.

Современные тенденции изменения ресурсов животного и растительного мира Припятского Полесья

В последнее время отмечаются процессы деградации отдельных биотопов в пределах Припятского Полесья. Это касается в первую очередь открытых участков пойменных болот и заболоченных лугопастбищных угодий. Сокращается площадь и самих пойменных болот. Постепенная трансформация водно-болотных и луговых угодий происходит как естественным путем - под влиянием геологических, климатических и гидрологических особенностей территории, так и в результате широкомасштабной гидротехнической мелиорации, ранее проводившейся на прилегающей территории.

При этом ключевым и решающим фактором водного режима территории является характер весеннего половодья. Он определяет саму возможность существования периодически затопляемых и подтопляемых территорий с регулярным привнесением плодородного наилка в период ежегодных весенних разливов. Кроме этого в пределах временно избыточно увлажненных территорий создаются особые микроклиматические условия сезонного и суточного колебания температуры и влажности.

Вследствие большой ширины и плоского рельефа поймы р. Припять поступление воды на ее поверхность происходит не только из русла самого водотока и приустьевых участков его крупных притоков, но также и с граничащих территорий через небольшие водотоки и канавы.

В целом в последние годы на территории Припятского Полесья наблюдаются следующие тенденции изменения ресурсов животного мира, в том числе его разнообразия:

- появление в составе фауны Припятского Полесья и Беларуси в целом значительного числа южных, прежде всего водно-болотных, видов птиц за счет расширения их ареалов;

- снижение численности популяций редких видов, обитающих на болотах и в пойменных угодьях, в результате их прогрессирующего зарастания (вертлявая камышевка, большой подорлик, дупель, большой кроншнеп, большой веретенник и др.);

- снижение численности охотничьих видов водно-болотных птиц,катастрофическое снижение численности полесской популяции глухаря и снижение численность тетерева в результате перепромысла и изменения структуры местообитаний.

- внедрение в состав фауны чужеродных видов животных (ротан-головешка, сомик-американский, бычок-песочник, бычок-цуцик и др.).

В нашем случае (в связи с намечаемым строительством водного пути Е-40 и увеличением интенсивности речного судоходства на р. Припять) особое внимание необходимо уделить отмечаемому в последние годы снижению эффективности воспроизводства рыбных ресурсов. Данная ситуация вызвана:

- деградацией нерестилищ рыб (зарастание мелководий кустарниками, тростниками, изменение качества воды) в результате эвтрофикации водоемов, изменения их гидрологического режима, сокращения сенокошения и выпаса скота на заливных лугах;

- существенным сокращением нерестовых площадей для большинства фитофильных видов рыб видов рыб (в том числе и хозяйственно ценных) в связи с сооружением дамб;

- изоляцией от основного русла р. Припять многочисленных староречий в результате спрямления реки и связанные с этим заморными явлениями, которые приводят к гибели, как молоди рыб, так и взрослых особей. Кроме того, из-за отсутствия соединения с рекой в летний период неэффективно используется кормовая база староречий;

- возросшей за последние два десятилетия нагрузкой любительского рыболовства на промысловые запасы рыб водотока.

Факторы воздействия на водно-болотные угодья Припятского Полесья

Природные экосистемы водно-болотных угодий Припятского Полесья, местообитания и виды испытывают влияние ряда негативных факторов, которые имеют как природное, так и антропогенное происхождение. Среди факторов природного происхождения - изменение климата и связанная с этим тенденция к снижению влажности среды обитания. Изменение климата и связанное с ним отсутствие паводка или длительное затопление поймы в период вегетации (летние дождевые паводки) вызывает резкое изменение функционирования экосистемы поймы.

В частности, если раньше р. Припять вскрывалась в конце первой декады марта, то в настоящее время – в конце второй декады февраля. Например, для участка р. Припять в пределах Припятского НП этот процесс в настоящее время происходит в среднем на 16 суток раньше, чем это наблюдалось в период с 1955 по 1965 гг. Пороговая температура ранненерестующих видов рыб раньше наступала в середине второй декады апреля, в настоящее время – в начале второй декады (на 5 суток раньше). Пороговая температура поздненерестующих видов рыб раньше наступала в начале первой декады мая, в настоящее время – в середине третьей декады апреля (на 6 суток раньше).

Участились такие явления, как зимние паводки – в результате большая часть паводковых вод сходит зимой вне периода нереста, что приводит к уменьшению уровня весенних паводков, в результате чего вода быстро сходит, а зачастую вообще просто не выходит на пойму. Как правило, это приводит к гибели икры и молоди, многие нерестилища вообще не используются.

Негативные воздействия глобального изменения климата в пределах Полесья усугубляются последствиями масштабного антропогенного преобразование данной территории. Существенные сдвиги в паводково-гидрологическом режиме Припяти и ее поймы по причине дамбирования реки и ее притоков, устройства польдеров, зарегулирования стока Припяти и притоков в пределах Украины. Строительство нефтепровода «Дружба» и грунтовой дороги в южной части поймы привело к затруднению внутрипочвенного стока. Эти причины обеспечили сокращение площади поймы, более быстрый, часто принудительный сброс талых, паводковых и дождевых вод в пойму, перераспределение поверхностного и внутрипочвенного стока. Большие объемы воды стали поступать в р. Припять в более короткие сроки, площадь разлива стала меньшей. Изменились сроки паводков.

Среди факторов антропогенного происхождения наиболее значимую угрозу водно-болотным угодьям представляет нарушение естественного гидрологического режима в результате проведения гидромелиоративных мероприятий, которое ведет к деградации экосистем и снижению биологического разнообразия, зарастанию значительной части открытых естественных болот и лугов кустарниковой растительностью и тростниками, а также осушение естественных болот для добычи торфа.

Негативное воздействие осушительной мелиорации выражается в сокращении площади естественных биоценозов поймы – пойменных лугов и болот, старичных озер, влажных дубовых и черноольховых лесов, являющихся местом обитания большой группы редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц. Изменение уровней (увеличение высоты) и продолжительности весенних паводков в междамбовом пространстве неблагоприятно сказывается на разнообразии и обилии водно-болотных и луговых птиц: приводит к недостатку мест для гнездования, к подтоплению гнезд, гибели кладок и птенцов.

Значительную угрозу водно-болотным угодьям представляет загрязнение природных местообитаний, вызванное промышленностью, сельским и коммунальным хозяйством. Загрязнение водоемов и водотоков различного рода полютантами является одним из наиболее значительных факторов, влияющих на водных животных. Основным загрязнителем водотоков и водоемов в настоящее время являются сельскохозяйственная деятельность, в меньше степени - бытовые и промышленные стоки. Попадание биогенов и органики приводит к эвтрофикации водоемов и водотоков. Эвтрофикация ведет к увеличению зарастаемости водоемов, изменению трофических путей и перестройке ихтиоценозов.

Основные факторы воздействия речного судоходства на окружающую среду

До 1990 г. грузовые перевозки на белорусском участке Е-40 в отдельные годы достигали 2 млн. тонн. Реализация проекта позволит ежегодно перевозить до 3-4 млн. тонн грузов и в полной мере использовать уникальный потенциал Днепро-Бугского водного пути для развития международного речного туризма. В то же время, произойдет возрастание антропогенной нагрузки на участок водного пути со стороны водного транспорта и самих портов, что негативным образом повлияет как на качество воды в водотоке, так и на его биологическую составляющую. В целом это экологическая проблема не только локального, регионального, но и глобального уровня. При этом необходимо учитывать, что речные течения переносят загрязнения далеко от мест их сброса, пересекая государственные границы.

Решающее значение в контексте влияния речного судоходства на окружающую среду имеет инженерное вмешательство, которое нарушает естественную гидро-морфологию водного объекта, и приводит к изменению состава сообществ гидробионтов.

В прошлом обеспечение судоходства ограничивалось лишь минимально необходимым составом путевых работ, состоявших в указании границ и направлении судового хода навигационными знаками и в очистке судового хода от случайных препятствий - камней, корчей и т.п. На ранних этапах развития речного транспорта размеры судов предопределялись габаритами судового хода, которые даже на крупных реках имели незначительные размеры. По естественным габаритам русла даже крупные реки не пригодны для плавания современных крупнотоннажных судов и составов. В этой связи главная цель современных путевых работ состоит в углублении судового хода (дноуглубительные работы) и его уширении (увеличении ширины судового хода на поворотных участках рек, спрямление крутых извилин).

Проводимые работы по дноуглублению судоходных фарватеров приводят к исчезновению перекатов и островов, оказывают влияние на русловые процессы, сокращают площади залитой поймы. Часто отвалы грунта, вынутого со дна реки при разработке судоходных путей, складируют на берегу, что вызывает эрозию берегов водоемов, вторичное загрязнение водных экосистем и нарушает равновесие прибрежных экосистем.

Замутнение воды и увеличение в ней концентрации взвешенных веществ при проведении землечерпательных, дноуглубительных и прочих путевых работ в рыбохозяйственных водоемах (к которым и относится р. Припять) снижает эффективность естественного нереста рыб, негативно сказывается на малоподвижных бентосных кормовых организмах, эмбрионах и личинках рыб.

В случае, если в зоне работы земснаряда происходит скат молоди рыб, то часть молоди может попасть в насос земснаряда и погибнуть.

Помимо этого, изоляция от основного русла р. Припять многочисленных староречий и отсутствие их соединения с рекой, вызванные спрямлением фарватера, не только снижают кормовую базу для рыб, но и могут приводить в летний период к заморам рыбы.

После прохождения судов в зоне распространения кильватерной струи резко повышается концентрация взвешенных веществ. Значительное повышение концентрации взвешенных веществ приводит к образованию в последующем наилка на нерестовом субстрате нерестилищ и гибели икры.

Одним из важных факторов негативного антропогенного воздействия судоходства на водные экосистемы является загрязнение водных объектов как самим флотом, так и портами.

Порты создают локальные зоны загрязнения окружающей среды. В них пересекаются, как правило, несколько видов транспорта. Порты осуществляют накопление, хранение и сортировку грузов, их принятие и отправление, выполнение перегрузочных работ и пассажирских операций, бункеровку судов (заправку топливом, водой, продуктами питания и т. д.), обеспечение условий движения судов в акватории порта и их отстоя. Часто к порту примыкают железнодорожные станции с парком отстоя вагонов. На территории порта или около него могут размешаться судоремонтные предприятия.

Источниками химического загрязнения водного объекта в портах являются:

- утечка нефтепродуктов на бункерных базах и нефтепричалах при погрузке-выгрузке танкеров, бункеровке судов, зачистке емкостей и танков от остатков жидкого топлива, а также горюче–смазочных материалов;

- утечка с очистных плавстанций и береговых сооружений загрязненных сточных и подсланевых вод, принимаемых с судов;

- утечка загрязненных нефтесодержащих вод при зачистке и мойке судов перед зимним отстоем, текущим и навигационным ремонтом;

- утечка загрязненных вод с различными примесями при обработке грузовых помещений судов на зачистных станциях после выгрузки груза;

- сток технологических загрязненных и фекально-хозяйственных вод с производственных, административных и коммунально-бытовых объектов порта;

- сток загрязненных талых и ливневых вод с площадок открытого хранения грузов;

- сброс производственного, строительного, бытового мусора и твердых отходов в акватории портов.

Увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на некоторых реках обусловливает увеличение расходуемого топлива, а следовательно, и выбросов загрязняющих веществ судами.

Любое судно является в миниатюре таким же загрязнителем воды, как и населенный пункт, стоки которого включают хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды. В настоящее время основная масса судов оснащена установками очистки или сбора хозяйственно-бытовых сточных вод для последующей сдачи их на береговые станции очистки и утилизации, а также установками для сжигания сухого мусора.

Источниками химического загрязнения водного объекта судами являются:

- поверхностный сток с палуб и надстроек судна с механическими, масло и нефтесодержащими примесями;

- нефте- и маслосодержащие подсланевые воды машинного отделения;

- балластные нефтесодержащие воды;

- льяльные воды грузовых помещений с механическими и пр. примесями;

- промывные воды с продуктами зачистки трюмов, льяльных и балластных танков;

- утечки, разливы нефтепродуктов при шланговке, приеме и перекачке бункера (бункеровочных операциях);

- аварийные выбросы топлива и грузов при чрезмерных кренах, повреждения корпуса и судовых систем;

- хозяйственно-бытовые и фекальные стоки фановых систем;

- твердые отходы пищеблока и сухой мусор производственно-бытового характера.

Необходимо также отметить, что для многих производственных процессов в портах и на судоремонтных предприятиях характерна большая запыленность. Биологическая активность пыли определяется ее химическим составом. Пыль, в состав которой входит диоксид кремния, при длительном вдыхании может приводить к целому ряду профессиональных заболеваний легких, глаз и кожи человека. Помимо этого, испарения вредных веществ в виде аэрозолей, паров, тумана, а также отработанные газы в процессе производственной деятельности в портах, также могут вызывать профессиональные заболевания и отравления.

Изменения в миграции птиц и рыб

Аборигенные виды рыб

Одним из важнейших звеньев жизненного цикларыб является миграция – т.е. перемещение их в поисках пищи, на нерестилища для нереста, на зимовальные ямы для зимовки и пр. Наиболее протяженные миграции совершают так называемые проходные рыбы, нагуливающиеся в море и нерестящиеся в реках, или наоборот. С середины XX в., в связи со строительством на р. Днепр на территории Украины каскада водохранилищ, пути нерестовых миграций проходных видов рыб из Черного моря по Днепру были перекрыты, и из состава фауны рыб р. Припять они исчезли.

Выделяют также группу полупроходных рыб - в весенний период поднимающихся на нерест вверх по течению реки, и, как правило, остающихся на нагул, а в осенний период спускающихся обратно вниз по течению на зимовку. В р. Припять к таковым относятся лещ, судак, синец, жерех, язь, чехонь и некоторые др. Все эти вышеперечисленные рыбы являются промысловыми видами, а некоторые из них составляют основу промысловых уловов.

Развитие водного транспорта и судоходство на миграцию этих видов рыб негативного влияния не оказывают, и даже наоборот. Реализация проекта Е-40, вследствие модернизации (реконструкции) каналов и интенсивной работы шлюзов, пропускающих водный транспорт, обеспечит более эффективный пропуск рыб в период их миграций. Особо актуальным это будет в весенний период, когда рыбы массово поднимаются вверх по течению на нерест

Чужеродные виды гидробионтов

В последние годы одной из наиболее глобальных экологических и экономических проблем человечества, связанных с развитием водного транспорта и разного рода гидростроительством, стало проникновение в аборигенные экосистемы чужеродных гидробионтов. Первоначально увеличивая видовое разнообразие новых для себя водных объектов, и, казалось бы, обогащая биоразнообразие региона-реципиента, новые виды в дальнейшем могут стать причиной снижения численности, а порой и вымирания аборигенных видов.

Одним из наиболее показательных примеров этому является появление в р. Припять понто-каспийского вида ракообразных Dikerogammarusvillosus, получившего название рачок-убийца (killershrimp) (рис. 16). В результате аборигенный вид ракообразных - озерный гаммарус - почти полностью исчез в нижнем и среднем течении Припяти. Кроме того, в местах обитания рачка-убийцы значительно снизилась численность личиночных стадий веснянок и поденок.

Вторым ярким примером является экспансия американского полосатого рака (Orconecteslimosus) c территории Польши в Беларусь. Вначале этот вид появился в Беларуси в р. Неман, а по последним данным и в р. Мухавец (рис. 17). Этот вид переносит рачью чуму, из-за которой вымирают аборигенные широкопалый и длиннопалый раки. Например, после интродукции американского полосатого рака скорость исчезновения десятиногих раков в Европе резко возросла, что отразилось в снижении их промысловых уловов в 2-2,5 раза.

Рисунок 16 -Killer shrimp Dikerogammarusvillosus

http://spincasting.ru/news/articles/news_4940.html

Рисунок 17 –Американский полосатый рак

http://iz.carnegiemnh.org/crayfish/NewAstacidea/img/photos/Orconectes_limosus.jpg

Большинство из 35 выявленных чужеродных гидробионтов в водоемах Беларуси имеют Понто-Каспийское происхождение. Это указывает на то, что основным донором чужеродных водных видов для Беларуси является р. Днепр. Ряд водохранилищ, построенных на украинской части р. Днепр, оказались в качестве трамплина для понто-каспийских гидробионтов на их пути вверх по течению р. Днепр. Верхний из этих водоемов (Киевское водохранилище), находится очень близко к Белорусской границе, и тем самым служит основным водоемом-донором для чужеродных для Беларуси видов в будущем.

Установлено, что за последние годы фауна рыб Беларуси пополнилась 7 понто-каспийскими видами рыб, которые первоначально из Черного моря проникли по Днепру на территорию Украины, а затем и в пределы Беларуси. В настоящее время из таковых в Припяти на белорусском участке пути Е-40 встречаются 5 видов: тюлька черноморско-азовская, бычок-песочник, бычок-гонец, бычок-кругляк и бычок-цуцик. Из них 3 вида (бычок-песочник, бычок-гонец, бычок-кругляк) проникли в Днепро-Бугский канал, соединяющий р. Припять (бассейн Черного моря) с р. Зап. Буг (бассейн Балтийского моря), и уже отмечаются в реках Зап. Буг и Висла на территории Польши.

Анализ мест появления и биотопического распределения этих чужеродных видов рыб показал, что проникновение бычка-цуцика вызвано непреднамеренным завозом его порт г. Пинск из Киевского водохранилища (р. Днепр, территория Украины) именно речными судами. Расширение области распространения других видов вызвано самостоятельным расширением их ареала по гидрологической сети.

Кроме этого в р. Припять проникли ротан-головешка и зарыбляемые в другие водоемы Беларуси виды-интродуценты: серебряныйкарась, карп, белый амур и толстолобики.

Необходимо отметить, что водный путь Е-40, в то же время является так называемым Центральным инвазионным коридором, по которому происходит инвазия понто-каспийских чужеродных гидробионтов в водные объекты Европы. Наиболее важным (и первым) звеном в этом коридоре является расположенный на территории Беларуси Днепро-Бугский канал, соединяющий бассейны Черного и Балтийского морей (рис. 18). Создание же (реконструкция) судоходных каналов и шлюзов для прохождения судов по белорусскому участку пути Е-40 будет способствовать проникновению и дальнейшему распространению чужеродных понто-каспийских гидробионтов как на территорию Польши, так и других западно-европейских стран.

Птицы

Через территорию Беларуси во время весенней миграции пролетают птицы в пределах двух глобальных пролетных путей - Восточно-Атлантического и Черноморско-Средиземноморского. Мигрирующие водно-болотные птицы образованы тремя различными биогеографическими группировками, представленные различными гнездовыми популяциями и имеющими разные места зимовок.

Миграции птицы из каждой группировки проходит в разные сроки, разными путями и в различных направлениях. Наиболее крупный – «Полесский» пролётный путь, центральной осью которого является пойма р. Припять. Его направление с запада на восток отличается от общего северного и северо-восточного направления миграций большинства сухопутных видов птиц, мигрирующих в Восточной Европе широким фронтом.

Рисунок 18- Карта-схема центрального инвазионного коридора

Широкая и плоская долина Припяти, протекающей в широтном направлении, благоприятна для остановки на миграции многих водно-болотных птиц и является одним из немногих мест образования их крупных миграционных скоплений в Восточной Европе. Продолжительные и высокие паводки обеспечивают высокуюкормность пойменных лугов, а также делают эти места подходящими в плане защищенности для птиц.

По численности в пойме Припяти среди мигрантов водно-болотного комплекса доминируют белолобый гусь, гуменник, свиязь, турухтан и др. Миграции этих видов проходят в период весеннего паводка, когда 50-80% поймы заливаются водой. Большинство птиц мигрирует по «Полесскому» пути в восточном направлении.

В ходе выполненных весной 2014 г. исследований по оценке степени важности различных участков «Полесского» пролетного пути, в период с 11 марта по 1 мая 2014 года было отмечено более 1,63 млн. особей 52 видов птиц.

Большое количество корма и незначительный пресс хищников обусловили высокую плотность гнездования и хорошие условия для выживания птенцов в пойме Припяти. Однако для существования здесь большого разнообразия птиц в дальнейшем имеются и угрозы.

Например, отмечено, что первые чибисы появляются в пойме р. Припять с 26 февраля по 26 марта, и наиболее ранние полные кладки были отмечены 28 марта. Даты начала гнездования травника и галстучника приходятся на начало апреля. Однако существует много факторов, которые могут помешать благополучному гнездованию. Основная причина гибели гнезд куликов и уток – вытаптывание конями, разорение врановыми птицами и бродячими собаками. Немаловажное негативное влияние оказывает деятельность человека: выжигание травы в период, когда уже начинается гнездование птиц, охота на птиц, долгое нахождение возле гнезда, сбор яиц и т.д. С другой стороны, уменьшение выпаса коров на лугу приводит к его зарастанию кустарниками ивы. Птицы, которые гнездятся на открытых лугах, в кустарнике гнездиться не будут. Таким образом, здесь количество мест гнездования птиц уменьшается.

Среди ряда факторов, негативно влияющих на эффективность гнездования птиц, увеличение интенсивности судоходства по р. Припять окажется незначительным. Волновые воздействия от проходящих судов окажут влияние только на птиц, гнездящихся на прибрежных отмелях и песчаных островах.

Угроза и воздействие водных гиацинтов на экосистему и водный путь

В последние годы в некоторых южных странах все большую тревогу вызывает так называемая «зеленая чума» или водяной гиацинт. Попав в водный объект и быстро разрастаясь, водяной гиацинт покрывает его поверхность настолько плотным зелёным ковром, что вытесняет рисовые поля, становится помехой для ирригации, препятствует передвижению судов и рыбной ловле. Помимо этого, ухудшая кислородный режим водоема и препятствуядоступу солнечного света, водяной гиацинт может привести к гибели многих его обитателей. Только в Испании ущерб, наносимый водяным гиацинтом, оценивается примерно в € 3,4

Водяной гиацинт, «зеленая чума», эйхорния - все эти названия принадлежат одному и тому водному растению – Эйхорния толстоножковая Eichhorniacrassipes Solms. (= Pontederiacrassipes Mart.). Родиной его считаются притоки реки Амазонки. Листья собраны в розетку. В основании листа имеется утолщение, заполненное пористой тканью, что позволяет растению отлично держаться на воде. Удлиненные корни (до трех метров) полностью погружены в воду. В хороших условиях водный гиацинт разрастается со скоростью 2-5 метров в день, покрывая водную поверхность плотным ковром (рис. 19).

На родине, в Латинской Америке, водный гиацинт считают сорным растением, хотя и является одним из лучших природных очистителей для водоёмов. Водный гиацинт способен эффективно очищать водоёмы от излишней органики, инсектицидов, нитратов, фенолов, фосфатов, кадмия, никеля и серебра. Помимо этого водяной гиацинт применяют как декоративное растение (рис. 20), украшающее в период его цветения приусадебные прудики.

Недавно водяной гиацинт появился на рынках Москвы и ряда других городов России. В 2013 г. в Беларуси в целях биологической очистки в озеро Юбилейное под Гродно, которое каждый год эпидемиологи закрывают для купания, было высажено около 2 тысяч отростков эйхорнии. Чем закончился эксперимент – не известно.

На участке Е-40 в пределах Беларуси (а также и в Польше) эйхорния, конечно же, “зеленой чумой” не станет – при понижении температуры воды ниже 10 оС она погибает.

Рисунок 19 – Примеры зарастание водного объекта «водяной чумой»

http://biologia-conservacio.org/bioc/images/oeichhornia%20in%20xina.jpg

Рисунок 20– Цветущая эйхорния

http://www.plantarium.ru/dat/plants/5/544/219544_5a20e110.jpg

Влияние на промысловое рыболовство

Одной из наиболее важной эксплуатируемой ресурсной группой животных р. Припять являются рыбы. Анализ промысловой статистики вылова рыбы из р. Припять показывает, что всего за послевоенный период (1956-2001) в уловах отмечалось 27 видов рыб. Основу промысла в этот период составляли такие виды как щука, плотва, лещ, густера и окунь. Суммарная доля этих видов в общем вылове рыб колебалась от 90,4 (1991-2003 гг.) до 96,8% (1971-1980 гг.) (табл. 17).

Таблица 17 – Видовой состав рыб в промысловых уловах из р. Припять

| Виды рыб | Период, годы | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1956- 1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2003 |  |
| Амур белый | - | - | - | + | + | + |
| Белоглазка | - | - | + | - | + | + |
| Густера | + | + | + | + | + | + |
| Елец | - | - | - | + | - | + |
| Ерш | - | + | + | + | + | + |
| Жерех | - | + | + | + | + | + |
| Карась обыкновенный | + | - | + | + | + | + |
| Карась серебряный | + | - | + | + | + | + |
| Карп | - | + | + | + | + | + |
| Красноперка | - | - | - | - | + | + |
| Лещ | + | + | + | + | + | + |
| Линь | - | + | + | + | + | + |
| Налим | - | - | + | + | - | + |
| Окунь | + | + | + | + | + | + |
| Плотва | + | + | + | + | + | + |
| Подуст | - | + | + | + | + | + |
| Сазан | - | + | + | + | + | + |
| Синец | - | - | + | + | + | + |
| Сом обыкн. | + | + | + | + | + | + |
| Сомик амер. | + | - | - | - | - | + |
| Судак | + | + | + | + | + | + |
| Толстолобик белый | - | - | - | + | + | + |
| Толстолобик пестрый | - | - | - | + | + | + |
| Уклейка | - | - | - | - | + | + |
| Чехонь | - | + | - | + | + | + |
| Щука | + | + | + | + | + | + |
| Язь | + | + | + | + | + | + |
| Всего видов | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 27 |

При этом следует отметить, что с начала 60-х годов доля плотвы в уловах значительно возрастает - если в период 1956-1960 гг. ее доля в общем вылове не превышала 10 %, то в последующие периоды(1961-2003 гг.)она составила от 17,0до 54,6 % (рис. 18).

Что касается таких видов как лещ и густера, то их суммарная доля в общем вылове рыбы возрастает от 10,5 (1956-1960 гг.) - 18,0 % (1961-1970 гг.) до 23,8 (1981-1990 гг.) - 38,0 % (1991-2003 гг.).

Рисунок 21 - Средняя доля (% массы общего улова) отдельных видов рыб в промысловых уловах рыбы из р. Припять в разные периоды времени

В то же время доля щуки в уловах снизилась с 57,0 % (1956-1960 гг.) до 8,4 % (1991-2003 гг.). В 2003 г. доля щуки в уловах составила всего 2,59 %. Еще более ярко выражена тенденция снижения доли язя в общих уловах - в период 1956-1970 гг. она составляла 5,1-6,4 %, в период 1971-1990 гг. она снизилась в 5-10 раз и составила 0,65-0,92 %, тогда как в последнее десятилетие (1991-2003 гг.) она снизилась еще в 2-3 раза и составила 0,33 %. Некоторое снижение доли в общих уловах отмечено и для окуня - его доля в периоды 1956-1960, 1961-1970, 1971-1980 гг. составляла соответственно 3,7, 6,4 и 4,2 %, тогда как в периоды 1981-1990 и 1991-2003 гг. она составляла 1,6 и 2,2 % соответственно.

Из числа ценных промысловых видов рыб следует отметить снижение доли судака в общих уловах в период 1991-2003 гг. по сравнению с предыдущими периодами в 3-4 раза. Суммарная доля остальных промысловых видов рыб в общих уловах колеблется незначительно и составляет за весь исследуемый период в среднем 7-10 %, при этом доля каждого из них имеет тенденцию к снижению в связи с увеличением числа видов, охваченных промыслом.

В настоящее время в бассейне р. Припять на территории Беларуси отмечено 54 вида рыб, 19 из которых в последние годывстречаются в промысловых уловах. Основу промысла, как и в предыдущие годы, составляет плотва – на этот вид приходится одна треть всего улова (табл. 18). Велика в уловах доля синца, леща и густеры. В последние годы ¾ всего улова из р. Припять состоит из вышеперечисленных 4-х видов рыб. Единичными экземплярами отмечаются такие виды как сом, язь, сазан.

Таблица 18 – Доля (% общей массы улова) видов рыб в контрольных уловах промысловым неводом на пункте мониторинга на р. Припять (2011-2013 гг.)

| Виды рыб | Доля, % |  | Виды рыб | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотва | 31,0 |  | Красноперка | 2,0 |
| Синец | 15,1 |  | Линь | 1,1 |
| Лещ | 14,8 |  | Чехонь | 0,9 |
| Густера | 12,4 |  | Ерш обыкн. | 0,3 |
| Судак | 6,0 |  | Карась серебряный | 0,2 |
| Щука | 5,7 |  | Подуст | 0,2 |
| Жерех | 5,1 |  | Ерш донской | 0,1 |
| Окунь | 2,7 |  | Сом, язь, сазан | 0,1 |
| Белоглазка | 2,3 |  | Всего видов 19 | 100 % |

Помимо промыслового изъятия вылов рыбы из р. Припять осуществляют также рыболовы-любители. К сожалению, объём вылова рыбы из р. Припять рыболовами-любителями не известен. В целом по Беларуси любители эксплуатируют те же стада рыб, что и промысел, и изымают они из водоемов и водотоков примерно в 5-10 раз рыбы больше, чем промысел.

По нашему мнению, реализации проекта Е-40 какого-либо негативного воздействия на объемы вылова рыбы из р. Припять, как промыслом, так и рыболовами-любителями не окажет. Основным фактором, который может повлиять на объемы вылова рыбы из р. Припять, может стать или же отказ арендаторов от аренды участков водотока, или снижение численности рыболовов-любителей на реке, вследствие организации на ней любительского рыболовства за плату.

Необходимо отметить, что в р. Припять, помимо промысловых видов рыб, обитают также и виды, внесенные в Красную книгу Республики Беларусь, лов которых запрещен. К таковым в р. Припять относятся стерлядь, усач и сырть. В пойменных водоемахи старицах р. Припять отмечаются вьюн и карась обыкновенный – виды, численность и область распространения которых в последнее время в Беларуси снижаются.

Следует отметить, что планируемое восстановление водного пути Е40 Днепр-Висла и проведение основных работ по обеспечению судоходства в основном будут касаться польского участка водного пути. На белорусском участке пути речное судоходство существует уже издавна и в настоящее время по р. Припять проходит основная водная магистраль международного значения Беларуси - Брест-Пинск-Мозырь-Киев. При этом используются грузовой водный транспорт, и в значительно меньшей степени пассажирский. В связи с этим, для обеспечения судоходства на белорусском участке пути в основном будут проводиться путевые работы. Однако в целом реализация проекта окажет на водные экосистемы Припяского Полесья Беларуси, и соответственно, на биоразнообразие региона, определенное воздействие.

По большому счету, любое вмешательство человека в природные экосистемы (без цели улучшения условий миграции, обитания, нереста, зимовки, нагула конкретных видов и пр.) в целом оказывается негативным для природных сообществ. В конечном итоге, реализация мероприятий (увеличение объемов перевозок грузов и пассажиров водным транспортом, расширение сферы применения судов, в том числе для обеспечения туристических и экскурсионных перевозок), несомненно, увеличит пресс антропогенного воздействия на водные экосистемы, и особенно, в районе портов.

Превращение Днепровско-Бугского канала в часть воднотранспортного соединения Днепр-Припять-Висла, улучшив сообщение между водотоками бассейнов Балтийского и Черного морей, превратит канал в коридор проникновения из одного морского бассейна в другой ряда чужеродных водных видов. А ведь именно это необходимо не допускать и предотвращать.

Модернизация портов, шлюзов, причалов и других гидротехнических сооружений, изменяя экологические условия в местообитаниях водных животных, будет стимулировать появлению в этих местах проникших в р. Припять из р. Днепр на территории Украины понто-каспийских интервентов: бычка-кругляка, бычка-гонца, бычка-цуцика, условия обитания которых в этих местах оказываются наиболее благоприятными. Активное курсирование водного транспорта, остановка, загрузка, разгрузка и пр. их в портах будут способствовать взаимопроникновению из одного морского бассейна в другой чужеродных видов. Например, на территорию Польши проникнут игла черноморская, пуголовка звездчатая и колюшка малая, отмеченные в Киевском водохранилище на территории Украины и в р. Днепр на участке Брагинского района Гомельской области Беларуси (рис. 22).

| Игла черноморская | Пуголовка звездчатая |
| --- | --- |
|  | Рисунок 22– Виды рыб-интервентов, появление которых в р. Припять ожидается с развитием интенсивности судоходства по пути Е40 |
| Колюшка малая |  |

В отношении воздействия планируемых мероприятий на водные экосистемы из вышеперечисленных факторов наиболее проблемными оказывается проведение работ в русле водотока по восстановлению водного пути. Обусловлено это тем, что «восстановление пути» предполагает углубление, расширение и спрямление русла водотока, и в основном проводится для уничтожения перекатов, порогов и мелей. В то же время, данные участки водотока являются основными местами обитания так называемых реофильных литофилов (обитают в русле водотока, нерестятся на галечно-каменистом грунте) – видов рыб, или включенных в Красную книгу Республики Беларусь, или же относящихся к потенциально уязвимым. К таковым относятся стерлядь, усач, сырть, голавль, жерех и пр., численность которых в Беларуси повсеместно уменьшается, а область распространения сокращается. А основной причиной этого является именно исчезновение мест обитания и нереста данных видов.

Существенным фактором антропогенного воздействия на водные экосистемы является загрязнение вод при осуществлении судоходства и работой портов, а также загрязнение окружающей среды в результате аварий судов. Однако установлено, что наибольшее влияние на водные экосистемы оказывает не загрязнение водных объектов, а проведение в их бассейне гидротехнических и мелиоративных работ.

Проведенные ранее исследования динамики структуры рыбного населения мелководной прибрежной зоны рек Днепр, Припять и Неман, отличающихся разным характером антропогенного воздействия, показали, что наибольшие изменения за последние несколько десятилетий произошли на среднем участке р. Припять, где основным антропогенным фактором воздействия на водные экосистемы является обвалование, а также спрямление русла реки.

С другой стороны, водный транспорт, считается экологически более предпочтительным по сравнению с альтернативными ему автомобильным и железнодорожным видами транспорта, оказывая на окружающую среду меньшее негативное воздействие. Помимо этого, реализация проекта Е-40 имеет и некоторое положительное воздействие на окружающую среду. Среди таковых можно выделить следующее:

- обеспечение пропуска рыб в период их зимовальных, нерестовых, кормовых и пр. миграций вследствие более интенсивной работы шлюзов, пропускающих водный транспорт;

- возможность применения техники, используемой для поддержания в рабочем состоянии водного пути, в целях повышения эффективности естественного воспроизводства рыб – обеспечение свободной миграции рыб к местам нереста путем углубления и расширения проходов в местах нереста на пойме, создание проточности запесоченных стариц путем соединения их с основным руслом, и пр.;

- отсыпка грунта и создание песчаных насыпей при дноуглублении создаст благоприятные условия для гнездования птиц, строящих гнезда на песке у береговой линии (крачки, кулики и др.);

- добытый при проведении дноуглубительных работ песок и гравий можно использовать в строительной индустрии.

Базовые выбросы углерода и оценка снижения углерода в результате реализации проекта

Проблема изменение климата ставит перед странами и обществом новые вызовы и требования по сокращению выбросов парниковых газов во всех экономических отраслях, в частности, в транспортном секторе, на долю которого в Республике Беларусь приходится около 9% от совокупных выбросов парниковых газов.

Постоянный рост международной торговли и, как следствие возрастание спроса на грузоперевозки, приводит к увеличению выбросов парниковых газов. Поэтому обеспечение устойчивого развития за счет реализации мероприятий, направленных на сокращение таких выбросов в транспортном секторе в условиях изменяющегося климата, является важной задачей.

Одним из путей решения вопросов экологической устойчивости в транспортном секторе является снижение потребления энергии и выбросов парниковых газов путем перехода на другие виды транспорта в области грузовых перевозок.

В частности, развитие речного судоходства может являться мерой по сокращению выбросов парниковых газов на национальном уровне, поскольку внутренний водный транспорт наряду с железнодорожным является одним из самых наиболее энергоэффективных и «экологически-чистых» видов. Так, по данным кадастра парниковых газов Республики Беларусь выбросы CO2 на один тонно-километр в результате перевозок речным транспортом в два раза ниже, чем от автомобильного транспорта, и в 20 раз ниже, чем от воздушного транспорта.

Кроме того, наряду с наибольшей энергоэффективностью по сравнению с другими видами наземных перевозок внутренний водный транспорт является более безопасным, бесшумным, при этом на нем практически не возникает заторов.

Целью данной работы является оценка базовых выбросов CO2 и оценка их снижения в результате реализации предлагаемых вариантов восстановления водного пути Е-40 (Днепр-Висла).

На данном этапе выполнения работы выполнены расчеты базовых выбросов парниковых газов при эксплуатации белорусского участка водного пути Е-40 (Днепро-Бугский водный путь) протяженностью в 244 км, а также проведен сравнительный анализ выбросов при использовании альтернативных видов транспорта (автомобильный).

Методология проведения оценок, а также обоснование целесообразности выбора альтернативных сценариев выбросов парниковых газов детально рассматривается ниже.

Краткое описание методологии оценки базовых выбросов парниковых газов

В различных литературных источниках и руководствах по определению выбросов парниковых газов приводятся два способа расчета выбросов от эксплуатации водного транспорта в зависимости от доступности исходных данных для расчета:

- метод, который основан на фактических данных об общем потреблении топлива по видам и судам за определенный период времени;

- метод, который основан на данных о расстоянии, пройденном каждым видом транспорта и весе перевозимого груза, т.е. грузообороте.

Оба метода подразумевают, что выбросы парниковых газов напрямую связаны с энергоэффективностью судов, а именно, с объемом потребления топлива. В общем виде данные о деятельности умножаются на соответствующие коэффициенты выбросов в зависимости от выбранного метода и доступности данных, необходимых для расчета (1):

, 			(1)

где ИД – исходные данные (потребление топлива, грузооборот);

КВ – соответствующий коэффициент выбросов;

i – вид топлива (бензин, дизель);

j – вид транспортного средства.

Если данные о фактическом потреблении топлива по видам неизвестны, может быть использован так называемый «метод, основанный на расстоянии». Данный метод расчета подразумевает, что данные о грузообороте умножаются на усредненный коэффициент выбросов на тонна-км перевозимого груза. Описанный выше метод предпочтительно использовать для тех случаев, когда фактический объем потребления топлива при перевозках данного типа неизвестны, например, для крупных перевозчиков, которые пользуются услугами субподрядных организаций.

В широком аспекте для проведения оценки базовых выбросов парниковых газов при осуществлении грузоперевозок на белорусском участке водного пути Е-40 (Днепро-Бугский водный путь) и анализа влияния различных вариантов восстановления данного водного пути необходимо рассматривать несколько следующих сценариев:

- базовый сценарий – фактические выбросы парниковых газов при эксплуатации существующего водного пути и осуществлении грузоперевозок в до-проектных объемах.

- проектный сценарий – выбросы парниковых газов при реализации различных вариантов восстановления водного пути и при планируемом увеличении грузооборота.

Следует отметить, что в проектном сценарии необходимо рассмотреть альтернативные варианты использования различных видов транспорта, поскольку сам по себе водный транспорт не является «углеродонейтральный», однако, является менее углеродоемким, чем автомобильный и воздушный транспорт. Кроме того, при планируемом проектном увеличении грузооборота через водный путь E-40, выбросы парниковых газов возрастут по сравнению с базовыми.

Однако если рассматривать интенсивность выбросов парниковых газов, то преимущество водного транспорта как более энергоэффетивного по сравнению с другими видами транспорта очевидно, поскольку выбросы парниковых газов на тонну перевозимого груза сравнимы с железнодорожными перевозками и намного меньше, чем от автодорожных и воздушных перевозок (рис. 23). Поэтому некоторое замещение грузоперевозок водным транспортом можно рассматривать в качестве меры по снижению выбросов парниковых газов на национальном уровне.

Рисунок 23 – Выбросы CO2 на тонно-км по видам транспорта

На рис. 23 изображены усредненные показатели за 10 лет по выбросам на основании материалов Государственного кадастра антропогенных источников и абсорбции поглотителями парниковых газов Республики Беларусь.

Если рассматривать удельный показатель выбросов в отношении грузоперевозок, то речной транспорт производит в среднем около 150 г CO2 /тонно-км, при этом, данный показатель в 2 раза ниже, чем для автомобильного и воздушного транспорта, однако, значительно выше, чем для железнодорожного транспорта (рис. 24). Последнее связано с существенным преобладанием железнодорожных перевозок и достаточно высокими энергетическими затратами на перевозки от речного транспорта в стране.

По данным из других источников (рис. 16), например, данным CEFIC и ECTA (Руководство для измерения и управления выбросами CO2 при осуществлении грузоперевозок) удельные показатели выбросов для речного транспорта составляют 31 г CO2/тонно-км. Такая разница обусловлена выше упомянутой причиной, связанной с высокой энергоемкостью грузоперевозок в Беларуси.

Рисунок 24 – Удельные выбросы CO2 на тонно-км по видам транспорта

Для целей расчетов выбросов диоксида углерода будут использованы национальные данные об удельных показателях выбросов, поскольку они наиболее точно характеризуют структуру потребляемого топлива, от которой в свою очередь зависит величина выбросов парниковых газов.

Ввиду выше изложенного, для более наглядной интерпретации результатов оценки снижения выбросов парниковых газов при восстановлении водного пути Е-40 за базовые выбросы парниковых принимаются выбросы при осуществлении грузоперевозок автомобильным транспортом. Такой подход обусловлен несколькими причинами. Во-первых, автомобильные грузоперевозки преобладают в стране и на их долю приходится около 20% от общего объема грузоперевозок. Во-вторых, автомобильные грузоперевозки являются более энергоемкими в стране, а, следовательно, интенсивность выбросов парниковых газов на тонну перевозимого груза значительно превышает удельные показатели для других видов транспорта.

В свою очередь, под проектным сценарием рассматриваются выбросы парниковых газов при осуществлении грузоперевозок речным транспортом.

Такой подход согласуется с международной стандартизированной методикой, разработанной для реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов в рамках механизмов гибкости Киотского протокола AM00090/Version 01.1.0 «Замещение грузоперевозок автомобильного транспорта речным или железнодородным видами транспорта» (Modal shift in transportation of cargo from road transportation to water or rail transportation).

Результаты оценки

Как было указано выше, при выполнении расчетов базовых выбросов парниковых газов и оценке сокращений выбросов в результате перехода от использования автомобильного транспорта для грузоперевозок к внутреннему водному (речному) транспорту использовалась методика для проектов в рамках механизмов чистого развития Киотского протокола AM00090 0 «Замещение грузоперевозок автомобильного транспорта речным или железнодорожным видами транспорта» (Modal shift in transportation of cargo from road transportation to water or rail transportation).

В соответствии с данной методикой рассматриваются только выбросы диоксида углерода в результате сжигания топлива транспортом при осуществлении грузоперевозок. Выбросы таких парниковых газов как, метан, закись азота, считаются несущественными.

В результате выполнения расчетов определялись базовые и проектные сценарии.

Базовый сценарий предусматривает выбросы диоксида углерода при транспортировке груза автомобильным транспортом и рассчитывался по формуле:

,					(2)

где

– количество перевозимого груза за год;

– расстояние от начальной до конечной точки маршрута за год, км;

произведение  - годовой грузооборот, тонн/км;

– коэффициент выбросов диоксида углерода при транспортировке автомобильным транспортом.

Для целей расчетов выбросов диоксида углерода были использованы национальные данные об удельных показателях выбросов, поскольку они наиболее точно характеризуют структуру потребляемого топлива, от которой в свою очередь зависит величина выбросов парниковых газов

Проектный сценарий включает в себя выбросы от грузоперевозок водным транспортом, которые рассчитываются по формуле:

,			(3)

где

- коэффициент выбросов диоксида углерода при перевозке грузов речным транспортом;

- коэффициент для учета перевозки груза на обратном пути.

В настоящее время средний грузооборот по Днепровско-Бугскому каналу составляет 18 млн. тонно-км.

В таблице 5 приведены результаты расчетов по различным сценариям. В расчетах применялась средняя величина грузооборота по Днепровско-Бугскому каналу, которая составляет 18 млн. тонно-км в год.

Для проектного сценария рассматривались несколько вариантов, которые учитывают количество груза, перевозимого в обратном направлении (0-50%).

Результаты оценки, приведенные в таблице 19, наглядно демонстрируют, что перевозки грузов речным транспортом менее углеродоемкие по сравнению с автомобильным, а следовательно, более «экологически чистые».

Таблица 19 – Результаты оценки

| Базовый сценарий, тонн CO2 | 5092,18 |
| --- | --- |
| Проектный сценарий, тонн CO2 | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 4 | Сценарий 5 | Сценарий 6 |
|  | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
|  | 2548,14 | 2293,33 | 2114,96 | 1962,07 | 1809,18 | 1681,77 |
| Сокращение, тонн CO2 | 2544,04 | 2798,85 | 2544,04 | 2544,04 | 2544,04 | 2544,04 |

Также целесообразно показать преимущество водного транспорта в экологическом плане не только в годовом вкладе в выбросы, но и провести сравнительный анализ выбросов для одной транспортной единицы различных видов транспорта (грузовой, водный, железнодорожный).

Для исходных расчетов принимаем величину транспортного маршрута равную длине Днепровско-Бугскому канала 244 км. Предположим, что одному грузовику типа МАЗ средней грузоподъемностью 14 тонн необходимо перевезти 1400 тонн груза. Для этого ему необходимо совершить из пункта А в пункт Б не менее 100 поездок. При этом выбросы составят 20 464 тонн CO2.

Подобные расчеты были выполнены для баржи общей грузоподъемность 150 тонн и железнодорожного вагона грузоподъемностью 50 тонн. Результаты расчетов приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Сравнение выбросов СO2 при эксплуатации различных видов транспорта

| Наименование транспорта | Количество поездок | Выбросы, тонн CO2 |
| --- | --- | --- |
| Грузовик МАЗ, грузоподъемность 14 тонн | 100 | 20464,6 |
| Баржа, грузоподъемность 150 тонн | 9 | 921,7 |
| Вагон, грузоподъемность 50 тонн | 28 | 354,4 |

Таким образом, при перевозке одного и того же количество груза на одинаковые расстояния различными видами транспорта производятся различные количества выбросов, и водный транспорт в экологическом смысле иметь преимущество перед автомобильным. Наиболее экологически чистым видом транспорта в Беларуси является железнодорожный, поскольку является более энергоэффективным. Высокая энергоемкость водного транспорта в настоящее время, скорее всего, связана с нерентабельностью грузоперевозок и загрузкой судов не на полную мощность.

Изменения в землепользовании, визуальный аспект и воздействие на чувствительные земли

В ходе планируемой реконструкции и модернизации водного пути изменения в структуре современного землепользования, предполагающие значимые экономические и социальные ущербы, либо иные издержки не предвидятся.

Наиболее проблемный гидротехнический створ в польско белорусской части – р. Западный Буг. Для обеспечения регулярного судоходства здесь потребуется спрямление русла в отдельных местах, а также углубление русла и иные специальные мероприятия на значительной акватории этой реки. Вместе с тем, эти мероприятия при соблюдении определенных условий будут способствовать улучшению значимых экологических показателей: предотвращению критического обмеления в межень Западного Буга в устьевых зонах рр. Мухавец, Лесная, Пульва; оптимизации условий произрастания ленточных тополевников и ветляников; появлению зимовальных ям; восстановлению утраченных репродуктивных очагов ценных видов биологического разнообразия и биотопов «Natura 2000»; Снижению рисков летних и зимних заморов на реках – протоках, попадающих в Западный Буг и т.д.

В ходе модернизации существующего водного пути в белорусской акватории предполагается перенос речного порта с микрорайона мемориально-исторической и жилищной застройки за пределы восточной черты г. Бреста. Перенос речного порта будет способствовать улучшению ландшафтно-визуальной и экологической среды Бреста, как самого крупного населенного пункта в белорусском створе пути Е-40.

В процессе рекультивации земель и водоёмов на месте нынешнего речного порта ожидаются положительные последствия (эффекты): снижение техногенной нагрузки в зоне Брестской крепости и строящегося микрорайона; создание зелёной зоны отдыха; восстановлению гидробиологического коридора в устье р. Мухавец.

Планируемая активизация водно-транспортного сообщения открывает практические возможности для реализации специальных мероприятий по необходимому повышению ландшафтно-эстетической привлекательности и экологической емкости на многих участках Днепровско-Бугского канала и других объектах этого пути.

Среди уязвимых (чувствительных) в природоохранном отношении земель на оси Е-40 наиболее значимы: коридоры и ядра международной и национальной экологической сети, а также республиканские и местные Особо охраняемые природные территории: заповедник, национальный парк, свыше 40 заказников и памятников природы. Эти земли предназначены для сохранения (устойчивого развития) совокупности естественных и техногенных экосистем в соответствии с международным экологическим правом и национальным природоохранным законодательством (Гродзинский, Демянчик, 2003; Афанасьев, Васенко, Демянчик, Козулин, 2003; Никифоров, 2007; Демянчик и др. 2012).

Наибольшее количество и площадь охраняемых сообществ и объектов высокого международного статуса охраны сконцентрировано в пойменно-русловой зоне: Западного Буга (заказники «Бугский», «Барбастелла»); Мухавца (заказники «Брестский», «Непокойчицы»); Днепровско-Бугского канала (заказник «Званец»); Припяти (заказники «Средняя Припять», «Мозырские овраги», национальный парк «Припятский», заповедник «Полесский» и другие).

К категории охраняемых сообществ 3210 "Habitats Directive" (92/43/EEC) относятся Сообщества русел рек (в естественном состоянии) (Fennoscandian natural rivers). Именно эта категория охраняемых сообществ в наиболее полном и диком для территории Беларуси виде представлена на оси Е-40 по р. Припять и её притокам. В целом неблагоприятные воздействия по сравнению с современным состоянием ожидаются кратковременные и незначительные. Наиболее уязвимы акватории этой категории на Мухавце и Западном Буге.

Также в специальной разработке мер охраны в бассейне Мухавца и западного Буга нуждаются и крайне редкие здесь Комплексы пойменных озер (в долинах крупных и средних рек), соответствующие категории 3140 "Habitats Directive" (92/43/EEC) (Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. – Олиго-мезотрофные озера с жесткой водой и бентосными сообществами харофитов) (Пугачевский А.В. и др. 2013).

На оси Е40 встречаются десятки земельных контуров, где произрастают дубовые, грабовые, ясеневые, черноольховые, сосновые, тополевые, бородавчато-березовые, осиновые леса, соответствующие категориям 9160, 9170 "Habitats Directive" (92/43/EEC). Ценные лесные сообщества в разной мере зависимы от стабильности водного режима водотока и системы землепользования в пойменных зонах.

В ходе модернизации водного пути Е-40 необходимо особо учитывать целесообразность проведения водорегулирующих и иных сопутствующих мероприятий по сохранению ценных природных сообществ, находящихся в последние годы по разным причинам в критическом состоянии в русловой зоне Западного Буга, Мухавца, Припяти. К ним, прежде всего, относятся уникальные, редкие для Беларуси и Европы: ленточные леса с широким участием или преобладанием Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Ulmus clabra; суходольные луговые сообщества 2130, 6120, 6210, 6230 "Habitats Directive" (92/43/EEC); сыролуговые сообщества 6410, 6450 "Habitats Directive" (92/43/EEC).

Среди наиболее актуальных экологических рисков на оси Е-40 выделяются наводнения, обусловленные природно-климатическими факторами. Более интенсивное судоходство предполагает и большее внимание к противопаводковым и другим гидротехническим сооружениям. Что, в конечном счете, будет способствовать более надежной защите сопредельных земель от затоплений.

Примером такого рода может служить комплекс мероприятий по противопаводковой защите городских земель Бреста, выполненных в 1970-1980-е годы. В тот период удалось полностью решить проблему затоплений и поддержания судоходного фарватера в городской черте. Но из-за отсутствия экологических оценок (тогда не предусматривались законодательством) пойменные зоны прилегающие к руслам Западного Буга и Мухавца, оказались искусственно отрезанными от русловой экосистемы. Начались разноплановые стохастические (сукцессии), в том числе – деструктивные.

В ходе реализации крупного проекта Е-40 ожидается, что при планировании гидротехнических работ появится возможность природно-экологической оптимизации руслово-пойменного комплекса в устье р. Мухавец.

«Чувствительные земли», представляющие особую значимость для сохранения ландшафтно-биологического разнообразия существенно отличаются.

В ходе исследований проведена предварительная оценка ландшафтно-биологического разнообразия и экотуристического потенциала всех 12-ти административных районов на трассе Е-40 (рис. 18, 19). Наиболее высокую природоохранную ценность имеют Житковичский и Каменецкий районы. Поэтому степень детализации в последующих Оценках воздействия на стадии строительных проектов должна охватить все ключевые комплексы  и объекты природного разнообразия указанных районов. Полнота прогнозных оценок в целом должна коррелировать с уровнем природоохранной ценности административных районов.

Отдельные районы (Жабинковский, Наровлянский и другие) имеют невысокий природоохранный и туристический рейтинги (рис. 18, 19). Поэтому на створах этих районов в планируемых мероприятиях следует предусмотреть работы по сохранению точечных объектов или определить контуры и условия естественного восстановления (самоочищения) ранее нарушенных экосистем. Отметим, что положительные примеры – прецеденты такого рода в географической полосе Е-40 имеются.

В ходе исследований предприняты предварительные обобщения, насколько территория конкретного административного района «зависима» от водности главных рек (Западный Буг, Припять) и Днепровско-Бугского канала. На рисунке 3 показана ландшафтно-биологическая зависимость от гидрологии. Нужно подчеркнуть, что отдельные валообразующие отрасли экономики (земледелие и животноводство на мелиорированных землях, добыча и перевозка строительных материалов, доступность сенокосов, пастбищ, лесосеки и т.д.) также во многом зависят от гидрологии основной водной артерии региона. В связи с этим степень детализации в последующих Оценках воздействия на стадии строительных проектов должна охватывать не только ценные природные комплексы, но и проблемные ресурсно-хозяйственные сферы современного природопользования в соответствии со степенью зависимости (рис. 25).

Поэтому в ходе восстановления водного пути Е-40 необратимых воздействий на чувствительные земли при условии разработки и выполнения требований ОВОС строительных проектов не ожидается. Значимые экономические и социальные ущербы при данном условии исключаются.

При разработке и выполнении требований ОВОС строительных проектов следует учитывать природоохранный рейтинг и гидрологическую зависимость природы и экономии конкретного административного района.

При разработке и выполнении требований ОВОС строительных проектов возможны положительные воздействия на чувствительные земли и другие компоненты природной среды.

Влияние проекта на качество воды и водной жизни

Важнейшие благоприятные воздействия на водную жизнь, которые можно ожидать в ходе реализации проекта Е-40 – восстановление свободного гидробиологического коридора между Западным Бугом и Мухавцем (существовал до 1930-1960 гг.); появление водной связи между руслом и экологически оптимальными водохранилищами в устьевой зоне р. Мухавец.

В ходе эксплуатации водного пути Е-40 предполагается регулярная работа дноуглубительной техники, что может использоваться и для решения одной из наиболее масштабных экологических проблем – восстановления водной связи между пересыхающими старично-пойменными водоемами и руслом в период засухи.

Нужно отметить, что данная проблема (пересыхание пойменно-русловых проток) имеет принципиальной значение для поддержания высокой рыбопродуктивности водотоков и водоёмов на современной трассе Е-40. Актуальность проблемы возросла в последние годы, особенно в 2012-2015 гг., когда в критически засушливые весенние и летние сезоны выход промысловых рыб на нерест и откат молоди рыб с нерестилищ был крайне осложнён или прекращён полностью.

Выполненный нами технический эксперимент показал, что данная проблема может быть решена в ходе мероприятий по реконструкции и эксплуатации водного пути Е-40.

Речные суда, как и другой вид моторного транспорта, будут оказывать определенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, в особенности – на химизм и физические показатели водной среды. Однако в сравнении с другими источниками загрязнений воды (сбросами с территории населенных пунктов и предприятий, стоками с сельскохозяйственных земель и наземных коммуникаций) данное воздействие незначительно.

Увеличение грузоперевозок в 4 раза, создание сопутствующей инфраструктуры, существование хронических проблем качества воды, трансграничные трансбассейновые контакты актуализируют новые задачи в экологической жизни.

Качество вод в бассейнах рр. Припять и Мухавец формируется под влиянием как природных, так и антропогенных (хозяйственных) факторов.

В природном отношении условия формирования речных вод связаны с болотными угодьями и подземными водами. Именно полесские болота привносят в реки бассейна Припяти и Мухавца повышенное количество окрашенных органических веществ, значительное количество гуминовых кислот и металлов, таких как железо. Это приводит к общему ухудшению качества речных вод и она малопригодна для питьевого водоснабжения.

Ввиду отсутствия больших промышленных вод в бассейне, среди основных загрязнителей можно выделить сельскохозяйственную деятельность и, в частности, сбросы с больших животноводческих ферм (Апацкий и др. 2003).

Несмотря на то, что по ряду показателей существует превышение ПДК в речных водах бассейнах Западного Буга и Припяти, состояние большинства водотоков можно считать удовлетворительным с точки зрения качества воды. Однако проблемными можно считать моменты, связанные с повышенным содержанием гуминовых кислот, тяжелых металлов, ряда загрязняющих веществ (хлориды, нефтепродукты, нитриты, СПАВ и др.). В связи с этим возникает необходимость в трансграничном управлении и прогнозировании качества речных вод. Основными в решении этих задач могут быть:

- разработка, реализация и надежное долгосрочное функционирование  системы трансграничного (экосистемного, гидробиологического, гидрохимического) мониторинга на водном пути Е-40;

- международное согласование и гармонизация методов и подходов в определении состояния экосистем и качества воды;

- регулирования выноса загрязняющих веществ в природные воды, в том числе с помощью строительства (введения в эксплуатацию) водооборотных систем;

- разработка и проведение мероприятий, ограничивающих (исключающих) попадание в водоприемники осушительных систем загрязняющих веществ, особенно тех, которые вызывают перестройку биологического режима природных вод;

- строгое соблюдение положений Водных Кодексов и Стратегий Польши, Украины и Беларуси, касающихся водоохранных зон и полос и использования пойменных земель;

- резкое сокращение, а в перспективе и запрет применения ядохимикатов и удобрений на эродированных территориях в бассейне;

- увеличение инвестиций в модернизацию очистных сооружений для улучшения их функционирования и внедрения новых более эффективных технологий очистки сточных вод (очистных сооружений, ливневой канализации);

- соблюдение экологических норм эксплуатации объектов водного транспорта в акватории бассейнов рек водного пути Е-40 (Апацкий и др. 2003).

Решение указанных задач соответствует национальным нормам проведения Оценки воздействия на окружающую среду. В Беларуси для этого имеются квалифицированные кадры, отлаженная Национальная система мониторинга окружающей среды. Следует подчеркнуть, что здесь необходим именно триединый международный мониторинг: экосистемный, гидробиологический и гидрохимический.

При оценке проекта Е-40 на качество воды и водной жизни необходимо учитывать современный уровень водопользования и сбросов загрязняющих веществ.

На рисунке 26 показано, что прогрессирующую тенденцию в последние 5 лет имеет локализованный сброс сточных вод. Обустройство оборотных систем водоснабжения значительно сокращает объём сбрасываемых в водоёмы производственных стоков и в результате снижает уровень загрязнённости. Но объёмы сточных вод, как главных источников загрязнения вод сохраняются. Некоторое положительное влияние эксплуатации Е-40 заключается в повышении водности, турбулентности и «разбавления» вод, что важно для снижения рисков летних заморов и прочих неблагоприятных гидробиологических явлений.

В ходе развития водного транспорта по реке Припять возможны и положительные последствия для решения проблемы закустаренности и доступности для местного населения хозяйственных угодий (пасек, ягодников, сенокосов и т.д.)

При условии реализации задач по трансграничному управлению и прогнозированию качества речных вод отрицательные воздействия от восстановления Е-40 будут минимизированы.

Развитие водного транспорта в ходе восстановления водного пути Е-40 создаёт технические возможности для решения актуальных проблем в пойме р. Припять и Днепровско-Бугского канала: пересыхания пойменно-русловых проток; экспансии малоценных кустарников; восстановления традиционного природопользования; снижения рисков заморов.

Воздействие от конкурирующего использования ресурсов для орошения

В белорусской части планируемого пути Е-40 от Бреста и до Чернобыля судоходство непрерывно осуществляется в течение многих десятилетий и поэтому комплексное водопользование, включая потребности на орошение, проблем со стороны судоходства не вызывает.

В то же время периодически актуализируется трансграничная проблема (Беларусь–Украина) использования водопитательной системы Днепровско-Бугского канала. Отдельные исследователи считают, что из-за работы водопитательной системы происходит деградация русла р. Припять (ниже водозабора) и оз. Святое, Волянское и Белое в Украине (Апацкий и др. 2003).

В настоящее время орошение в значительных объёмах осуществляется в основном в приусадебном и фермерском хозяйствах. На это используются ценные запасы грунтовой питьевой воды. Регион в полосе Е-40 располагает большим резервом поверхностных вод, в т. ч. для орошения.

Более активное использование для нужд орошения именно поверхностных вод – актуальная задача в разных регионах Беларуси. На трассе Е-40 в связи с развитием гидротехнической инфраструктуры возможны новые благоприятные перспективы и для орошения путём аккумулирования и последующего комплексного использования паводковых вод.

К тому же через водопитательную систему проходит часть паводочного стока, что уменьшает площади и высоту затопления и подтопления прилегающих территорий.

Следует отметить, что увеличение грузопотока на Днепровско-Бугском канале и иных створах водного пути Е-40 не будет отрицательно влиять на возможности орошения прилегающих земель, но будет способствовать консолидации международного сотрудничества для решения трансграничных проблем.

Работы по восстановлению водного пути Е-40 не приведут к проблемам орошения и оборотного водопользования.

При условии комплексного подхода в экологизации транспортного пути Е-40 возможны новые благоприятные перспективы для орошения.

Воздействие от конкурирующего использования ресурсов для использования энергии

В белорусской части Днепровско-Бугского водного пути построены 3 мини-ГЭС. Модернизация водного пути Е-40 не окажет существенного воздействия на гидроэнергетические ресурсы. Вместе с тем, в ходе более активного транспортного сообщения эксплуатации шлюзов и других гидротехнических сооружений реально ожидать расширение спектра экологических услуг в части развития альтернативной энергетики с использованием местной возобновляемой биомассы.

Современные схемы грузоперевозок по Днепровско-Бугскому водному пути имеют резерв для транспортировки значительных объёмов сырья биогазовых установок, производства топливных пелет. По берегам Припяти, в особенности, годовые запасы доступного и возобновляемого биоэнергетического сырья составляют свыше 3 млн.т.

Рисунок 25 – Предварительная оценка (в баллах) ландшафтно-биологического разнообразия и природно-туристического потенциала административных районов: западная часть Днепровско-Бугского водного пути с учетом Каменецкого района

Рисунок 26 – Предварительная оценка (в баллах) ландшафтно-биологического разнообразия и природно-туристического потенциала административных районов: восточная часть Днепровско-Бугского водного пути с учетом Каменецкого района

На современном уровне развития гидроэнергетики отрицательное воздействие мероприятий по восстановлению водного пути Е-40 в регионе не предвидится.

Восстановление водного пути Е-40 обеспечит перспективы активного вовлечения местного сырья в биоэнергетику.

Загрязнение почвы и береговая эрозия рек

По предварительной оценке строительство новых крупных объектов с потенциальными источниками загрязнения почв не предвидится.

Учитывая естественную морфологию и динамику естественных и канализованных русел определенный вклад в русловые деформации привносит и речной транспорт. Русловые деформации на Днепровско-Бугском водном пути могут быть как вертикальными, вызывающими трансформацию продольного профиля реки (канала) и изменение отметок дна русла, так и горизонтальными, которые связаны с перемещением русла в плане и размывами берегов. «Просадка» уровней воды при соответствующих расходах воды характеризует врезание русла, а приращение – аккумуляцию наносов в русле. На большей части речных створов характерно врезание их русел.

Скорость размыва берегов составляет 2–5 метров в год на участке р. Бобрик – г. Туров; и 5 метров и более на участке г. Туров – Киевское водохранилище (Волчек и др. 2003).

Интенсивность береговой эрозии от прохода речных судов по фарватеру постепенно снижается от Столинского района к Киевскому водохранилищу. Практически не проявляется техногенная береговая эрозия в большинстве участков наиболее ценной в природоохранном, эколого-фаунистическом отношении части Днепровско-Бугского водного пути – от устья Горыни до г. Турова.

В отдельных ситуациях береговая эрозия может иметь существенное проявление. Например, в низовье Горыни при проводке в межень барж от Давид-Городка к Припяти (август 2013 г.). При организации навигации на естественных водотоках следует учитывать особенности габаритов судов, морфологические характеристики русла, сезонные перепады уровня воды, эколого-природоохранную структуру берегов и иные факторы.

При плановых дноуглубительных работах следует учитывать естественную гидрографию и не допускать искусственных перемычек на затоках в створах особо охраняемых природных территорий.

При использовании инфраструктуры (порты, пристани, склады ГСМ) водного транспорта не исключаются загрязнения почв. Но при этом следует учитывать, что при использовании водного транспорта техногенная нагрузка на почвогрунты в условиях Белорусского Полесья намного (на 50-90%) ниже по сравнению с наземным транспортом.

Административные районы: 1 – Каменецкий; 2 – Брестский; 3 – Жабинковский; 4 – Кобринский; 5 – Дрогичинский; 6 – Ивановский; 7 – Пинский; 8 – Столинский; 9 – Житковичский; 10 – Петриковский; 11 – Мозырский; 12 – Наровлянский

Рисунок 27 – Степень зависимости ландшафтно-биологического разнообразия административных районов от гидрологических показателей поверхностных вод Днепровско-Бугского водного пути. Степень зависимости: 1 (несущественная, слабая) – 10 (очень сильная)

Рисунок 28 – Динамика использования водных ресурсов и сброса загрязненых сточных вод в Белорусском Полесье, в % к 2000 г.: 1 – оборотное и последовательное, 2 – общее водопотребление свежей воды, 3 – сброс сточных вод [Волчек, 2015]

Во-первых, на водно-транспортных путях не образуются: полосы хронического загрязнения почвы тяжелыми металлами, а полосы вибрационного воздействия; полосы турбированных и иных нарушенных почв; зоны высоко затратного ухода за полосами отчуждения.

Во-вторых, следует учитывать эффект «разгрузки сухопутных загрязнений» за счёт эквивалентного объёма перевозок водным путём.

Следует отметить, что береговая эрозия рек неизбежна при интенсификации водномоторного движения, но её масштабы технически управляемы

В ходе усиления транспортного движения по воде ожидается эквивалентное снижение химической и других видов нагрузок на почвы по мере нагрузки сухопутных транспортных путей региона.

Изменения в уровнях внешнего шума, риск загрязнения поверхностных вод

Как показывают прямые наблюдения при прохождении по фарватеру грузовых судов волнобойное и звуковое воздействие не привносит видимых помех фауне и флоре.

Маломерные скоростные суда, количество которых на Припяти возросло за последние 5 лет более чем в 10 раз, напротив, создают целый ряд экологических проблем, которые должны решаться комплексом мер административно-профилактического характера.

Особенно серьёзные воздействие (неблагоприятное) маломерные суда оказывают на молодь данных рыб и некоторых других животных: Silurus glanis, Lota lota и др. Отдельные виды этой группы флоры и фауны показаны в таблице 7. В ходе проектирования конкретных мероприятий следует определить регламенты эксплуатации конкретных ключевых участков.

Аналогично чувствительны к проявлению волнобоя некоторые охраняемые виды флоры (таблица 21). По мере активизации воднотранспортного движения ожидаются перспективы упорядочения моторных лодок с учётом экологических требований. По мере разработки ОВОС  строительных проектов целесообразно определить участки регламентированного (по времени и фарватеру) водномоторного сообщения. Следует учитывать, что в зонах строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений создаются благоприятные условия для распространения агрессивных чужеродных видов фауны и флоры. Агрессивные виды могут оказывать различное неблагоприятное воздействие, вплоть до полного вытеснения сообществ (Агрессивные виды.., 2008). Отдельные виды этой группы показаны в таблице 22.

На берегах Днепровско-Бугского водного пути и западного Буга нет коренных популяций диких животных, особо чувствительных к звуковому воздействию, поэтому этот фактор не окажет неблагоприятное влияние на береговую фауну.

Поверхностные воды современной трассы Е-40 испытывают относительно высокий пресс химических загрязнений. В общем перечне загрязнений рр. Припять и Западный Буг традиционно актуальны «внешние источники»: сбросы

Таблица 21–  Некоторые охраняемые и промысловые виды аборигенной флоры и фауны, чувствительные на волнобойное и шумовое воздействие в полосе водного пути E-40

| № п/п | Виды флоры и фауны | Статус охраны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полушник озёрный Isoёtes lacustris | Красная книга Республики Беларусь (III издание) IV категория |
| 2. | Кувшинка белая Nymphaеa alba | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 3. | Альдрованда пузырчатая Aldrovanda vesiculosa | Красная книга Республики Беларусь (III издание) II категория |
| 4. | Водяной орех Trapa natans | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 5. | Наяда большая Najas major | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 6. | Каулиния малая Caulinia minor | Красная книга Республики Беларусь (III издание) II категория |
| 7. | Сиела прямая Berula erecta | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 8. | Хара (разные виды) Chara , sp. | Регионально уязвимые виды |
| 9. | Носток сливовидный Nostoc pruniforme | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 10. | Кладофора эгагропильная Clodophora aegagropila | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 11 | Обыкновенный усач Barbus barbus | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 12. | Обыкновенный рыбец Vimba vimba | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 13. | Обыкновенный подуст Chordrostoma nasus | Красная книга Республики Беларусь (III издание) III категория |
| 14. | Налим Lota lota | Промысловый вид |
| 15. | Сом Silurus glanis | Промысловый вид |

Таблица 22 – Некоторые агрессивные чужеродные виды флоры и фауны, очаги размножения которых часто возникают на песчаных отвалах берегов, строительных прирусловых площадках, пристанях, причалах в полосе водного пути Е-40

| № п/п | Виды флоры и фауны | Статус угрозы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Американский полосатый рак Orconectes limosus | Вытесняет аборигенные виды |
| 2. | Дрейссена Dreissena polumorha | Снижает трофические уровни |
| 3. | Американская норка Mustela vison | Вытесняет аборигенные виды |
| 4. | Золотарник канадский Solidago Canadensis | Вытесняет аборигенные виды |
| 5. | Клен американский Acer negundo | Вытесняет аборигенные виды |
| 6. | Молочай кипарисовый Euphorbia cyparissias | Конкурирует с аборигенными видами |
| 7. | Череда олиственная Bidens frondosa | Вытесняет аборигенные виды |
| 8. | Эхиноцистис шиповатый Echinocystis lobata | Вытесняет аборигенные виды |
| 9. | Недотрога мелкоцветковая Impatiens parviflora | Вытесняет аборигенные виды |
| 10. | Дурнишник эльбский Xanthium albinum | Вытесняет аборигенные виды |
| 11. | Элодея канадская Elodea canadensis | Вытесняет аборигенные виды |

очистных и производственных очистных сооружений; стоки ливневой канализации; поступление загрязнителей с сельскохозяйственных полей.

Среди ряда «загрязнителей» поверхностных вод Белорусского Полесья водный транспорт не упоминается (Кадацкая и др., 2015).

Однако, развитие стационарных и подвижных объектов водного транспорта по мере увеличения производственных мощностей предполагает специализированный гидрохимический контроль.

Конкретные ОВОС необходимы и при создании дополнительной инфраструктуры на водных путях в том числе – стационарных или сезонных объектов туризма и рекреации (пляжей, причалов моторных судов, туристических комплексов и т.д.).

Таким образом, уровень шумового и вибрационного воздействия на трассе E-40 нуждается в регулировании как на современном этапе, так и в последующем по мере появления новых источников воздействия.

В ходе обустройства технических объектов и эксплуатации водного пути E-40 необходимо учитывать уязвимость на техногенное воздействие охраняемых видов флоры и фауны.

Также в  ходе обустройства технических объектов и эксплуатации водного пути E-40 необходимо учитывать риск появления новых очагов агрессивных чужеродных видов флоры и фауны.

Анализируя состояние природной среды и современное природопользование на водотоках Полесья, восстановление водного пути Е-40 по варианту «Реконструкция фарватера в белорусско-польском створе р. Западный Буг от д. Новоселки до Бреста, протяженностью 62 км. и модернизация действующего фарватера Днепровско-Бугского водного пути от Бреста до Наровлянского района», предварительно следует считать экологически целесообразным.

Таким образом, по предварительной оценке в ходе восстановления водного пути Е-40 в белорусском створе при условии выполнения научно-практических рекомендаций и трансграничного экологического мониторинга неблагоприятное воздействие на ландшафтно- биологическое разнообразие, земельные, водные, биологические ресурсы будет сведено к минимальным значениям показателей пространственного и временного масштаба воздействий.

Изменения, вызванные восстановлением водного пути Е-40 Днепр-Висла, касающиеся исторических мест, а также археологические изменения

Методологические позиции исследования

Для оценки изменений, вызванных восстановлением водного пути Е-40 Днепр-Висла в историко-культурологическом контексте, полагается целесообразным выделить два ареала в бассейне водного пути Е-40:

1) первый ареал: тот, где возможно проведение земляных и/или строительных работ, связанных с восстановлением водного пути Е-40, в результате которых могут быть затронуты охранные зоны памятников археологии, истории, культуры.

Для предварительной оценки данного воздействия предлагается рассматривать ареал, включающий прибрежные зоны по обоим берегам водных трасс пути, ориентировочно, на расстоянии 100 м от устойчивой (средневзвешенной) береговой полосы.

Охранные зоны памятников, попадающие в данный ареал, следует учитывать при выполнении проектных работ. Прежде всего, для того, чтобы по возможности обходить эти зоны без их повреждений. В случае, если является необходимым осуществление земляных и/или строительных работ в пределах охранных зон памятников, необходимо руководствоваться положениями действующего законодательства:

Закон Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия» № 83 от 09.01.2005 г.; Указ Президента Республики Беларусь «О научных объектах, которые составляют национальное достояние» № 436 от 07.09.1998 г.; Постановление Совета Министров  Республики Беларусь об утверждении «Положения об охране археологических объектов при проведении земляных и строительных работ» № 651 от 22.05.2002 г.

Данные нормы законодательства определяют порядок земляных и/или строительных работ в пределах охранных зон памятников, согласно с которыми проектная документация должна быть согласована с Национальной академией наук (далее – НАН) Беларуси (Институт истории НАН Беларуси, намечает и выполняет обследование охранных зон памятников) и утверждена в Министерстве культуры Республики Беларусь (выдает разрешение на выполнение земляных и/или строительных работ в охранных зонах памятников).

В данном случае финансовые затраты на обследование охранных зон памятников включаются в смету затрат на проведение земляных и/или строительных работ. Обследование охранных зон памятников выполняется на основе хозяйственных договоров, заключаемого между заказчиком (например, строительная организация) и Институтом истории НАН Беларуси.

Аналогичное законодательство действует и на территории Украины:

Закон Украины «Об охране археологического наследия» № 107-VI от 28.12.2007 г., постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении порядка предоставления органами охраны культурного наследия разрешения, согласования или заключения и внесения изменений в  Постановление Кабинета Министров Украины № 16 от 13.03.2002 г.” от 24.10.2014 г.

Ответственной организацией является Институт археологии НАН Украины (НИЦ “Спасательная археологическая служба”).

В целом, оценка изменений, вызванных восстановлением водного пути Е-40 по 1) ареалу, имеет затратный характер для деятельности пути. Оценка изменений по 2) ареалу, напротив, носит характер потенциально прибыльный.

2) второй ареал: тот, который может быть задействован в организации туристической деятельности в процессе функционирования водного пути Е-40.

Для предварительной оценки данного воздействия предлагается рассматривать ареал, включающий прибрежные зоны по обоим берегам водных трасс пути, ориентировочно, на расстоянии 50 км от устойчивой (средневзвешенной) береговой полосы (т.е. – в пределах одночасовой поездки по берегу от водной трассы).

В этом направлении полагается целесообразным учесть существующие памятники археологии, истории, культуры (а также природные памятники, т.п.) – прежде всего те, которые могут вызвать интерес у широкой туристической аудитории. Также полезно отметить наличие и состояние транспортной и жилой инфраструктуры (населенные пункты, порты, стоянки, дороги, гостиницы, усадьбы, пункты питания, т.п.).

На основе этой характеристики возможно выделить узловые пункты с высокой готовностью, которые могут быть вовлечены в туристическое обращение с минимальными затратами. С другой стороны, возможно наметить потенциально значимые пункты, которые заслуживают целевого развития, с целью организации равномерного распределения туристической нагрузки по маршруту водного пути.

Также могут быть определены приоритетные сценарии развития историко-культурной и связанной с ней туристической инфраструктуры  пути, с целью оптимальной организации туристической деятельности. Немаловажным видится участие в этой деятельности местного населения.

Результатом исследований ареалов 1) и 2) на белорусском и украинском участках пути станет формирование каталогов памятников, значимых для выполнения проектных работ по трассе пути (1) и для организации туристической деятельности (2).

Ареальные особенности водного пути.

Общие сведения

Водный путь Е-40 Днепр-Висла пролегает:

- на территории Беларуси по 2 областям – Брестской  (8 районов: Брестский, Жабинковский, Кобринский, Дрогичинский, Ивановский, Пинский, Столинский, Лунинецкий) и Гомельской (6 районов: Житковичский, Петриковский, Калинковичский, Мозырский, Хойникский, Наровлянский), далее

- по пограничному участку территорий Беларуси и Украины, и

- на территории Украины – по 7 областям (Киевская (7 районов: Иванковский, Вышгородский, Броварский, Обуховский, Бориспольский, Кагарлыцкий, Переяслав-Хмельницкий), Черкасская (5 районов: Каневский, Золотоношский, Черкасский, Чернобаевский, Чигиринский), Полтавская (3 района: Глобинский, Кременчугский, Кобелякский), Кировоградская (2 района: Светловодский, Онуфриевский), Днепропетровская (10 районов: Верхнеднепровский, Царичанский, Петриковский, Днепродзержинский, Днепропетровский, Солонянский, Синельниковский, Токмаковский, Никопольский, Апостольский), Запорожская (3 района: Вольнянский, Запорожский, Каменско-Днепровский), Херсонская (9 районов: Нововоронцовский, Верхнерогачикский, Бериславский, Великолепетихский, Горностаевский, Каховский, Цурюпинский, Голопристанский, Белозёрский)).

Белорусская часть пути Е40

Белорусская часть пути Е40 включает искусственную (Днепро-Бугский канал) и естественную части (реки Западный Буг, Мухавец, Пина, Припять).

Бассейн искусственной части пути, подвергался существенным перестройкам, поэтому вероятно, что памятники в том ареале уже разрушены. Естественная часть пути недостаточно глубока для регулярного судоходства и, очевидно, потребует проведения масштабных земляных работ для формирования надежного фарватера. Знания о памятниках в ареале 1) будут здесь наиболее актуальны.

Источники информации по этой теме создавались в Беларуси целевым образом (издания «Энциклопедий археологии», «Археологических карт Белоруссии», «Сводов памятников истории и культуры Белоруссии», «Государственных списков историко-культурных ценностей Республики Беларусь”, “Архитектура Беларуси”, «Города и деревни Беларуси» и др.), и представляют фактологическую основу для формирования подробной и достоверной картины. Участники данного проекта непосредственно принимали участие в экспедиционных работах в обсуждаемом ареале, а также в составлении вышеотмеченных источников, знакомы с ландшафтной и историко-культурной ситуацией по маршруту водного пути, и в результате предоставят предметную, научно обоснованную характеристику.

В целом, в ареале 1) белорусской части пути Е40 расположены 13 памятников археологии, включая селища и могильники каменного, бронзового, железного веков и средневекового периода (см. каталог памятников: Приложение 1).

Отметим обстоятельства, которые могут вызвать некоторое расширение этого перечня:

- памятники выделены на основе созданных в республике сводов и каталогов памятников, а также собственных разведок исполнителей настоящего проекта. Тем не менее, нельзя исключать, что в рассматриваемой области могут присутствовать неразведанные до сих пор памятники, что также следует учитывать при выполнении проектирования пути;

- памятники выделены в составе 100-метровых прибрежных полос белорусского участка пути Е40. В случае, если будут намечаться работы в более обширной области (например, Брестский порт, др.), возможен выход в охранные зоны иных памятников, что потребует специального уточнения ситуации по месту.

В ареале 2) белорусской части пути расположены достаточно многочисленные памятники археологии, истории и культуры, а также имеются элементы инфраструктуры (см. каталог памятников: Приложение 2), которые могут быть задействованы в туристической деятельности пути Е40.

В содержательном плане акцентируем некоторые положения. На территории Беларуси, как и во всей европейской лесной полосе, реки издавна выполняли обширный комплекс социальных функций, прежде всего – транспортных. В том числе – реки, которые мы сегодня видим в составе нынешней трассы Е40. В частности, уже в раннем средневековье, с IX в. было установлено регулярное межрегиональное транспортное сообщение по рекам Припять и Днепр в составе пути «из варяг в греки». На территории Беларуси действовали 3 его модификации: Неманский путь (с выходом с Припяти на Неман через группу притоков от Ясельды до Птичи), Западно-Двинский путь (с выходом с Днепра на Западную Двину через Березину Днепровскую), Днепро-Волховский (с выходом с Днепра на Волхов через Западную Двину и Ловать). Также был установлен Днепро-Бугский водный торговый путь, по которому осуществлялись торговые и культурные связи древнерусских земель с Польшей и Западной Европой.

Позднее имевшиеся природные условия были дополнены искусственными сооружениями: в 1775–1784 гг. был построен судоходный канал, который соединил реки Пина (бассейн Днепра) и Мухавец (приток Западного Буга, бассейн Вислы). После того как в 1784 г. король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский проплыл со свитой на боте от Городца до Каменя Шляхетского (территория Кобринского района) канал назвали Королевским. Длина канала от города Кобрин до деревни Дубое на Пине составляла 110 км.

В 1846 г. в Российской империи канал получил название Днепровско-Бугский. Дополнительные строительные, восстановительные работы, реконструкции в районе активно использовавшегося для внутренних перевозок канала проводились в первой половине XIX–XX вв. Водный путь от Буга до Припяти составляет 196 км, здесь расположено 10 судоходных шлюзов. Согласно Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях международного значения от 19.01.1996 г. Днепровско-Бугский канал признан частью магистрального Днепровско-Вислинского водного пути Е-40 (Гданьск-Варшава-Брест-Пинск-Мозырь-Киев-Херсон).

Днепро-Бугский путь на территории Беларуси проходит по территории историко-этнографических регионов Восточного и Западного Полесья Беларуси, вдоль биологического заказника «Званец», уникальных ландшафтных заказников «Средняя Припять» и «Стрельский», Национального парка «Припятский», расположенного в центре заболоченной полесской низменности, которую называют «легкими» Европы, по землям Полесского радиационно-экологического заповедника.

Украинская часть пути Е40

Украинские ученые не создавали подобных белорусским обобщающих информационных источников по памятникам археологии, истории и культуры. Поэтому составление каталогов памятников по украинскому участку пути потребовало проведения более детализированного исследования.

Украинская часть Е40 более протяженная, чем белорусская. Однако ее характеристики по глубине русла существенно более благоприятные для судоходства. Значительную часть русла Днепра занимают обширные водохранилища. Немалый участок русла Днепра (Киев-Днепропетровск) отличается значительной высотой одного из берегов (100 м и более). Эти особенности указывают на то, что большая часть пути Е40, по отмеченным участкам, очевидно, не потребует выполнения земляных работ в ареале 1).

Днепр в настоящее время проходит через цепь крупных искусственных водохранилищ  (Киевское, Каневское, Кременчугское, Днепродзержинское, Днепровское,  Каховское). Заполнение каждого из них привело в своё время к существенному изменению береговой линии. По левую, пологую, сторону Днепра она, как правило, отодвинулась на многие километры восточнее, в результате чего некоторые археологические памятники оказались в пределах современной 100-метровой прибрежной полосы. Линия высокого правого берега изменилась в меньшей степени. Однако затопление водой водохранилищ устьев впадающих в Днепр рек, а также входящих в его долину также привело к тому, что некоторые памятники тоже оказались в упомянутой полосе. В ряде случаев трудно, или даже невозможно, установить точное расстояние, отделяющее от днепровской воды тот или иной археологический объект. Поэтому в интересах заказчика были учтены также такие проблемные точки.

Всего учтено 82 памятников археологии на территории Украины: поселения, городища, крепости, могильники, святилища. Эти памятники обладают различным официальным статусом. Часть относится к памятникам национального значения, некоторые – к памятникам значения местного (в своде памятники национального значения обозначены одной звёздочкой, а местного – двумя). Остальные, наравне с входящими в обе указанные выше категории, упоминаются в различных научных публикациях. Отметим, что в процессе учёта этих нижнеприпятских, средне- и нижнеднепровских археологических памятников в двусторонней 100-метровой прибрежной полосе обнаружились проблемы как субъективного, так и объективного характера. Из числа последних одна обусловлена тем, что некоторые подвергшиеся затоплению объекты время от времени оказываются на поверхности. Поэтому в 1990-х гг. оказалось возможным, к примеру, выявление на отмелях Кременчугского водохранилища десятков памятников бронзового века [21, С. 228]. По-видимому, сам факт наличия подобных памятников всё же следует иметь в виду, хотя всё же было решено не включать их в общий свод. Бросающаяся в глаза различная степень подробности этого свода, применительно к разным областям Украины, объясняется, по-видимому, иной, субъективной, но весьма важной в данном случае причиной. С одной стороны, буквально все районы Херсонской области, через которые протекает р. Днепр, были тщательно обследованы Н.П. Оленковским. Подробные сведения об имеющихся в них археологических памятниках были опубликованы в 2004–2008 гг. [23–30]. С другой стороны, подобных хорошо документированных данных нет практически ни по одной из остальных областей. Вместо них, например, по Запорожской области, имеются отрывочные сведения об археологических объектах, расположенных в каком-то населённом пункте, или близ него [13, С. 236, 284, 373]. Поэтому, недостаток систематизированной официальной информации мы постарались возместить посредством привлечения сведений из многочисленных публикаций различного характера. Изложенные аспекты учтены при составлении каталога памятников для ареала 1) (см. Приложение 3).

Как на территории Украины вообще, так и в 100-километровой полосе со средней линией по днепровскому фарватеру (ареал 2), имеется огромное множество туристических объектов, представляющих значительный интерес. Вместе с развернутой характеристикой таких объектов по ареалу 2) (см. каталог для украинского участка пути Е40 – Приложение 4), решено выделить 26 особо значимых памятников (см. СПИСОК… в Приложении 4). В их число вошли  памятники, включённые в «Державний реєстр нерухомих пам’яток України», являющиеся наиболее репрезентативными. В нем охвачена, практически, вся многотысячелетняя история Украины.

В каталоге – объекты разнообразного характера: от остатков древних и средневековых городов, типа античной Ольвии и летописного Вышгорода, до заповедного Холодного Яра, где памятные исторические события происходили также в ХХ-м столетии. По каждому объекту указаны необходимые данные: его точное наименование и местонахождение (в том числе, согласно современному территориально-административному делению), его датировка; указан, при его наличии, культурно-исторический комплекс, к которому принадлежит тот или иной объект; отмечено наличие гостиниц  в ближайшем к объекту населённом пункте; расстояние до него от ближайшего речного пункта на Днепре; опубликованный источник, с указанием страниц, где идёт речь об объекте.

Таким образом, для обеспечения оптимального расходования средств следует:

По белорусской части трассы Е40

- уделить пристальное внимание участку в начальной части трассы Е40: район Брест-Жабинка, где расположена почти половина памятников археологии, из выделенных по ареалу 1;

- выделить другой значимый участок – срединный, в округе Пинска, где расположена четверть таких памятников;

- учитывать, что остальные памятники (40 %) разреженно распределены на конечной части трассы, на участке Житковичи-Хойники.

Для планирования туристической программы трассы Е40, основываясь на данных о историко-культурном потенциале прилегающего к акватории региона, следует учитывать ориентиры:

- в Брестской области памятники весьма многочисленны, распределены относительно равномерно. На этом фоне можно выделить области их концентрации: на начальном отрезке – в районах Бреста и Дрогичина, на среднем отрезке – в районе Пинска. Имеется достаточно насыщенная инфраструктура.

- в Гомельской области количество памятников значительно ниже (в 3–4 раза по сравнению с Брестской), слабее развита инфраструктура. Опорным участком выделяется район Мозырь-Калинковичи.

Очевидно, на гомельском участке пути следует в большей степени акцентировать внимание на богатом ландшафтном окружении.

По украинской части трассы Е40

- уделить пристальное внимание участкам в начальной и конечной областях украинской части трассы Е40, прежде всего – Киевская область (1/5 всех памятников), а также Черкасская, Днепропетровская и Запорожская области (по 1/10 памятников), всего – половина памятников археологии, из выделенных по ареалу 1;

- учитывать, что средний участок украинской части трассы Е40 наименее критичен в отношении охранных раскопок памятников.

Для планирования туристической программы трассы Е40, основываясь на данных о историко-культурном потенциале прилегающего к акватории региона, следует учитывать ориентиры:

- наиболее богата памятниками начальная область украинской части трассы Е40, Киевская, а также средняя область – Днепропетровская;

- особо значимые памятники наиболее представлены в начальных областях – прежде всего, Черкасской (1/3 объектов) и Киевской, а также в заключительных областях украинской части трассы Е40 (Днепропетровская, Запорожская, Херсонская). Относительно скромно представлен средний участок;

- относительная ограниченность историко-культурного и инфраструктурного обрамления отдельных участков пути вполне компенсируется богатыми и разнообразными ландшафтами окружающих территорий; ландшафтные особенности средней и заключительной областей украинской части трассы Е40 располагают как к кратковременным остановкам, так и к длительному пребыванию, вполне обеспечивают естественную основу для развития туризма, как на местном, так и на международном уровне.

Обсуждаемая трасса в значительной степени воспроизводит маршрут раннесредневекового пути «из варяг в греки». Тогда этот путь стал транспортно-экономической основой для интенсификации и преобразования межрегиональных отношений, для хозяйственного и культурного развития самих регионов, для прогрессивного изменения социальной структуры местных обществ, и – для политического оформления нового для того времени – полиэтнического союза – Руси. Этот опыт может оказаться полезным в организации работ по трассе Е40, своего рода «попутным ветром» на пути к добрососедским отношениям в будущем, на пути к единой Европе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ,

культурный слой которых частично заходит в акваторию

р. Припять на территории Республики Беларусь

(белоруская часть трассы Е40, ареал 1)

* (сокращение: с/с – сельский совет)

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Брестский район

Бульково, Тельминский с/с.

Тип памятника: стоянка, городище.

Расположение: на левом берегу р. Мухавец, в урочище Окопы.

Описание: городище квадратное в плане, высота вала до 6 м.

Хронология и культурная принадлежность: достоверно не определены (В.Ф. Исаенко обнаружил на месте стоянки каменного века керамику 1 тыс. н.э., Ю.В. Кухаренко предположил, что городище относится к более позднему времени).

Шебрин, Тельминский с/с.

Тип памятника: курганный могильник.

Расположение: на правом берегу р. Мухавец, на опушке соснового леса.

Описание: 13 насыпей высотой 0,6--1,2 м, диаметром 4--6 м расположены цепочкой перпендикулярно реке, вдоль проселочной дороги. В 8 м к северо-востоку от основной цепочки у реки компактной группой расположены еще 4 насыпи, удаленные друг от друга на 2--3 м.

Изучены 2 кургана (Т.Н. Коробушкина), в которых выявлены захоронения по обряду трупосожжения, обнаружены пережженные кости человека, а также угли, толстостенная лепная керамика. В другом кургане на горизонте на всей площади обнаружено зольно-угольное пятно толщиной 30 см, в котором найдена груболепная толстостенная керамика и обожженная трубчатая кость человека.

Хронология и культурная принадлежность: VIII--Х вв., ранние славяне (волыняне).

Жабинковский район

Булькова, Петровичский с/с.

Тип памятника: курганный могильник, городище.

Расположение: курганы зафиксированы возле деревни; в самой деревне городище. На левом берегу р. Мухавец, между рекой и песчаным всхолмлением найдены материалы неолита.

Описание: общая площадь памятника ориентировочно 1 га.

Хронология и культурная принадлежность: достоверно не определены.

Петровичи, центр с/с.

Тип памятника: грунтовый могильник.

Расположение: при впадении р. Осиповка в р. Мухавец, в  урочище Высокая Гора.

Описание: на площади 560 кв.м выявлено 74 погребения и ряд объектов могильника. Памятник изучен в значительной степени (В.Г. Белевец),  известен с 1939 г., когда коллекция предметов, собранная на нем, была передана в фонды Государственного археологического музея в Варшаве.

Хронология и культурная принадлежность: рубеж 2-3 – 4 вв. н.э., вельбарская культура.

Филипповичи, Ленинский с/с.

Тип памятника: городище.

Расположение: на мысовом окончании песчаной возвышенности при впадении р. Тростяница в р. Мухавец, в урочище Кут, в 0,5 км к северо-западу от санатория «Буг»,

Описание: круглая площадка диаметром 50 м, укреплена незамкнутым кольцевым валом высотой 0,8--1 м, шириной у основания 7--10 м. С северной стороны имеется еще один полукольцевой вал высотой 0,4--0,5 м. С восточной стороны к городищу примыкает старица р. Мухавец, здесь на протяжении 15 м вал отсутствует. Культурный слой имеет мощность 0,26-0,47 м. При раскопках (О.В. Иов) найдено более 1300 фрагментов гончарной и 3 лепной керамики, ланцетовидный бронзовый наконечник стрелы, кости животных и др.

Хронология и культурная принадлежность: Х в. н.э., ранние славяне (волыняне).

Пинский район

Курадово, Лемешевичский с/с.

Тип памятника: селища (3), группа стоянок.

Расположение: на левом берегу Припяти на краю надпойменной террасы и песчаных дюнах в пойме в 0,8 и 1,5 км на запад и юго-запад от деревни.

Описание: памятник занимает площадь 4–4,5 га, из которых изучено 200 кв. м культурного слоя.

Хронология и культурная принадлежность: селища железного века, стоянки каменного и  бронзового веков.

Лемешевичи, центр с/с.

Тип памятника: поселения (группа).

Расположение: на правом берегу р. Припять, на песчаной возвышенности в пойме Припяти, в 3 км на север от деревни.

Описание: памятник занимает площадь около 4 га, из которых изучены 700 кв. м (В.С. Вергей).

Хронология и культурная принадлежность: неолит, бронзовый и железный века.

Теребень, Лемешевичский с/с.

Тип памятника: поселения (2).

Расположение: поселение-1 расположено на правом берегу р. Припять, в 2 км на восток от деревни.

Поселение-2 расположено на песчаном возвышении левого берега р. Припять, в 700 м на северо-восток от деревни.

Описание: длина поселения-1  вдоль берега 200 м, раскопки проведены на площади 146 кв. м ( В.Ф. Исаенко, В.С. Вергей).

Размеры поселения-2 500 х 150 м.

Хронология и культурная принадлежность: неолит, бронзовый и железный века.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Житковичский район

Переров, центр с/с.

Тип памятника: поселение (?).

Расположение: в центре деревни, на обрывистом берегу р. Припять.

Описание: прослеживается культурный слой мощностью до 0,5 м, длиной ок. 100 м.

Хронология и культурная принадлежность: средневековый период, достоверно не определены.

Черничи, Озеранский с/с.

Тип памятника: селище.

Расположение:  на правом берегу р. Припять, в 0,2 км на юг от деревни, в ур. Старое Село.

Описание: раскопками исследовано более 1252 кв. м площади памятника (М.Ф. Гурин, В.С. Вергей).

Хронология и культурная принадлежность: железный век, средневековье.

Петриковский район

Новоселки, Конковичский с/с.

Тип памятника: поселения (2).

Расположение: в 1 км и в 2,5 км на восток от деревни.

Описание: тянутся вдоль Припяти на 150 и 200 м.

Хронология и культурная принадлежность: неолит.

Мозырский район

Загорины, Прудковский с/с.

Тип памятника: поселение.

Расположение: на склоне коренного берега р. Припять, в 0,3 км на юго-восток от деревни.

Описание: длина вдоль берега реки 300 м, ширина 120 м.

Хронология и культурная принадлежность: каменный и бронзовый века.

Хойникский район

Красноселье, Оревичский с/с.

Тип памятника: поселения (2).

Расположение: в 2,5 км на восток от деревни, на восточном склоне надпойменной террасы р. Припять.

Описание: площадь около 2 га.

Хронология и культурная принадлежность: неолит, бронзовый век.

ЛИТЕРАТУРА

Археалогія Беларусі. Энцыклапедыя, у 2 тамах. – Мінск: “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”. – 2009. – Т. 1. – 493 с.

Археалогія Беларусі. Энцыклапедыя, у 2 тамах. – Мінск: “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”. – 2011. – Т. 2. – 462 с.

Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. – Мінск: “Беларуская энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі”. – 1993. – 702 с.

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. – Мінск. – 2007. – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

Збор понікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць. – Мінск: “Беларуская савецкая энцыклапедыя”. – 1985 – 383 с.

Исаенко В.Ф. Археологическая карта Белоруссии. Выпуск 1. Памятники каменного века. – Минск: «Полымя», 1968. – 245 с.

Кухаренко Ю.В. Средневековые памятники Полесья // Свод археологических источников. – Москва: Наука. –  1861. Вып Е1-57. – 58 с.

Кухаренко Ю.В. Первобытные памятники Полесья // Свод археологических источников. Москва: Наука. Вып. Б1-18. – 63 с.

Поболь Л.Д. Археологические памятники Белоруссии. Железный век. – Минск: «Наука и техника». – 1983. – 456 с.

Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. – Минск: «Белорусская советская энциклопедия». –  1990. – 417 с.

Штыхов Г.В. Археологическая карта Белоруссии. Памятники железного века и эпохи феодализма. Выпуск 2. Минск «Полымя». – 1971. – 275 с.

Приложение 2

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

потенциально значимых для организации туристической деятельности

на беларуской части трассы Е40: ареал 2

(ЛИНИЯ – обозначение ареально связанной группы памятников)

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Брестский район

ЛИНИЯ 1

Прилуки – деревня Гершонского сельсовета. Находится в пригородной зоне Бреста, возле государственной границы с Польшей (около 1 км) и железной дороги из Бреста на Томашовку, на автодороге Брест–Томашовка (Р94), на берегу Прилукского канала, в 2 км от места впадения канала в реку Западный Буг.

Памятник архитектуры – Свято-Покровская церковь. Построена из дерева в 1867 г. Памятник деревянного зодчества.

Памятник истории – братская могила 6 советских пограничников и 7 жителей деревни, погибших от рук гитлеровцев в 1941 и 1942 гг. Находится в 0,5 км к северу от деревни. Памятник установлен в 1975 г.

Памятник археологии – Стоянка периода мезолита, неолита, бронзового века. 8–2-е тысячелетия до н.э. 2 км на юг от деревни, на правом берегу Западного Буга

Брест (летописное название Берестье, в конце 18 – начале 20 в. Брест-Литовский, в 1921–1939 гг. Брест-над-Бугом) – город, центр Брестской области. Расположен на реке Мухавец при впадении ее в реку Западный Буг. Железнодорожная станция. Речной порт, связанный Днепровско-Бугским каналом с бассейнами Днепра и Буга. Узел автомобильных дорог на границе с Польшей. Один из древнейших городов Беларуси. Возник на рубеже 10–11 вв., в письменных источниках упоминается с 1019 г.

Средневековые памятники областного центра были почти полностью уничтожены в 19 в. в связи со строительством в 1836–1842 гг. Брестской крепости и реконструкцией города. Тем не менее, Брест и сегодня является одним из городов Беларуси, богатых памятниками градостроительства и архитектуры. Исторический центр города (19 – начало 20 вв.): здания и постройки, планировочная структура, ландшафт и культурный слой на территории, ограниченной с севера железнодорожной линией, с востока – бульварами Шевченко и Космонавтов, с юга – рекой Мухавец, с запада – улицей Ленина вместе с застройкой улицы Леваневского, включены в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь.

Главная достопримечательность Бреста, всемирно известная Брестская крепость, построенная в 1836–1842 гг. на месте старого города и замка как часть системы укреплений на западе Российской империи (авторы проекта инженер-генералы Н.М. Малецкий, К.И. Оперман, полковник А.И. Фельдман; крепость реконструирована в 1864 и 1911–1914 гг.), также внесена в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь и представляет собой комплекс памятников истории, архитектуры и монументального искусства. В ходе строительства крепости были сохранены некоторые постройки старого Бреста. Например, в перестроенных зданиях бывших монастырей иезуитов, базилиан, бернардинцев находились канцелярия коменданта, офицерское казино, кадетский корпус (в 1841–1860 гг.). Крепость размещалась на 4 островах, образованных рукавами рек Мухавец и Западный Буг и системой каналов. Жилая застройка города переместилась за 2 км от крепости, на 3 форштата: Кобринский, Волынский, Забугский.

В 1956 г. на территории крепости, гарнизон которой первым принял удар гитлеровских войск 22 июня 1941 г., был открыт Музей обороны Брестской крепости. В 1971 г. в восточной части центрального острова открыт известный мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (авторский коллектив: скульпторы А. Кибальников, А. Бембель, В. Бобыль; архитекторы В. Король, В. Волчек, В. Занкович, Ю. Козаков, О. Стахович, Г. Сысоев).

Среди памятников истории периода Великой Отечественной войны в Бресте можно увидеть – обелиск на братской могиле 75 советских воинов и партизан (ул. Ленина, в парке культуры и отдыха им. 1 Мая; установлен в 1945 г., обновлен в 1985 г.), Гарнизонное кладбище (ул. Героев обороны Брестской крепости), 5 могил жертв фашизма (памятники установлены в 1948, 1965, 1974, 1987 гг.; на ул. Кирпичной, Тришинском кладбище, 4-м километре автодороги Брест–Ковель, на кладбище Плоска, у форта «Дубинка»), памятник жертвам фашизма по ул. Московской (установлен в 1988 г.), памятник освобождения на пл. Свободы (1965 г.), памятник пограничникам в сквере Пограничников (1972 г.) и многие другие.

Наиболее известные памятники истории города, посвященные событиям 19–20 вв.:

1. Мемориальный знак на месте, где войска под командованием А.В. Суворова форсировали реку Мухавец в 1794 г. Установлен в 2000-е гг.

2. Мемориальный знак в память о первом сражении между наполеоновскими и русскими войсками 13 июля 1812 г. в Бресте и в связи со 150-летием Отечественной войны 1812 г. Установлен на ул. Героев обороны Брестской крепости в 1962 г. (архитекторы А. Горбачев, Л. Москалевич, художник В. Старчаков).

3. Межевой знак (столб из бутового камня высотой 1,5 м) на пересечении улиц Ленина и Гоголя. Установлен в 1836 г. для разделения земель города и Брестской крепости. В 1958 г. на столбе установлена мемориальная доска.

4. Памятник истории Бреста. Построен в 2009 г. на перекрестке улиц Советской и Гоголя (скульптор  А. Павлючук, архитектор  А. Андреюк).

5. Крепостной форт № 5. Построен в 1878–1888 гг. в соответствии с разработанным русским генерал-адъютантом Э.И. Тотлебеном планом совершенствования укреплений Брестской крепости. Расположен на южной окраине Бреста, в 2 км к юго-западу от бывшей деревни Гершоны, включенной городскую черту в 2007 г. В 1913–1914 гг. форт был частично перестроен. Форт № 5 – образец крупного фортификационного сооружения 19 в.

Памятники археологии:

1. Городище древнего Берестья.11–14 вв. На территории Брестской крепости, Госпитальный остров. С 1982 г. здесь открылся археологический музей «Берестье».

2. Бескурганный могильник (оставлен племенами вельбарской культуры). Конец 2 в. н.э.– начало 2-й половины 3 в.н.э.

Памятники архитектуры:

1. Крестовоздвиженский костел. Ул. Ленина, 34. Построен в 1856 г. из кирпича. В 1950–1957 гг. здание было приспособлено под Брестский областной музей (изменены интерьеры, сняты две башни на главном фасаде). В 1990 г. храм вернули верующим и обновили. Памятник архитектуры позднего классицизма.

2. Свято-Симеоновский собор. На пересечении улиц К. Маркса и Московской. Построен в 1865 г. из кирпича. В первоначальном виде храм известен по акварели Наполена Орды 1869 г. Реставрирован в 1988 г. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

3. Церковь св. Николая. На территории Брестской крепости. Построена в 1874–1876 гг. из кирпича как гарнизонный собор. С 1922 г. здание храма перестроено под гарнизонный костел св. Казимира (по проекту архитектора Ю. Лисецкого). В 1939–1941 гг. здесь располагался гарнизонный клуб. В 1960-е гг. была проведена консервация здания церкви, значительно пострадавшего в ходе боёв 1941 г. В 1994 г. храм вернули православным верующим; реставрирован, действует с 2001 г. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

4. Церковь св. Николая («братская»). Ул. Советская, 10. Построена в 1904–1906 гг. из кирпича на месте кафедральной Николаевской церкви, в которой в 1596 г. была подписана Брестская церковная уния. Храм – памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

5. Церковь св. Афанасия. Расположена в центре бывшей деревни Аркадия Гершонского сельсовета, которая с 2007 г. включена в городскую черту Бреста. Построена из соснового бруса на каменном цоколе на рубеже 19–20 вв. на месте гибели Афанасия Филипповича (1597– 15.09.1648 гг.), настоятеля Брестского Симеоновского монастыря. В 1988 г. церковь обновлена. С 1995 г. действует православный мужской монастырь во имя св. Афанасия Брестского.

6.Церковь Рождества Богородицы. Построена из кирпича в 1866–1869 гг. в центре бывшей деревни Гершоны, включенной городскую черту в 2007 г. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

7.Железнодорожный вокзал со зданием привокзального почтамта и зданием администрации Брестского отделения Белорусской железной дороги. Построен из кирпича в 1886 г.  в северо-западной части города в псевдорусском стиле (архитектор Б. Лорберг, инженеры Л. Николаи, Я. Горбунов). В 1956 г. восстановлен с частичным изменением планировки и пространственной композиции (инженер И. Пестраков).

8.Здание почты (Брестский почтамт). Ул. Московская, 32. Построено в середине 19 в. из кирпича. Памятник гражданской архитектуры классицизма.

9.Казарма. Ул. Ленина, 25. Построена в 1850-е гг. из красного кирпича.

10.Городской особняк. На пересечении  улиц Мицкевича и Комсомольской (№22/20). Построен в 1-й половине 19 в. из кирпича. Памятник жилой архитектуры классицизма.

11.Городской особняк. На пересечении  улиц Мицкевича и Советской (№26/13). Построен в 1-й половине 19 в. из кирпича. Памятник жилой архитектуры классицизма.

12.Здание бывшей мужской гимназии. Ул. Мицкевича, 28. Построено в 1903 г. из кирпича. Памятник гражданской архитектуры.

13.Здание бывшего городского суда. Ул. Будённого, 31. Построено в 1920-е гг. из кирпича. Памятник архитектуры стиля модерн.

14.Здание банка. Ул. Ленина, 9. Построено в 1926 г. из кирпича. Памятник гражданской архитектуры с элементами классицизма.

Шумаки – деревня Клейниковского сельсовета. Расположена на берегу реки Лесная (приток Западного Буга), в 8 км на северо-запад от Бреста.

Памятник архитектуры – Спасо-Преображенская церковь. Построена на левом берегу реки Лесная между деревнями Шумаки и Котельня-Боярская  в 1609 г. из кирпича на средства князей Шуйских. Памятник архитектуры готики и ренессанса.

Памятник археологии – стоянка периода мезолита. Находится в 2,5–3 км к северо-западу от деревни, в урочище Колодное.

Скоки – деревня Мотыкальского сельсовета. Находится на берегу реки Лесная (приток Западного Буга), в 10 км на северо-запад от Бреста, в 6 км от железнодорожной станции Скоки на линии Брест–Белосток.

Памятники архитектуры

1. Комплекс бывшей усадьбы Немцевичей (владели усадьбой с 17 в.) Сохранились усадебный дом (построен из кирпича в 1770-е гг. в стиле барокко) и фрагменты парка (сформирован в 18 в., занимает 5 га). В усадьбе в 1758 г. родился Юлиан Урсын Немцевич, польский писатель и публицист, участник восстаний 1794  и 1830–1831 гг., друг и адъютант Тадеуша Костюшко, биограф первого президента США Джорджа Вашингтона.

2. Мемориальная колонна. Установлена в 18 в. в 1 км к северу от деревни.

Памятники истории:

1. Братская могила 50 советских воинов, погибших в июле 1944 г. Находится в центре деревни. Памятник установлен в 1956 г.

2. Памятник в честь 16 земляков, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в центре деревни в 1966 г.

Малые Щитники – деревня Лыщицкого сельсовета. Расположена возле автодороги Брест–Высокое (Р16), в 12 км на северо-запад от Бреста.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в 1742 г. из кирпича в парке бывшего имения Малые Щитники на средства владельца Станислава Понятовского, подскарбия ВКЛ. В 1864 г. здание храма было восстановлено владелицей имения Франтишкой Пониквицкой (из рода Толлочко). В 1980-е гг. церковь вновь восстановлена. Памятник архитектуры с чертами барокко.

Рядом с церковью в 1988 г. установлен памятный знак (камень) в честь белорусского мыслителя, философа Казимира Лыщинского (1634–1689 гг.), уроженца соседних Лыщиц.

От бывшего имения Малые Щитники (известно с 15 в.), принадлежавшего в 19 в. Пониквицким, затем Тукалло, до наших дней помимо церкви сохранились усадебный дом (нач. 20 в., частично), каретная (19 в.), хозпостройка (19 в.), частично парк (3,5 га), пруд.

Памятник археологии – курганный могильник периода раннего средневековья (местное название Шведские могилы). Находится в сосновом лесу, в 1 км к северо-западу от деревни, в урочище Курганы. 11–12 вв.

Остромечево – агрогородок Лыщицкого сельсовета, в 22 км на северо-запад от Бреста.

Памятник архитектуры – Свято-Михайловская церковь. Построена в центре деревни в 1846 г. из кирпича и бутового камня. Памятник архитектуры с элементами классицизма.

Памятник истории – братская могила 119 советских воинов, погибших в июле 1944 г. Находится на юго-западной окраине деревни. На могиле установлена плита с именами погибших. В 1986 г. в память о земляках (61 человек), жителях деревень Владычицы, Кошилово, Остромечево, Цюприки, погибших в годы Великой Отечественной войны, за могилой воинов насыпан курган, в центре которого установлена стела.

Сычи – деревня Мотыкальского сельсовета (27 км от Бреста).

Памятник архитектуры – церковь св. Параскевы. Построена в 1881 г. (по другим источникам в 1822 г.) на южной окраине деревни из кирпича. Памятник архитектуры с традиционными чертами местного зодчества.

Памятник истории:

1. Братская могила советских воинов, погибших в июле 1944 г. Находится на западной окраине деревни. Памятник установлен в 1951 г.

2. Обелиск в память воинов погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен возле церкви в 1968 г.

Вельямовичи – деревня Мотыкальского сельсовета (28 км от Бреста).

Памятник архитектуры – Свято-Вознесенская церковь. Построена в центре деревни в 1868 г. из кирпича. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

Памятник истории – в память 51 односельчанина, погибших в 1941–1945 гг. (скульптура воина установлена на восточной окраине деревни в 1968 г.).

ЛИНИЯ 2

Вистычи – деревня Чернавчицкого сельсовета, в 12 км на север от Бреста.

Памятник архитектуры – Крестовоздвиженская церковь. Построена в центре деревни, возле дороги Чернавчицы – Большие Мотыкаля после 1748 г. из кирпича как костел св. Троицы при монастыре цистерцианцев (основан в 1678 г., закрыт в 1832 г.) на средства Тышкевичей. В 1866 г. храм переосвящен в православную Крестовоздвиженскую церковь. Памятник архитектуры барокко.

Чернавчицы – агрогородок, центр Чернавчицкого сельсовета, бывшее местечко. Расположен на автодороге Брест–Каменец (Р83), в  18 км на север от Бреста, на берегу речки Градовка (приток Реки Лесная).

Памятники архитектуры:

1. Троицкий костел с колокольней. Построен в центре Чернавчиц в 1585–1595 гг. из кирпича на средства Николая Крыштофа Радзивилла («Сиротки»). Памятник архитектуры готики и ренессанса, с чертами оборонного зодчества.

2. Церковь св. Параскевы Пятницы. Построена в центре бывшего местечка в 1733 г. (по другим источникам в 1773 г.) из дерева. Перестраивалась в 19 в. В этот период была построена деревянная колокольня. В 1987 г. церковь отремонтирована после пожара 1986 г. Храм – памятник  деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Братская могила 416 советских воинов и партизан, погибших в июле 1944 г. Находится в центре деревни. Памятник установлен в 1945 г.

2. Могила жертв фашизма. В центре деревни похоронены мирные жители, расстрелянные гитлеровцами в июне 1941 г. Обелиск на могиле установлен в 1950 г. (новый памятник установлен в 1979 г.).

Покры – деревня Чернавчицкого сельсовета, Расположена на берегу реки Лесная (приток Западного Буга), в 24 км на север от Бреста.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена к северу от деревни в 1739 г. из дерева. Частично перестроена в 19 в. Памятник деревянного зодчества центричной композиции с отдельными чертами барокко.

Памятники археологии: Городище, курганный могильник и бескурганный могильник. 10–14 вв. Расположены в 2 км к югу от деревни, на правом берегу речки Лесная, на островке между ее руслом и старицей.

ЛИНИЯ 3

Медно – деревня Знаменского сельсовета. Расположена в 33 км на юг от Бреста, на берегу реки Спановка.

Памятник архитектуры – Спасо-Преображенская церковь. Построена на южной окраине деревни, на кладбище в конце 18 в. из дерева. Памятник деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Братская могила 36 советских воинов и партизан, погибших в июле 1944 г. Находится в центре деревни. Обелиск на могиле установлен в 1951 г.

2. Могила жертв фашизма. В центре деревни похоронены 126 жителей деревни, расстрелянных гитлеровскими карателями 25 февраля 1943 г. В этот день в Медно было сожжено 212 дворов. Обелиск на могиле установлен в 1967 г.

Домачево – городской поселок, бывшее местечко. Находится в 52 км на юг от Бреста, 2 км от автодороги Брест–Томашовка, рядом с железной дорогой Брест–Томашовка.

Памятники архитектуры:

1. Церковь св. Луки. Построена в центре поселка из дерева в1905 г. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

2. Костел Непорочного Зачатия Девы Марии. Построен из кирпича в 1905 г.

Памятники истории:

1.Мемориальный знак в честь участников восстания 1863–1864 гг. Установлен возле костела в 1936 г.

2. Братская могила 77 советских воинов и партизан, погибших в июле 1944 г. Ул. Коммунистическая. Памятник установлен в 1951 г.

3. Могила жертв фашизма. Находится на южной окраине поселка. Похоронены 3800 жителей Домачево и Домачевского района, в том числе более 2700 узников Домачевского еврейского гетто, расстрелянных 18.09.1942 г. Обелиск на могиле установлен в 1956 г.

4. Могила жертв фашизма. Возле развилки дорог Домачево-Брест. Похоронены более 50 еврейских детей, воспитанников детского дома, убитых вместе с воспитательницей 23.09.1942 г. Памятник установлен в 1987 г.

Черск – деревня Домачевского поселкового Совета. Расположена в 56 км на юг от Бреста, на дороге (с покрытием) из Домачево в деревню Дубок, на берегу реки Копаювка (приток Западного Буга).

Памятник архитектуры – церковь св. Михаила Архангела с колокольней. Построена на главной улице деревни в 1701 г. из дерева. Памятник  деревянного зодчества.

Памятник истории – братская могила 51 советского воина (1941–1945 гг.). Находится на кладбище. Обелиск установлен в 1965 г.

Дубок – деревня Домачевского сельсовета. Расположена в 60 км на юг от Бреста).

Памятник архитектуры – церковь св. Ильи. Построена из дерева в центре деревни в конце 18 – начале 19 в. Памятник деревянного зодчества.

ЛИНИЯ 4

Шебрин – деревня Тельминского сельсовета. Расположена в 15 км от Бреста, в 2,5 км от автодороги Брест–Кобрин, на правом берегу реки Мухавец.

Возле деревни находится аэропорт «Брест» (здание аэропорта построено в 1986 г.).

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы с колокольней. Построена на главной улице деревни в 1793–1798 гг. из кирпича. Памятник архитектуры с местной трактовкой форм барокко.

Памятник археологии – курганный могильник. Расположен в 0,4 км  к юго-востоку от деревни, на правом берегу реки Мухавец, на опушке соснового леса. 8–10 вв.

Збироги – деревня Чернинского сельсовета, в 19 км на северо-восток от Бреста, на правом берегу реки Мухавец.

Памятник архитектуры – церковь св. Параскевы Пятницы со звонницей. Построена в центре деревни в 1610 г. из дерева. Неоднократно обновлялась. Памятник деревянного зодчества.

Памятник истории – обелиск в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1956 г. возле здания школы.

Жабинковский район

ЛИНИЯ 1

Хмелево – агрогородок, центр Хмелевского сельсовета, в 11 км на северо-запад от Жабинки.

Памятник архитектуры – Спасо-Преображенская церковь. Построена на окраине деревни, на кладбище в 1725 г. из дерева. В 19 в. частично перестроена. Рядом с храмом  тогда же была построена двухъярусная звонница. Памятник народного деревянного зодчества.

ЛИНИЯ 2

Жабинка – город, центр Жабинковскогого района. Расположен на правом берегу реки Мухавец, в месте впадения в нее речки Жабинка (правый приток Мухавца), в 30 км на восток от Бреста, на автодороге Р7. Железнодорожный узел на линиях Минск––Брест и Гомель––Брест.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Ул. Комсомольская. Построена в 1885 г. из дерева, памятник  архитектуры эклектики с использованием утрированных форм классицизма ретроспективно-русского стиля.

Памятники истории города отражают события 20 в. Среди них братская могила 249 советских воинов и партизан, погибших в 1941–1944 гг. (ул. Кирова; установлен в 1975 г., реконструирован в 1985 г.), памятники землякам (ул. Колхозная, 1967 г.) и подпольщикам (ул. Бадзяя), могила жертв фашизма (на кладбище, 1956 г., реконструкция 1993 г.), памятники польским партизанам (1993 г.), неизвестному лётчику, сбитому гитлеровцами в начале Великой Отечественной войны; памятник воинам–интернационалистам (ул. Кирова, 2001 г.).

Здитово – деревня Жабинковского сельсовета. Расположена на берегу реки Мухавец, в 3 км на восток от Жабинки.

Памятник архитектуры – Никитская церковь с колокольней. Построена на окраине деревни, на правом берегу реки в 1502 г. из дерева в традициях западнополесского зодчества. Перестроена в 1787 г. Памятник деревянного зодчества.

Малые Сехновичи – деревня Степанковского сельсовета, в 7 км на север от Жабинки,  в 2 км от автодороги Р7.

Памятник истории – бюст Тадеушу  Костюшко (1745-1817 гг.), известному военному деятелю, руководителю восстания 1794 г. Установлен в 1988 г. (изготовлен в 1930-е гг.). Находится возле здания историко-краеведческого музея (работает с 2011 г.).

В деревне сохранились фрагменты парка бывшей усадьбы Костюшков, в которой в 1755–1760 гг. и 1784–1789 гг. жил Т. Костюшко.

Большие Сехновичи – деревня Кривлянского сельсовета, в 9 км на север от Жабинки, в 4 км от автодороги Р7.

Памятник архитектуры: Церковь св. Николая. Построена из дерева до 1727 г., перестроена в 1860-е гг. Памятник деревянного зодчества с чертами барокко.

Кривляны – агрогородок, центр Кривлянского сельсовета, в 13 км на север от Жабинки.

Памятник истории – остатки замка князей Чарторыйских. 17 в. Сохранились фрагменты замчища, и земляные укрепления внешней линии обороны – валы, бастионы, рвы.  Расположены возле деревни, на правом берегу безымянной болотистой речки.

Степанки – агрогородок, центр Степанковского сельсовета, в 11 км на север от Жабинки, в 4 км от автодороги Р7.

Памятник архитектуры – церковь св. Михаила Архангела. Построена в центре деревни из дерева до 1780 г. В начале 20 в. к входу храма пристроена колокольня. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Могила 286 жителей деревни Дремлево, загубленных гитлеровскими карателями в сентябре 1942 г. На кладбище. Обелиск установлен в 1967 г.

2. Мемориальный комплекс «Дремлево». Установлен в 1 км к востоку от Степанок в 1967 г. на месте сожженной деревни Дремлево. После войны деревня не восстановлена.

Орепичи – деревня Степанковского сельсовета, в 20 км на север от Жабинки.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в центре деревни в 1761 г. из дерева. В середине 19 в. к церкви пристроена колокольня. Памятник народного деревянного зодчества.

ЛИНИЯ 3

Бульково – деревня Ракитницкого сельсовета. Расположена в 17 км на юг от Жабинки, на левом берегу реки Мухавец, недалеко от автодороги Е30.

Памятник архитектуры – Успенская церковь. Построена из кирпича в 1896 г. (восстановлена в 1990 г.). Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

Ленинский –  агрогородок, центр Ленинского сельсовета. Находится на шоссе М1, в 12 км на юг от Жабинки, на левом берегу р. Мухавец.

Памятник архитектуры – фрагменты парка бывшей усадьбы Аттечизна (в 19 – нач. 20 в. принадлежала Бельским), с сохранившимся дубом «Великан» (возраст более 600 лет). Из усадебных построек сохранилось здание винокурни (1904 г.).

Памятник истории – обелиск в память о 62 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны (установлен в 1966 г.).

Озяты – агрогородок, центр Озятского сельсовета, в 18 км на юг от Жабинки.

Памятник архитектуры – церковь св. Николая. Построена на северо-восточной окраине деревни из дерева в 1867 г.

Памятник истории – обелиск на могиле 16 жителей деревни, расстрелянных гитлеровцами в марте 1944 г. Установлен в 1967 г. на кладбище.

Озяты – родина известного белорусского и русского этнографа, фольклориста и историка Юлиана Фомича Крачковского (1840–1903 гг.).

Чижевщина – деревня Ленинского сельсовета, в 20 км на юг от Жабинки, возле шоссе М1.

Памятник архитектуры – церковь св. Владимира. Находится на южной окраине деревни. Построена в 1891–1894 гг. на месте бывшего монастыря католического монашеского ордена кармелитов (действовал со 2-й пол. 17 в. до 1832 г. в селе Крупчицы, теперь территория деревни Чижевщина). Монастырь (костел и жилой корпус) был значительно поврежден в ходе Крупчицкого сражения 17 сентября 1794 г. между повстанцами под командованием Кароля Сераковского и русскими войсками под командованием А.В. Суворова. Церковь св. Владимира построена как храм-памятник в ознаменование 100-летия победы русских войск. Храм – памятник ретроспективно-русского стиля.

В 2004 г. в Чижевщине построили мемориальную каплицу в память о погибших в ходе Крупчицкого сражения 1794 г.

Памятник истории – обелиск на могиле 9 жителей деревни, расстрелянных гитлеровцами в сентябре 1943 г. Установлен в 1956 г. на северной окраине деревни.

ЛИНИЯ 4

Матеевичи – деревня Кривлянского сельсовета, в 7 км на северо-восток от Жабинки. На правом берегу р. Мухавец.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Иоанна Предтечи. Построена на кладбище из дерева в 1720 г. Частично перестроена в 1860-е гг. В этот период была возведена отдельно стоящая деревянная колокольня. Храм – памятник деревянного зодчества Белорусского Полесья.

Кобринский район

ЛИНИЯ 1

Кобрин – город, центр Кобринского района. Речная пристань на реке Мухавец. Железнодорожная станция на линии Гомель–Брест. Расположен на берегах реки Мухавец при слиянии ее с Днепровско-Бугским каналом, в 46 км от Бреста, на автодороге М10 (Брянск–Гомель–Кобрин) и М1 (Брест–Минск).

Кобрин – один из древних городов Беларуси, основанный, согласно легенде в 11–12 вв. наследниками киевского князя Изяслава на месте рыбацкого поселения на острове при впадении речки Кобринки в Мухавец. По письменным источникам город известен с 1287 г.

Сохранившиеся до нашего времени здания и постройки, планировочная структура, ландшафт и культурный слой исторического центра Кобрина включены в  Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь. В охранную зону центра вошли элементы городской застройки 19 – 20 вв. на площади Свободы, улицах 17 сентября, Замковой, Интернациональной, Ленина, Первомайской, Суворова, Железнодорожной. В Государственный список внесены также ряд зданий конца 19 – начала 20 в. в границах улиц Октябрьской, Кирова, Матросова, Советской.

Памятники архитектуры Кобрина:

1. Парк им. А.В. Суворова. Находится на южной окраине города. Основан в 1768 г. при фольварке Кобринского ключа королевской Кобринской экономии. В 1795 г. имение Кобринский ключ было подарено Екатериной II А.В. Суворову. После смерти генералиссимуса владения были распроданы его наследниками. С 1808 г. усадьбой владели Г. Гельвич, позднее Шатильские, с 1852 г. – Аляксандр Мицкевич, брат поэта Адама Мицкевича. Мицкевичи жили здесь до 1873 г. В 1890 г. земли Кобринскага ключа принадлежали М. Сковронской и Г. Мицкевичу. В конце 18 в. парк занимал 3–4 га земли, в настоящее время – 66 га. В парке в 1904 г. был установлен бронзовый бюст А.В. Суворова, восстановлен в 1950 г. (скульптор  И.М. Рукавишников; бюст отлит по оригиналу 1904 г.).

2. Здание бывшего Спасского монастыря. Расположено по ул. 17 сентября, 11; на левом берегу Муховца. Монастырь был основан в 1497 г. при православной деревянной церкви Спаса кобринским князем Иваном  Семеновичем. После 1596 г. монастырь был униатским, закрыт в 1839 г. Сохранились бывший двухэтажный каменный жилой корпус и въездные ворота (брама). Построены в 17–18 вв.

3. Церковь св. Николая. Построена в 1750 г. из дерева на правом берегу реки Мухавец. В 1839 г. перенесена в город (ул. Никольская, 2) и частично перестроена в 1860-е гг. Памятник народного деревянного зодчества.

4. Церковь св. Петра и Павла. Построена из дерева на кладбище (ул. Первомайская) в начале 20 в. на месте храма 16 в. Памятник народного деревянного зодчества.

На кладбище возле церкви сохранился памятник на могиле Александра Мицкевича (1801–1871 гг.), его жены Терезы (1813–1871 гг.) и сына Франтишка (1841–1873 гг.).

5. Собор Александра Невского. Ул. Ленина, 18. Построен в 1964–1868 гг. из кирпича на братской могиле русских солдат, погибших во время сражения с французскими войсками под Кобрином 15 июля 1812 г. на средства, собранные в виде контрибуции с участников восстания 1863–1864 гг. Памятник архитектуры позднего классицизма.

5. Костел Успения Пресвятой Девы Марии. Ул. Первомайская, 80. Построен из кирпича в 1843 г. Памятник архитектуры позднего классицизма.

6. Здание бывшей синагоги. Ул. Первомайская, 40. Построена из кирпича во 2-й половине 19 в. Памятник эклектичной архитектуры с элементами классицизма.

7. Здание почтовой станции. Ул. Советская, 108. Построено в 1846 г. по «образцовому» проекту в связи со строительством шоссе Москва–Варшава, которое прошло через Кобрин. В 1882 г. здание приспособили под военный госпиталь (в 1954 г. перестроено). Памятник гражданской архитектуры классицизма.

8. Бывший усадебный дом А.В. Суворова. Ул. Суворова, 16. Построен в 1790 г. из дерева. В 1797 и 1800 г. здесь несколько месяцев жил знаменитый полководец; в 1852–1873 гг. – Мицкевичи.  Здание было разрушено в годы Великой Отечественной войны, восстановлено в 1948 г., реставрировано в 1980 г. С 1948 г. в здании работает Военно-исторический музей им. А.В. Суворова. Перед зданием музея в 1950 г. установлены бронзовый бюст Суворова (скульптор П. Кюферле) и 2 орудия, отлитые в 1812 г.

Многочисленные памятники истории города посвящены событиям 19–20 вв. Среди них: памятник в честь победы русских войск над корпусом генерала Ж. Ренье 15 июля 1812 г. под Кобриным  (ул. Ленина; установлен в 1912 г., восстановлен в 1951 г., скульптор М. Керзин), памятник А.В. Суворову в сквере, на пересечении улиц Советской и Пушкина (установлен в 1964 г., скульптор В. Чеботарев), обелиск в честь 200-летия начала строительства Днепровско-Бугского канала (установлен в 1975 г. на ул. Первомайской на гидроузле № 7). Среди памятников истории периода Великой Отечественной войны – братская могила 174 советских воинов, погибших в 1941–1944 гг. (на ул. Первомайской, в сквере им. В.П. Пуганова; памятник установлен в 1959 г.), место расстрела более 4,5 тысяч мирных жителей (1942–1944 гг., на южной окраине города, обелиск установлен в 1975 г.), могила более 200 жертв фашизма (1941–1944 гг., на восточной окраине города, возле шоссе Кобрин–Пинск; обелиск установлен в 1967 г.) и другие.

Лесково – деревня Буховичского сельсовета, в 12 км на север от Кобрина.

Памятники истории:

1. Памятный валун на месте бывшей усадьбы «Божий Дар», которая в 1863 г. принадлежала Яну Митрашевскому. Находится в 1 км к северу от деревни. В усадьбе в период восстания 1863–1864 гг. был организован госпиталь для раненых повстанцев. Валун с памятной доской установлен в 2003 г.

2. Могила русских воинов, погибших на Кобринщине в июле 1812 г. в боях с войсками Наполеона. Стела установлена на западной окраине деревни в 1986 г.

Береза – деревня Буховичского сельсовета, в 15 км на север от Кобрина.

Памятники архитектуры:

1. Крестовоздвиженская церковь. Построена на южной окраине деревни в 1864 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества с элементами классицизма.

2. Ильинская церковь. Построена в 1863 г. из дерева на кладбище. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятник истории – обелиск в честь 46 односельчан, погибших в 1941–1945 гг. (установлен во дворе школы в 1965 г.).

Козище – деревня Буховичского сельсовета, в 18 км на север от Кобрина.

Памятник архитектуры – Троицкая церковь. Построена в 1927 г. из дерева на северо-восточной окраине деревни, возле кладбища. Памятник архитектуры с чертами классицизма.

Памятник истории – Братская могила 12 советских воинов и партизан, погибших в 1943 – 1944 гг. Находится возле школы.  Обелиск установлен в 1965 г.

Тевли – деревня, центр сельсовета, железнодорожная станция на линии Минск–Брест. Находится в 14 км на северо-запад от Кобрина на автодороге Р102.

Памятники архитектуры:

1. Успенская церковь. Построена в 1872 г. из кирпича на окраине деревни. Памятник архитектуры псевдорусского стиля.

2. Церковь св. Дмитрия. Построена в 1881 г. из дерева на кладбище. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Военное кладбище. Находится в 0,5 км от деревни, возле деревенского кладбища. Похоронены около 200 воинов русской армии, погибших в Первую мировую войну (август 1915 г.) и 50 красноармейцев, погибших в июле 1920 г. Надгробия на могилах установлены в 1916, 1925–1926 гг.

2.Братская могила 51 советского воина, погибших в 1944 г. Находится в сквере.  Памятник установлен в 1958 г.

3. Обелиск в память 62 односельчан, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в сквере в 1967 г.

Еремичи – деревня Буховичского сельсовета, в 12 км на северо-восток от Кобрина.

Памятник архитектуры – церковь св. Михаила Архангела. Построена в 1784 г. из дерева на кладбище. Памятник народного деревянного зодчества с чертами стиля барокко.

Буховичи – агрогородок, центр Буховичского сельсовета. Расположен в 12 км на северо-восток от Кобрина, на автодороге Р2.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в 0,5 км к северо-востоку от Бухович в 1674 г. из кирпича и дерева как костел Успения Найсвятейшей Девы Марии католического монашеского ордена доминиканцев. В 1832 г. храм передан православным верующим. С 1881 г. действует как православная церковь. В 1889 г. к церкви пристроена колокольня. Памятник архитектуры барокко с чертами ретроспективно-русского стиля.

ЛИНИЯ 2

Верхолесье – деревня Новоселковского сельсовета. Находится в 18 км на юг от Кобрина, возле автодороги М12.

Памятник архитектуры – церковь св. Николая. Построена в 1888 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества с элементами классицизма.

Памятник истории – в память о 58 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен в центре деревни в 1977 г.

ЛИНИЯ 3

Городец – агрогородок, центр Городецкого сельсовета, железнодорожная станция на линии Брест–Гомель. Находится в 20 км на восток от Кобрина, на берегах Королевского канала (в настоящее время Королевским называется небольшой участок старого канала протяженностью 21 км).

Один из древнейших населенных пунктов Кобринщины, известный с 12 в. и развивавшийся как село (13 в.), затем город и «двор» королевской Кобринской экономии (16 – сер. 18 в.), после 1757 г. – местечко.

Памятник архитектуры – Свято-Вознесенская церковь. Находится в центре современного Городца. Построена в деревне Камень Шляхетский (с 1940 г. деревня Октябрь) в 1799 г. из дерева; перевезена в Городец в 1876 г. Храм – памятник архитектуры с элементами барокко.

Памятник истории – братская могила 20 советских воинов, погибших в 1944 г. Находится в сквере; памятник установлен в 1958 г. Здесь же находится мемориальная доска в память 78 земляков, погибших в 1941–1945 гг.

Грушево – деревня Городецкого сельсовета  Находится в 28 км на восток от Кобрина, в 2 км от автодороги М10.

Памятники истории:

1. Памятный знак польской писательнице Марии Родзевич (1864–1944 гг.)  на месте бывшей усадьбы Грушево, возле 500-летнего дуба «Девайтис», увековеченного писательницей в одноименной повести. Усадьба Грушево принадлежала Родзевичам с 1812 г.; Мария Родзевич владела имением с 1881 г. От усадьбы сохранились фрагменты парка, усадебный дом (перестроен).

2. Братская могила 2 советских воинов, погибших в 1944 г. Находится в центре деревни. Обелиск установлен в 1967 г. Здесь же находится мемориальная доска в память о 96 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ЛИНИЯ 4

Новоселки – агрогородок, центр Новоселковского сельсовета, в 25 км на юг от Кобрина.

Памятник архитектуры – церковь св. Михаила. Построена в 1881 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Памятник участникам революционного выступления крестьян в 1933 г. Обелиск установлен в сквере в 1967 г.

2. Братская могила 2 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Находится на кладбище.  Обелиск установлен в 1969 г.

3. Обелиск в память о 22 односельчанах, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в центре агрогородка в 1965 г.

Хабовичи – деревня Дивинского сельсовета. Находится в 18 км на юг от Кобрина, рядом с Казацким каналом, на автодороге из Кобрина в Дивин.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в 1899 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятник истории – обелиск в память 14 односельчан, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в центре деревни в 1965 г.

Дивин – агрогородок, центр Дивинского сельсовета, бывшее местечко. Находится в 33 км на юго-восток от от Кобрина, возле озера Любань.

Памятники архитектуры:

1. Церковь св. Параскевы Пятницы. Находится на главной улице. Построена из дерева в 1740 г., перестроена в 19 в. Во 2-й половине 19 в. сбоку от церкви возведена колокольня. Храм – памятник народного деревянного зодчества с чертами стиля барокко.

2. Свято-Пречистенская церковь. Построена в 1902 г. в центре Дивина из дерева. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

Памятники археологии:

1. Поселение бронзового века. Расположено в 3,5 км к северо-востоку от агрогородка, в урочище Биндюга на восточном берегу озера Любань.

2. Стоянка периода мезолита и неолита. Находится в 5 км к северо-востоку от агрогородка, на песчаных холмах около озера Любань, в урочище Гряда.

Памятники истории:

1.Братская могила 74 советских воинов и 2 партизан, погибших в 1944 г. Находится в центре Дивина.  Обелиск установлен в 1949 г.

2. Могила 1450 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в 1942 г. Находится на территории завода металлоизделий. Обелиск установлен в 1951 г.

Леликово – деревня Дивинского сельсовета, в 47 км на юго-восток от Кобрина.

Памятник архитектуры – церковь св. Дмитрия. Построена в 18 в. из дерева на восточной окраине деревни. В 19 в. пристроены колокольня и тамбур. Храм – памятник народного деревянного зодчества.

Памятник истории – обелиск в память о 39 односельчанах, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в центре деревни в 1965 г.

Повитье – деревня, центр Повитьевского сельсовета, в 49 км на юго-восток от Кобрина.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы. Построена в 1911 г. из дерева на окраине деревни. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Братская могила 16 партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Находится на кладбище. Обелиск установлен в 1967 г.

2. Братская могила 4 партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Находится на кладбище. Обелиск установлен в 1967 г.

3. Памятник 70 землякам, погибшим в 1941–1945 гг. Установлен возле сельского клуба в 1982 г.

Дрогичинский район

ЛИНИЯ 1

Антополь – городской поселок (с 2008 г. агрогородок), центр Антопольского поселкового Совета, бывшее местечко. Расположен в 28 км от Дрогичина, 2 км от железнодорожной станции Антополь на линии Брест–Гомель, на старом полесском тракте, соединявшем Кобрин и Пинск, рядом с автомагистралью Кобрин–Гомель (М10).

Памятники архитектуры:

1.Торговые ряды. Находятся в центре площади, прилегающей к ул. Советской. Построены из кирпича в середине 19 в. и являются памятником гражданской архитектуры с элементами классицизма.

2. Воскресенская церковь. Находится на ул. Советской. Построена в 1854 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества с элементами классицизма.

3. Костел св. Андрея Баболи. Построен в центре поселка в 1938 г. из кирпича. Не действует. Здание используется пожарной частью. Памятник архитектуры конструктивизма.

Памятники истории:

1. Братская могила красноармейцев и повстанцев, погибших в 1939 г. Находится на ул. Красных танкистов, напротив сквера. Памятник установлен в 1940 г.

2. Братская могила 38 советских воинов и партизан  по ул. Советской, в сквере (погибли в 1944 г.). Памятник установлен в 1950 г.

Памятник археологии – курган периода раннего средневековья. 11–13 вв. Находится в урочище Хвойники.

Детковичи – деревня, центр Детковичского сельсовета, в 35 км на северо-запад от Дрогичина.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в центре деревни в 1740 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Братская могила 27 советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1958 г. на кладбище.

2. Обелиск в память о земляках, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в центре деревни в 1975 г.

Субботы – деревня Брашевичского сельсовета, в 18 км на северо-запад от Дрогичина.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы. Построена в центре деревни в 1797 г. из кирпича. Памятник архитектуры классицизма.

Брашевичи – агрогородок, центр Брашевичского сельсовета. Расположен в 13 км на северо-запад от Дрогичина, в 2 км от автомагистрали Кобрин–Гомель (М10).

Памятник архитектуры – Спасо-Преображенская церковь. Построена в 1914 г. из кирпича в ретроспективно-русском стиле.

Памятник истории – курган памяти. Находится в сквере, возле здания сельского Совета; насыпан в память в 144 земляках, погибших в 1941–1945 гг. Обелиск на вершине кургана установлен в 1975 г.

Памятник археологии – курган периода раннего средневековья. 11–13 вв. Находится в 3 км на восток от агрогородка, в урочище Брашев Луг.

Толково – деревня Головчицкого сельсовета. Расположена в 21 км на запад от Дрогичина, в 1 км от автомагистрали М10.

Памятник архитектуры – церковь Казанской иконы Богоматери. Ул. Заречная, 7. Построена в 1905 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества.

Перковичи – деревня Дрогичинского сельсовета. Находится в 9 км на запад от Дрогичина, возле железной дороги Гомель–Брест.

Памятник архитектуры – комплекс бывшей усадьбы рода Вислоухов (владели усадьбой с 1756 г.): каменный усадебный дом (восстановлен в начале 21 в.), церковь Успения Пресвятой Богородицы (построена в 1805 г. из кирпича) и регулярно-пейзажный парк. Хозяйственные постройки не сохранились. Усадьба – памятник архитектуры позднего классицизма и садово-паркового искусства (19 в.).

Памятник истории – курган памяти. Находится в сквере, насыпан в 1968 г. в память о 21 земляке, погибшем в 1941–1945 гг. На вершине кургана установлена стела, завершенная скульптурой воина.

Дрогичин – город, центр Дрогичинского района. Расположен в 110 км на восток от Бреста, в 7 км от железнодорожной станции Дрогичин на линии Брест–Гомель, на автомагистрали Кобрин–Гомель (М10), на берегах Ляховичского канала (приток Припятской части Днепровско-Бугского канала).

Памятник архитектуры – Сретенская церковь. Находится на ул. Ленина. Построена в 1863 г. из дерева и является памятником народного деревянного зодчества.

Памятники истории города посвящены событиям 1939–1945 гг. Среди них в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь включены:

1. Братская могила 27 советских воинов и партизан, погибших в 1941–1944 гг. (на старом кладбище). Памятник установлен в 1954 г.

2. Братская могила 248 советских воинов и партизан, погибших в 1944 г. (ул. Ленина, в городском сквере). Памятник установлен в 1984 г.

3. Могила лейтенанта И.П. Губанкова, на западной окраине города, возле железнодорожного переезда. Обелиск установлен в 1974 г.

4. Могила жертв фашизма. В южной части города, в сквере похоронено более 3 тысяч жителей Дрогичина, окрестных деревень и других районов, расстрелянных гитлеровцами в 1942 г. Памятник установлен в 1967 г.

Памятник археологии – бескурганный могильник периода раннего железного века. 3–2 вв. до н.э. Находится на северо-западной окраине станции Дрогичин.

ЛИНИЯ 2

Головчицы – деревня, центр Головчицкого сельсовета, в 19 км на юго-запад от Дрогичина.

Памятник архитектуры – Крестовоздвиженская церковь. Ул. Советская, 115. Построена в 1810 г. из дерева (перестроена в 1943 г.).

Памятник истории – в память о 77 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1968 г. около сельского Дома культуры.

Воловель – деревня Закозельского сельсовета. Находится в 16 км на юго-запад от Дрогичина, на берегу Воловельского канала (впадает в Днепровско-Бугский канал).

Памятник архитектуры – церковь св. Георгия. Построена в центре деревни в 1766 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества с элементами барокко.

Закозель – агрогородок, центр Закозельского сельсовета. Расположен в 13 км на юго-запад от Дрогичина, рядом с деревней Воловель.

Памятник архитектуры – фрагменты усадебно-паркового комплекса, принадлежавшего роду Ожешков. Находится на восточной окраине агрогородка. Комплекс сформировался в 19 в. и включал усадебный дом (сохранился частично), винокурню (сохранилась, частично перестроена), часовню-усыпальницу (построена до 1853 г. из кирпича в стиле неоготики; сохранилась) и парк пейзажного типа с системой прудов (сохранился частично). Усадьба – памятник усадебно-парковой архитектуры позднего классицизма и неоготики.

Памятники истории:

1. Могила 17 мирных жителей деревень Вулька Радовецкая, Каролин и Попина, расстрелянных гитлеровцами. Памятник на могиле (500 м. к востоку от агрогородка) установлен в 1971 г.

2. Памятник 83 жителям деревень Воловель, Гурка, Закозель, погибшим в 1941–1945 гг. Установлен около административного здания племзавода в 1974 г.

ЛИНИЯ 3

Жабер – деревня Хомского сельсовета. Находится на берегу водохранилища Хомск, в 22 км на север от Дрогичина.

Памятник истории – фрагменты земляных укреплений бывшего замка князей Вишневецких. 17–18 вв. располагался в 3 км на восток от деревни, в урочище Замок, на правом берегу реки Ясельда. Разрушен в 1706 г. по приказу шведского короля Карла ХII.

Памятник археологии – селище периода раннего железного века. 6 в. до н.э. – 8 в.н.э. Находится на правом берегу реки Ясельда, на северо-запад от городища.

Бездеж – агрогородок, центр Бездежского сельсовета, бывшее местечко. Находится в 20 км на северо-восток от Дрогичина, на берегу речки Плеса. С конца 18 в. местечко Бездеж славилось как центр ткачества. С 1999 г. в деревне работает музей народного творчества «Бездежский фартушок», в котором хранится уникальная коллекция 225  фартучков и других предметов местного ткачества и быта.

Памятники архитектуры:

1. Троицкая церковь. Построена в центре деревни, на площади в 1784 г. из дерева на фундаменте церкви 1-й половины 17 в. Памятник народного деревянного зодчества с элементами барокко.

2.Троицкий костел. Построен на главной деревенской улице в 1818–1820 гг. из кирпича. Памятник архитектуры классицизма.

Памятники истории:

1. Мемориальная колонна в честь Конституции 3 мая 1791 г. Поставлена на кладбище, в 1,5 км к северо-западу от Бездежа в конце 18 в.

2. Обелиск в память о 146 земляках, погибших в 1941–1945 гг. Установлен около Дома культуры в 1975 г.

Вавуличи – деревня Гутовского сельсовета, в 17,5 км на северо-восток от Дрогичина.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы. Построена на западной окраине деревни в 1737 г. из дерева (перестроена в 1845 г.). Памятник народного деревянного зодчества.

ЛИНИЯ 4

Радостово – деревня, центр Радостовского сельсовета. Расположена в 40 км на юго-запад от Дрогичина, в 20 км от Днепровско-Бугского канала, рядом с биологическим заказником «Радостово».

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в центре деревни в 1862 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества с чертами псевдорусского стиля.

Новое Попина – деревня, центр Попинского сельсовета. Находится в 9 км на юг от Дрогичина, недалеко от Ляховичского канала, на автодороге Дрогичин–Радостово–Дивин (Кобринский район).

Памятники истории:

1. Могила Яна и Стефании Жуков, владельцев усадьбы Попина, участников восстания 1863–1864 гг. На могиле, которая находится в центре деревни, в конце 19 в. установлены 2 надгробия и мраморный крест. От бывшей усадьбы родов Ожешков и Жуков ничего не сохранилось.

2. Могила членов семьи партизана М.И. Ботеха, убитых гитлеровцами. Находится на центральной улице, возле Дома культуры. Надгробие на могиле установлено в 1965 г.

3. Обелиск в память земляков, погибших в 1941–1945 гг. установлен на центральной улице, в сквере, возле Дома культуры в 1965 г.

Памятник архитектуры – Спасо-Преображенская церковь. Построена в центре деревни в 1810 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества.

Людвиново – деревня Попинского сельсовета. Расположена в 14 км на юг от Дрогичина, в 1 км от Ляховичского канала.

Памятник истории – памятный знак на месте бывшей усадьбы Петра Ожешко, где в 1858–1864 гг. жила известная писательница Элиза Ожешко (девичья фамилия Павловская). От усадьбы, связанной с событиями восстания 1863–1864 гг., сохранились фрагменты парка и некоторые хозяйственные постройки.

Ляховичи – деревня Попинского сельсовета. Расположена в 16 км на юг от Дрогичина, на правом берегу Днепровско-Бугского канала.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы. Построена в центре деревни в 1883 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества.

Язвины – деревня Осовецкого сельсовета, в 10 км на юго-восток от Дрогичина.

Памятник архитектуры – руины костела св. Духа. Находятся в 1,5 км к северо-востоку от деревни, на опушке леса. Построен в 1750 г. из кирпича. Памятник архитектуры барокко.

Осовцы – агрогородок, центр Осовецкого сельсовета. Расположен в 14 км на юг от Дрогичина, 8 км от Днепровско-Бугского канала.

Памятник архитектуры – церковь св. Михаила Архангела. Построена на восточной окраине Осовцов в 1780 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества.

Памятник истории – курган памяти. Находится в сквере, возле здания школы; насыпан в 1965 г. в память о 41 земляке, погибшем в 1941–1945 гг. На вершине кургана установлен обелиск.

Ивановский район

ЛИНИЯ 1

Лядовичи – деревня Опольского сельсовета. Находится в 29 км на северо-запад от Иваново, в 12 км от Мотоля.

Памятник архитектуры – церковь св. Параскевы Сербской. Построена на восточной окраине деревни в 1796 г. из дерева. Памятник народного зодчества с элементами барокко.

Стрельно – деревня Сачиковского сельсовета, в 11 км на северо-запад от Иваново.

Памятник архитектуры – церковь св. Александра Невского. Построена  на окраине деревни в 1800 г. из дерева (перестроена в 1930-е гг.). Памятник деревянного зодчества с элементами классицизма и ампира.

Памятник истории – обелиск в память о 107 земляках, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в центре деревни в 1971 г.

Иваново (Яново)– город, бывшее местечко, центр Ивановского района. Находится в 140 км от Бреста, на реке Самаровка (бассейн Припяти), в 15 км от реки Пина; на автомагистрали Гомель–Кобрин (М10).

Памятники архитектуры:

1. Крестовоздвиженский костел. Построен на бывшей рыночной площади (теперь Пл. Октября) в 1848 г. из кирпича.

2. Покровская церковь. Построена на бывшей рыночной площади (теперь Пл. Октября) в 1901 г. из кирпича. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

Памятники истории:

1. Мемориальный знак на месте гибели св. Андрея Боболи (1591–1657 гг.), известного белорусского католического священника, религиозного деятеля, миссионера. Находится недалеко от ограды Крестовоздвиженского костела.

2. Памятник Наполеону Орде (1807–1883 гг.), известному художнику и композитору. Установлен в 1997 г. (скульптор И. Голубев).

3. Братская могила 30 советских воинов и партизан, погибших в 1944 г. Памятник установлен в сквере на Пл. Октября в 1957 г.

4. Братская могила 8 сотрудников районного отдела милиции, погибших в 1944–1950 гг. Установлен по ул. Советской, возле средней школы № 3 в 1980 г.

5. Кладбище военнопленных, партизан и жертв фашизма. Захоронено более 1000 человек, убитых гитлеровцами в 1941–1944 гг. Находится на ул. Пушкина. Памятник установлен в 1968 г.

6. Памятник в честь 78 земляков, погибших в 1941–1945 гг. Расположен на пересечении улиц Комсомольской и Молодогвардейской. Установлен в 1967 г.

Лясковичи – деревня, центр Лясковичского сельсовета, 3 км на север от Иваново.

Памятники архитектуры:

1. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена в западной части деревни до 1783 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества Белорусского Полесья.

2. Крестьянский двор с несвязанными постройками. 1920 г. (в 1968 г. хлев перенесен в глубь двора). Находится в центре деревни.

Памятник истории – в память о 115 земляках, погибших в 1941–1945 гг. Установлен возле здания исполкома сельского Совета в 1968 г. (в 1989 г. реконструирован).

На территории Ивановского района хорошо сохранились 3 триангуляционных пункта знаменитой Дуги Струве (Осовница, Щекотск, Лясковичи), уникального памятника науки и техники, внесенного в 2005 г. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего на территории Беларуси было обнаружено 19 пунктов Дуги Струве.

Щекотск – деревня Лясковичского сельсовета, в 7 км на север от Иваново.

В 600 м к северо-востоку от восточной окраины деревни установлен памятный геодезический знак – 100-килограммовый гранитный шар с нанесенным контуром Беларуси на 1,5-метровой стеле (символизирует планету Земля) – один из трех триангуляционных пунктов знаменитой Дуги Струве, сохранившихся на территории Ивановского района (Осовница, Щекотск, Лясковичи). Геодезическая Дуга Струве – уникальный памятник науки и техники, внесенный в 2005 г. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ляховичи – деревня Лясковичского сельсовета, в 7 км на северо-восток от Иваново.

Памятник архитектуры – Вознесенская церковь. Построена в центре деревни в 1818 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества.

ЛИНИЯ 2

Бродница – агорогородок, центр Бродницкого сельсовета. Находится на берегу ручья Струга, в 12 км на восток от Иваново.

Памятник архитектуры – Крестовоздвиженская церковь. Построена в центре Бродницы в 1865 г. из дерева. Памятник народного деревянного зодчества.

ЛИНИЯ 3

Дружиловичи – агрогородок, центр Дружиловичского сельсовета, в 12 км на север от Иваново.

Памятник архитектуры – церковь св. Николая Чудотворца. Построена в центре Дружилович в 1777 г. из дерева. Памятник деревянного народного зодчества. В агрогородке также сохранились фрагменты парка бывшей усадьбы Карпинских (19 в.).

Достоево – агрогородок, центр Достоевского сельсовета, в 16 км на северо-восток от Иваново.

Деревня, которая упоминается в письменных источниках с 15 в., широко известна как родовое гнездо предков русского писателя Ф.М. Достоевского, владевших этими землями с 1506 г. до середины 18 в. Позднее Достоевская усадьба принадлежала Стравинским, Чаплицам, Гедройцам, Ордам (с начала 19 в.). К сожалению, до наших дней от бывшей усадьбы ничего не сохранилось. В 1998 г. в деревне возле Свято-Ильинской церкви (построена в 1996 г.) установлен памятник писателю. В Достоевской школе создан литературно-краеведческий музей Ф.М. Достоевского, экспозиция которого рассказывает об истории деревни и рода Достоевских.

Памятник истории – обелиск в память о 43 жителях Достоево и соседних деревень, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в 0,5 км к югу от деревни, в парке в 1969 г.

Мотоль – агрогородок, центр Мотольского сельсовета, одно из известных и крупнейших бывших местечек Полесья (упоминается в письменных источниках с  15 в.). Расположено на берегу реки Ясельда и озера Заозерское, в 21 км от Иваново.

Мотоль широко известен традиционным комплексом белорусской народной одежды в Западном Полесье – «мотальскі строй» (19 – 1-я половина 20 в.), а также своими мастерами по пошиву традиционных тулупов (кожухов) и оригинального национального ткачества, резчиками по дереву и др. «Мотальскія ручнікі» – изделия местных ткачей пользовались спросом на местных ярмарках с 18 в. С 1995 г. в Мотоле работает Музей народного творчества. В музейный комплекс входит ветряная мельница, в которой находится первый на территории Беларуси музей хлеба. С 2012 г. в здании отделения связи располагается археологическая экспозиция музея «Нашы каранi». В Мотоле ежегодно проводится фестиваль «Мотальскія прысмакі».

Памятник архитектуры – Спасо-Преображенская церковь. Построена в центре Мотоля в 1888 г. из кирпича. Памятник архитектуры псевдорусского стиля.

Памятники археологии:

1. Стоянка-1 периода неолита и бронзового века. 4–2-е тысячелетия до н.э. Находится в 2,5 км на север от агрогородка, на правом берегу Ясельды.

2. Стоянка-2 периода мезолита, неолита. 8–5-е тысячелетия до н.э. Находится в 3 км на север от агрогородка, между озером Жидинье и рекой Ясельдой.

3. Стиоянка-3 периода неолита. 5–3-е тысячелетия до н.э. Находится в 4 км на северо-запад от агрогородка, на острове водохранилища.

4. Стоянка-4 периода неолита и раннего железного века. 4–1-е тысячелетия до н.э. Находится в 3,5 км на северо-запад от агрогородка, на острове водохранилища.

5. Стоянка-5 периода неолита и бронзового века. 5–2-е тысячелетия до н.э. Находится в 2 км на север от агрогородка, на пойме реки Ясельда.

Памятники истории:

1. Братская могила 23 советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1955 г. на кладбище.

2. Обелиск в память о 2185 земляках, погибших в 1941–1945 гг. Установлен на ул. Ворошилова, возле детской библиотеки в 1975 г.

Молодово – агрогородок, центр Молодовского сельсовета, бывшее местечко и имение. Расположено на автодороге Р6, в 20 км на северо-восток от Иваново.

Памятники архитектуры:

1. Вознесенская церковь. Построена в конце 18 в. в центре агрогородка из дерева. Перестроена в 19 в. Памятник народного деревянного зодчества.

2. Католическая часовня. Находится на южной окраине агрогородка. Построена в 1905–1908 гг. из кирпича по проекту архитектора Т. Ростворовского в стиле неоклассицизма. Входила в усадебно-парковый ансамбль Скирмутов (не сохранился). Располагалась при главном въезде в усадьбу.

Молодовское имение, известное с 15 в., принадлежало шляхетскому роду Войнов, затем Огинским, с 1792 г. Скирмунтам, которые превратили Молодово и Поречье (Пинский район) в центры экономической и культурной жизни края. Каменный дворец Скирмунтов в усадьбе Молодово, построенный в 1798 г. по проекту архитектора Ван-Гросса, был разрушен в середине ХХ в.

Памятники истории:

1. Братская могила 14 советских воинов и партизан, погибших в 1941–1944 гг. Установлен в 1958 г. в сквере.

2. Обелиск в память о 142 земляках погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен на кладбище в 1974 г.

ЛИНИЯ 4

Вороцевичи – деревня Снитовского сельсовета. Расположена возле речки Неслуха (приток Пины), в 12 км на юго-запад от Иваново.

Здесь в бывшем родовом имении Вороцевичи (находилось в 1 км к северу от западной окраины деревни) в 1807 г. родился будущий художник и композитор Наполеон Орда. От бывшей усадьбы, которая принадлежала Ордам с конца 17 в.  до середины 19 в., практически ничего не сохранилось. С 2000 г. в деревне ведется работа по созданию музейного комплекса Наполеона Орды. В 2007 г. открылась и работает картинная галерея с мемориальным залом; восстанавливается бывший усадебный дом Ордов, известный по рисункам художника.

Памятник архитектуры – Крестовоздвиженская церковь. Построена в центре деревни в 1864 г. из кирпича. Колокольня построена в 1882 г. Памятник архитектуры псевдорусского стиля.

Памятник истории – обелиск в память о 52 земляках, погибших в 1941–1945 гг. Установлен возле школы в 1966 г.

Мохро – деревня, центр Мохровского сельсовета. Расположена в 5 км от Днепро-Бугского канала, в 19 км на юг от Иваново, на автодороге Р144.

Памятник архитектуры – церковь св. Петра и Павла. Построена в западной части деревни в 1792 г. из дерева.

Памятники истории:

1. Братская могила 9 советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1953 г. на кладбище.

2. Обелиск в память о 105 земляках, погибших в 1941–1945 гг. Установлен в сквере в 1967 г.

Пинский район

ЛИНИЯ 1

Поречье  – деревня, центр Поречского сельсовета. Расположена на берегу Ясельды, в 36 км на северо-запад от Пинска.

Памятник природы и садово-парковой архитектуры – парк бывшей усадьбы Скирмунтов на правом берегу реки Ясельда, 60 га. От усадебных построек сохранилось здание бывшего сахарного завода, построенного в 1860 (теперь крахмальный завод), несколько хозяйственных построек.

В центре деревни в 2003–2005 гг. восстановлена деревянная церковь Рождества Богородицы (построена в 1912 г.).

В деревне действуют литературный музей Е. Янищиц (в местной школе) и музей «Усадьба полешука конца ХIХ – начала ХХ в.».

Охово  – деревня, центр Оховского сельсовета, в 20 км на северо-запад от Пинска.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена на кладбище из дерева как костел францисканцев в 1758 г. Перестроен под православный храм в 1864 гг. Памятник архитектуры с элементами барокко.

Памятник истории – обелиск, в память о 134 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлен в сквере, возле клуба в 1969 г.

Берёзовичи – деревня, центр Березовичского сельсовета. Расположена в 20 км на запад от Пинска, возле автомагистрали М10.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в 1878 г. из дерева в центре деревни. Памятник деревянного зодчества.

Дубой – деревня центр Дубойского сельсовета. Находится 25 км на юго-восток от Пинска, в 1 км от реки Пина, на дороге Пинск–Яечковичи (Ивановский район).

Памятники архитектуры:

1. Парк бывшей усадьбы Куженецких (ранее принадлежала Карповичам, Веренич-Стаховским, Яну Попову, Огинским, Радзивиллам, пинским иезуитам с 1635 г. до 1773 г.). Парк был заложен как приусадебный в середине 18 в. (ок. 11 га). Из усадебно-парковых построек  бывшей усадьбы сохранилась католическая часовня. В усадьбе прошли детские годы польского поэта А. Нарушевича. Парк «Дубой» является памятником усадебно-парковой архитектуры барокко. Недалеко от парка на реке Пина находится гидроузел Дубой, паромная переправа.

2. Католическая Крестовздвиженская часовня. Построена из кирпича в середине 18 в. Находится в парке «Дубой» (располагалась к юго-востоку от бывшего дворца). Памятник архитектуры барокко.

3. Церковь Рождества Богородицы. Построена в 1811 г. из кирпича на северной окраине деревни, возле шоссе Брест––Пинск. Памятник архитектуры классицизма.

Памятник истории – обелиск, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 30 жителях деревень Беркозы, Дубой, Сосновичи, Стаховичи. Установлен в 1968 г.

Жабчицы  – деревня Молотковичского сельсовета, в 5 км на запад от Пинска.

Памятник архитектуры – церковь Св. Параскевы Пятницы. Построена возле дороги на Пинск в 1788 г. из дерева, в 1863 г. отремонтирована. Памятник традиционного народного зодчества Полесья.

Пинск – город областного подчинения, административный центр Пинского района. Центр Припятского Полесья. Один из древних городов Беларуси, известный по письменным источникам с 1097 г. Расположен на левом берегу р. Пина возле впадения её в р. Припять (175 км от Бреста). Железнодорожная станция на линии Брест–Лунинец, узел автомобильных дорог на Иваново, Ивацевичи, Лунинец, Столин (М10, Р6). Речной порт.

В Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь включен исторический центр Пинска (16–20 вв.): здания и постройки, планировочная структура, ландшафт и культурный слой на территории, ограниченной левым берегом реки Пина до пересечения с улицей Черняховского, улицами Черняховского, Завальной (по границе дворовых территорий домов № 1, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 27 по этой улице), Кирова (включая дворовые территории домов №1, 13), Советской, в том числе земли дома № 5 по улице Иркутско-Пинской дивизии, дома № 2 на площади Октября, по границе дворовых территорий застройки нечетной стороны домов № 1, 3 по улице Киевской, до пересечения с улицей Ольховских, от пересечения с улицей Днепровской флотилии, включая дворовые территории домов № 39, 41 этой улицы. В Государственный список внесены также элементы городской застройки квартала в границах улиц Первомайской, Горького, Белова и Дома Культуры (конец 19 – начало 20 в.).

Памятник археологии: городище древнего Пинска 11–13 вв.  Находится в пределах улиц Горького, Первомайской, восточной границы пл. Ленина, на левом берегу Пины.

Памятники архитектуры Пинска:

1. Здание бывшего иезуитского коллегиума. Пл. Ленина, 22. Построено из кирпича в 1631–1675 гг. Вместе с костелом иезуитов, построенным в 1631–1635 гг. (разрушен в сер. 20 в.), здание коллегиума входило в ансамбль монастыря иезуитов. Памятник архитектуры барокко. С 1787 г.  здание занимали базилиане, с 1800 г. располагался православный мужской Богоявленский монастырь. После реставрации конца 20 в. в здании бывшего коллегиума иезуитов действует уникальный Музей белорусского Полесья.

2. Костёл Св. Карла Баромея. Ул. Кирова, 37. Построен из кирпича в 1770–1782 гг. на территории бывшего пинского предместья Каролин на месте старого деревянного костела монахов ордена коммунистов (1695 г.). Памятник архитектуры с элементами барокко.

3. Ансамбль бывшего монастыря католического монашеского ордена францисканцев в границах ограды. Расположен в центре города между рекой Пина и ул. Ленина. Основан в 1396 г. Первый каменный костел на территории монастыря построили в 1510 г. (разрушен в 1648 г., в 1651 г. отстроен). В 1706 г. здания монастыря и костел вновь были разрушены. В 1712–1730 гг. построены новые здания монастыря, костел Вознесения Девы Марии был значительно перестроен. При его реконструкции использовалась кладка 16 в. В 1817 г. перед зданием храма возведена трехъярусная каменная колокольня (архитектор К. Каменский). Четвертый ярус колокольни построили в начале 20 в. по эскизам И.В. Жолтовского. В 1836 г. в костеле установили орган (реконструирован в 1936 г.). В конце 1852 г. храм был передан епархиальному духовенству. В 1856–1860 гг. здесь проводились ремонтные работы. В 1909 г. варшавские художники С. Рудинский и Б. Вишневский выполнили декоративное оформление сводов, подпружных арок и стен пресбитерия храма. Монастырские корпуса были перестроены в 1920-е гг. (архитектор Г.Гай). Комплекс монастыря является одним из крупнейших в Беларуси архитектурным ансамблем в стиле барокко.

4.  Ансамбль бывшего монастыря католического монашеского ордена бернардинцев: Собор св. Варвары, монастырский жилой корпус, колокольня. Расположен в центральной части города. Собор св. Варвары построен из кирпича в 1770–1786 г. как костел монастыря бернардинцев в предместье Пинска Каролин. В 1828–1829 гг. к зданию костела был пристроен двухэтажный монастырский корпус. В 1857 г. здания монастыря бернардинцев  передали пинскому Свято-Варваринскому женскому монастырю. В 1858 г. костел был переоборудован под церковь, в 1865 г. над его двускатной крышей возвели лукообразный купол на восьмигранном барабане. С 1875 г. в бывшем монастырском корпусе располагалась больница. Собор св. Варвары – памятник архитектуры барокко.

5. Здание бывшего дворца Бутримовича. Ул. Ленина, 44. Построено в 1784–1790 гг. из кирпича для пинского старосты М. Бутримовича (архитектор К. Шильдхауз). Дворец – памятник архитектуры переходного типа от барокко к классицизму.

6. Часовня на шоссе Пинск––Брест. Ул. Пеньковая, 11а, при выезде из города, у дороги Пинск–Брест. Построена в конце 17 – начале 18 в. из кирпича. Памятник архитектуры барокко.

7. Здание первой на Пинщине гимназии. Ул. Ленина, 39. Построено из кирпича в 1858 г.

8. Здание бывшего синематографа «Синема-Казино». Ул. Коржа 19/10 (ул. В. Хоружей). Построено в 1902 г.

9. Здание бывшего кредитного банка. Ул. Заслонова, 8. Построено из кирпича в 1920-е гг. Памятник архитектуры с элементами модерна.

10. Здание бывшего поземельно-крестьянского банка. Ул. Заслонова, 17. Построено из кирпича в 1920 г. Памятник гражданской архитектуры с элементами неоклассицизма.

11. Здание по ул. Ленина, 2. Построено из кирпича в 1925–1928 гг. с использованием приемов архитектуры модерна.

Многочисленные памятники истории города посвящены событиям 19–20 вв. Среди них мемориальный знак в память о событиях Отечественной войны 1812 г. (в городском парке, установлен в 1978 г.), памятник в честь строительства шоссейной дороги Пинск–Брест (на западной окраине города, по ул. Брестской, установлен в 1938 г.). Среди памятников истории периода Великой Отечественной войны – мемориальный комплекс освободителям (Центральный парк культуры и отдыха, установлен 1950–1960-е гг.), памятник морякам Днепровской военной флотилии (по ул. Брестской, установлен в 1964 г.), мемориальный комплекс «Памятник партизанам» (установлен по ул. Первомайской в 1993–2002 гг.), памятник на месте расстрела узников Пинского гетто (ул. Пушкина, установлен в 1993, 2005 гг.) и другие.

ЛИНИЯ 2

Местковичи  – деревня Плещицкого сельсовета. Находится в 14 км на юго-восток от Пинска, возле реки Припять, на автодороге Пинск–Невель (Р147).

Памятник архитектуры – Троицкая церковь. Построена в центре деревни в 1875 г. из дерева. Памятник народного зодчества с чертами классицизма.

Лемешевичи – деревня, центр Лемешевичского сельсовета. Находится на правом берегу реки Припяти, в 19 км на восток от Пинска.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы. Построена в центре деревни в 1885 г. из дерева. Памятник народного зодчества с элементами ретроспективно-русского стиля.

Памятник истории – на братской могиле 367 советских воинов и партизан. Установлен недалеко от церкви в 1967 г.

Памятники археологии:

1. Стоянка и селище периода неолита, раннего железного века. Расположены в 2 км на юг от деревни, по обе стороны от дороги на деревню Морозовичи. 5–3-е тысячелетия до н.э., 1-е тысячелетие н.э.

2. Стоянка и селище периода неолита, бронзового века, раннего железного века. Расположены в 3 км на север от деревни. 4–1-е тысячелетия до н.э.

Месятичи – деревня Боричевичского сельсовета (30 км от Пинска).

Памятник архитектуры – церковь Св. Параскевы Пятницы. Построена на юго-западной окраине деревни в 1794 г. из дерева. Храм  памятник деревянного зодчества Припятского Полесья.

Вуйвичи – деревня Боричевичского сельсовета. Находится на левом берегу реки Стырь (приток Припяти), у дороги Лемешевичи–Вуйвичи, в 38 км на восток от Пинска.

Памятник архитектуры – Ильинская церковь. Построена из дерева в северо-западной части деревни в 1788 г. (частично перестроена в 1937 г.). Памятник архитектуры, сочетающий традиции местной школы зодчества 18 в. и архитектуры 1-й половины 20 в. (модерн).

Остров  – деревня Ласицкого сельсовета. Расположена в 43 км на юго от Пинска, на левом берегу реки Стыр, возле озера Уструпье.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена в центре деревни как униатская Пречистенская церковь в 1720 г. из дерева. Частично перестроена в 1869 г. Перед храмом стоит трехъярусная колокольня, накрытая шатровой крышей. Церковь – памятник деревянного народного зодчества.

Памятники археологии:

1. Стоянка, селище. Расположены в 1 км на юго-восток от деревни, на левом берегу реки Стыр. 5–3-е тысячелетия до н.э.

2. Стоянка, селище. Находятся в 0,5 км на восток от дороги на деревню Ласицк. 3–2-е тысячелетия до н.э.

ЛИНИЯ 3

Заполье – деревня Оснежицкого сельсовета. Находится в 2 км на север от Пинска, на автодороге Пинск–Ивацевичи.

Памятник архитектуры – бывший усадебный дом Броель-Пляттеров, окружённый парком пейзажно-регулярного типа. Построен на северной окраине деревни из дерева в 1920-е гг. Памятник архитектуры сочетает черты необарокко и неклассицизма, являясь стереотипом усадебного дома конца 18 в.

Пинковичи – деревня Оснежицкого сельсовета. Расположена на левом берегу реки Пина, в 7 км на северо-восток от Пинска, на автодороге Пинск–Лунинец (Р8).

Здесь с августа 1904 г. по январь 1906 г. в народном училище преподавал будущий народный поэт Беларуси Якуб Колас. С 1962 г. в деревне работает литературно-краеведческий музей Я. Коласа.

Памятник архитектуры – церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Построена в центре деревни из дерева в 1830 г. Памятник деревянного зодчества с элементами стиля барокко.

Памятник истории – на братской могиле 197 советских воинов, погибших в 1944 г. Установлен в центре деревни в 1957 г.

Купятичи – деревня Городищенского сельсовета. Находится в 9 км на северо-восток от Пинска, возле реки Ясельда, автодороги Пинск–Лунинец (Р8).

Памятник архитектуры – церковь Св. Николая. Построена в центре деревни в 1892 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества.

Памятник истории – могила жертв фашизма (8 семей; расстреляны гитлеровцами в марте 1943 г.). Установлен на кладбище в 1958 г.

Ставок – деревня, центр Ставокского сельсовета. Расположена на правом берегу реки Меречанка, в 10 км на север от Пинска, недалеко от автомагистрали М10.

Памятник архитектуры – Вознесенская церковь. Построена в центре деревни, возле дороги Пинск–Логишин в 1855 г. из дерева. Памятник деревянного зодчества.

Городище – деревня, центр Городищенского сельсовета. Расположена в 12 км на северо-восток от Пинска, на левом берегу Ясельды, возле озера Городищенское (Полесское), автодороги Р8 и железной дороги Брест–Гомель.

Памятник архитектуры – жилой корпус бывшего монастыря католического монашеского ордена бенедиктинцев. Построено из кирпича в 1774 г. на склоне берега озера на территории монастыря (основан в 1654 г., закрыт в 1864 г.; здание костела построено в 1774 г., взорвано в 1944 г.). Здание является памятником архитектуры монастырской постройки с элементами позднего барокко.

Памятники археологии:

1. Городище периода раннего железного века, раннего средневековья. 1-е тысячелетие до н.э. – 13 в. н.э. Расположено на западной окраине деревни, на восточном берегу озера Городищенское.

2. Селище. 1-е тысячелетие до н.э. – 11 в. Примыкает вплотную с трех сторон к городищу.

Логишин – бывшее местечко, а ныне городской посёлок Пинского района. Находится в 28 км на север от Пинска, на автомобильной дороге Пинск–Ивацевичи (Р6).

Памятники архитектуры:

1. Спасо-Преображенская церковь. Расположена на ул. Комсомольской, в сквере. Построена во 2-й половине 19 в. из кирпича в псевдорусском стиле.

2. Петропавловский костёл. Находится на ул. Томилова. Построен в 1907–1909 гг. из кирпича в стиле неоготики.

Памятник истории – на братской могиле 56 советских воинов и партизан. Установлен в сквере по ул. Ленинской в 1957 г.

Парохонск – деревня, центр Парохонского сельсовета. Находится возле речки Бобрик, в 32 км на северо-восток от Пинска.

В Парохонске, в усадьбе Друцких-Любецких (не сохранилась) в августе 1916 г. и январе 1917 г. жил известный русский поэт Александр Блок, который служил при штабе 13-й инженерно-строительной дружины Союза земств и городов, занимавшейся строительством линии укреплений.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена в центре деревни из дерева в 1888 г. Памятник деревянного зодчества.

Погост-Загородск – бывшее местечко, ныне деревня, центр Загородского сельсовета. Расположена в 37 км на северо-восток от Пинска, на берегу водохранилища Погост.

В июле 1916 г. здесь в усадьбе Друцких-Любецких во время прохождения военной службы жил русский поэт А.А. Блок.

Памятник архитектуры – церковь Св. Кирилла и Мефодия. Построена первоначально из дерева в 1769 г. как костел св. Иосифа на средства князя Франца Друцкого-Любецкого.  Позднее действовал как униатская церковь; в 1838 г. храм отремонтирован. В 1899 г. на месте старого из кирпича построен новый храм (в 1921–1944 гг. действовал как костел, с 1945 г. православная церковь). Памятник архитектуры с чертами позднего классицизма.

Памятник истории – на братской могиле 16 советских воинов и партизан, погибших в 1941–1944 гг. Установлен на северо-западной окраине деревни в 1956 г. (скульптор З. Азгур).

Памятники археологии – 4 стоянки периода мезолита в окрестностях деревни.

Камень – деревня Загородского сельсовета. Расположена на реке Бобрик, рядом с водохранилищем Погост, в 38 км на северо-восток от Пинска, возле автодороги Парохонск-Доброславка.

Памятники археологии:

1. Стоянка периода неолита, бронзового века. Находится в 2 км на юго-восток от деревни, в урочище Ратне. 5–2 тысячелетия до н.э.

2. Стоянка периода неолита, бронзового века. Находится на западной окраине деревни, на берегах протоки Вислица и водохранилища Погост, возле реки Бобрик. 3–2 тысячелетия до н.э.

Памятник архитектуры – церковь св. Николая. Находится на кладбище, на левом берегу реки Бобрик. Построена из дерева в 1779 г. Памятник народного деревянного зодчества.

Доброславка  – деревня Бобриковского сельсовета. Расположена в 50 км на север от Пинска, на дороге Р105 (Логишин–Ганцевичи).

Памятник архитектуры – Троицкая церковь. Построена в центре деревни, возле дороги Логишин–Ганцевичи из дерева в 1758 г. Памятник народного деревянного  зодчества.

Столинский район

ЛИНИЯ 1

Радчицк – деревня, центр Радчицкого сельсовета. Расположена на автодороге Столин–Пинск (Р6), в 23 км на запад от Столина.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы. Построена в 1841 г. в центре деревни из кирпича. Церковь – памятник архитектуры классицизма. Рядом находится могила Александра Скирмунта, владельца имения Колодное, на чьи средства был построен каменный храм.

Памятник истории – обелиск, в память о земляках, погибших в 1941–1945 гг. (установлен в 1969 г.).

Рухча  – агрогородок, Рухчанского сельсовета, 21 км на северо-запад от Столина.

Памятник архитектуры – Церковь Рождества Богородицы. Построена в центре агрогородка, на перекрестке дорог на Столин и агрогородок Плотница в 1730 г. из дерева.  Церковь – памятник архитектуры, в котором сочетаются традиционные черты народного зодчества и черты барокко.

Памятник истории – обелиск, установленный в центре агрогородка в 1969 г.  в память о 131 односельчане, которые погибли в 1941–1945 гг.

Столин – город на реке Горынь (приток Припяти), центр Столинского района. Расположен на автомобильной дороге Пинск–Столин (Р6), в 7 км от железнодорожной станции Горынь на линии Лунинец–Сарны (Украина).

Памятники архитектуры:

1.Вознесенская церковь. Построена из дерева в 1-й половине 20 в. Расположена на ул. Горыньской. Церковь – памятник эклектичной архитектуры, сочетающей элементы белорусского полесского и русского деревянного зодчества.

2. Руины здания синагоги. В центре города. Была построена в 1792 г. из кирпича. Памятник архитектуры переходного периода от барокко к классицизму.

3. Парк «Маньковичи». Находится на юго-восточной окраине города, около автомобильной дороги из Столина на Давид-Городок (Р88), на равнинном плато левого берега Горыни. Заложен в бывшем имении Радзивиллов в 1885 г. на площади 50 га. Дворец, построенный в парке в 1905 г. по проекту архитектора Венцеля, был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Парк – памятник садово-парковой архитектуры. В  одном из живописных уголков ландшафтно-пейзажного парка располагается Столинский районный краеведческий музей (работает с 1955 г.).

В городе сохранились элементы застройки конца 19 – начала 20 в.

Из 5 памятников истории города, связанных с событиями Великой Отечественной войны в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесена Братская могила советских воинов, партизана и жертв фашизма, расположенная на пл. Ленина. Памятник установлен в 1975 г.

Белоуша  – агрогородок, центр Белоушского сельсовета. Расположен рядом с берегом речки Горынь, в 7 км на северо-восток от райцентра, на дороге из Столина в Давид-Городок (Р88).

Памятник архитектуры – Троицкая церковь. Построена в 1905 г. из дерева в центреагрогородка. Памятник эклектичной архитектуры.

Памятник археологии – городище (местные названия Окоп, Замок). Находится в 2,5 км к востоку от агрогородка, на правом берегу Горыни. 10–11 вв.

Памятник истории – Братская могила советских воинов, памятник землякам. Находится в центре агрогородка. Памятник установлен в 1957 г.

Дубой – агрогородок Видиборского сельсовета, в 20 км на север от Столина.

Памятник архитектуры – церковь св. Николая. Построена на северо-восточной окраине агрогородка в 1906 г. из дерева. Является памятником эклектичной  архитектуры с элементами псевдорусского стиля и псевдоклассицизма.

Памятник археологии – курганный могильник периода раннего железного века. Находится на южной окраине агрогородка, в урочище Задубье, на песчаной возвышенности около заболоченного луга.  6 – начало 5 в. до н.э.

В Дубое расположены 6 памятников истории, связанных с событиями периода Великой Отечественной войны, в том числе памятник 55 односельчанам, погибшим в 1941–1945 гг. (установлен в центре деревни в 1965 г.).

Плотница – агрогородок, центр Плотницкого сельсовета. Находится в 27 км на север от Столина.

Памятник архитектуры – Покровская церковь. Построена в центре агрогородка в 1875 г. из дерева. Церковь – памятник деревянного народного зодчества.

Памятники истории:

1. Братская могила 25 советских воинов, погибших на территории сельсовета в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен в центре агрогородка в 1970 г.

2. Памятник землякам, погибшим в 1941–1945 гг. Установлен в 1970 г. в центре агрогородка.

Дубенец  – деревня Бережновского сельсовета, в 20 км на северо-восток от Столина.

Памятник архитектуры – церковь Рождества Богородицы. Построена в центре деревни, на перекрестке главных улиц в 1718–1720 гг. из дерева. Храм – памятник полесской школы деревянного народного зодчества с элементами стиля барокко.

Бережное – агрогородок, центр Бережновского сельсовета. Расположен в 18 км на северо-восток от Столина, у небольшого притока Горыни, на дороге из Столина в Давид-Городок (Р88).

Памятник архитектуры – церковь Параскевы Пятницы. Построена в 1884 г. на фундаменте церкви 18 в.; перестроена в конце 19 – начале 20 в., в 1988 г. реставрирована. Находится в центре агрогородка. Памятник полесской школы деревянного народного зодчества.

Памятник археологии – курганный могильник периода раннего средневековья. Находится в 2 км к юго-западу от агрогородка, в лесу, в урочище Дубровка, слева от дороги на Столин. 11–13 вв.

Памятник истории – Братская могила советских воинов, памятник землякам. Находится в центре агрогородка. Памятник установлен в 1951 г.

Рубель – агрогородок, центр Рубельского сельсовета, в 24 км на северо-восток от Столина

Памятник архитектуры – Михайловская церковь. Построена в западной части поселения в 1796 г. из дерева. Церковь – памятник архитектуры, в котором сочетаются традиции белорусской полесской школы зодчества с чертами стиля барокко.

Памятники археологии:

1. Курганный могильник. Расположен на правом берегу реки Горынь, на кладбище.

2. Селище периода раннего железного века. Находится в 3 км к северу от деревни, по обе стороны от дороги на Давид-Городок, в урочище Присово. 2 в. до н.э. – 2.в. н.э.

3. Селище периода раннего железного века. Находится в 3,5 км к северо-востоку от деревни, справа от дороги на деревню Ольпень, на песчаной возвышенности надпойменной террасы правого берега реки Горынь.

Памятник истории – обелиск, установленный в центре деревни в 1965 г.  в память о 45 односельчан, погибших в 1941–1945 гг.

ЛИНИЯ 2

Давид-Городок – город Столинского района, пристань на р. Горынь, в 35 км на северо-восток от Столина. Расположен на дороге Столин–Туров–Житковичи (Р88). Возник в начале 12 в. и является одним из древних городов Беларуси.

Памятники археологии:

1. Городище периода раннего средневековья. Находится в центре города, на правом берегу Горыни, в 14 км от места ее впадения в Припять. 12–14 вв.

2. Бескурганный могильник. Находится в 2 км к северо-востоку от города, на правом берегу Горыни, в урочище Левановщина. Относится к зарубинецкой археологической культуре.

3. Селище. Расположено в 1 км  к юго-западу от города, на надпойменной террасе реки Горынь. Относится к периоду Киевской Руси.

4. Селища (2). Находятся на северо-восточной окраине города. Относятся к периоду раннего железного века.

Памятник архитектуры – Георгиевская церковь. Построена на кладбище в 1724 г. (по другим данным в конце 17 в.) из дерева. Храм – памятник народного деревянного зодчества.

Памятники истории:

1. Памятник основателю города князю Давиду Игоревичу. Находится в центре города. Установлен в день празднования 900-летия основания Давид-Городка. Скульптор А. Дранец.

2. Братская могила 10 воинов и партизан, погибших в 1944 г. Находится на ул. Школьная. Памятник установлен в 1957 г.

Велемичи – агрогородок, центр Велемичского сельсовета. Расположен на берегу озера Селище, в 39 км на северо-восток от Столина, 4 км от Давид-Городка.

Памятник архитектуры – Ильинская церковь. Построена из дерева в 1881 г. на месте храма 1724 г. Храм – памятник полесской школы деревянного народного зодчества с чертами барокко.

Памятник истории – в память о погибших в 1941–1945 гг. земляках. Установлен около здания клуба в 1975 г.

Памятники археологии – 3 селища периода раннего средневековья. Находятся в окрестностях деревни. 3 в. до н.э. – 2 в. н.э.

Ольпень  – деревня Велемичского сельсовета, в 40 км на северо-восток от Столина.

Памятник архитектуры – Успенская церковь. Построена в центре деревни в 1888 г. из дерева. Храм – памятник традиционного деревянного народного зодчества Белорусского Полесья.

Ремель – агрогородок, центр Ремельского сельсовета. Находится в 46 км на северо-восток от Столина, в 12 км от Давид-Городка.

Памятник архитектуры – Церковь св. Михаила Архангела. Построена в северной части агрогородка в 1762 г. из дерева (отреставрирована в 1988 г.). Храм – памятник традиционного деревянного народного зодчества.

Памятник археологии – могильник. Расположен на территории агрогородка, в урочище Леща, на холме за кладбищем. Принадлежал племенам зарубинецкой культуры.

Памятник истории – стела, установлена в 1975 г. в память о 77 земляках, погибших в 1941–1945 гг.

Ольгомель – деревня Большемалешевского сельсовета, в 45 км на северо-запад от Столина.

Памятник архитектуры – Воскресенская церковь. Построена в центре деревни в 1817 г. из дерева. Церковь – памятник традиционного деревянного народного зодчества.

Лунинецкий район

ЛИНИЯ 1

Большие Чучевичи  – агрогородок, центр Чучевичского сельсовета. Расположен в 48 км на север от Лунинца, около 50 км от Припяти.

Памятник архитектуры – Покровская церковь, построенная в центре поселения из дерева в 1846–1851 гг. В 1908 гг. пристроена колокольня. Храм – памятник архитектуры, характеризующий развитие в 19 в. традиционных для Белорусского Полесья ярусных композиций.

Памятник истории – братская могила 49 советских воинов и партизан, погибших в 1943–1944 гг. Расположен в сквере, возле конторы леспромхоза. Памятник на могиле установлен в 1957 г.

Лунинец – город, центр района, узел железных дорог на Брест, Гомель, Барановичи, Львов. Отсюда начинается автодорога Р13 на Ганцевичи–Клецк, которая в 3 км от Лунинца пересекается с  междугосударственной автомобильной магистралью Брянск–Гомель–Кобрин (М10). Город расположен примерно в 10 км от Припяти.

Памятник архитектуры: Крестовоздвиженская церковь. Расположена в западной части города, на перекрестке улиц Гагарина, Матросова и Я. Колоса. Построена в 1912–1921 гг.  из кирпича. Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

Многочисленные памятники истории райцентра относятся к периодам 1905, 1917, 1918–1919, 1941–1945 гг. Из них в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесены обелиски и плиты по ул. Советской (в сквере), установленные в 1953 г. на братских могилах советских воинов и партизан, погибших в боях с гитлеровцами в 1944 г.

В городе на здании краеведческого музея  по ул. Советской, 16, установлены мемориальные доски в честь пребывания в Лунинце известного русского поэта А. Блока и народного поэта Беларуси Я. Коласа. Сохранился деревянный двухэтажный дом по ул. Советской, в котором останавливался народный поэт в 1911 г. На ул. Красной установлен памятник белорусскому классику. В городе сохранился также дом, в котором в 1917 г. останавливался М.В. Фрунзе, известный революционер, военный деятель, будущий нарком по военным и морским делам СССР (ул. Фрунзе, 8). В 2005 г. в Лунинце установлен памятник авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому, который в 1918–1920 гг. работал в городской железнодорожной школе  учителем математики.

Основной фонд Лунинецкого районного краеведческого музея, открытого в 1978 г., насчитывает свыше 8 тыс. экспонатов.

Язвинки – деревня Дворецкого сельсовета, в 8 км на восток от Лунинца.

Памятник архитектуры – Преображенская церковь. Построена в центре деревни в 1910 г. из дерева. Является памятником народного деревянного зодчества с элементами стиля модерн.

ЛИНИЯ 2

Кожан-Городок – бывшее местечко (известно с 1493 г.), теперь агрогородок, центр Городокского сельсовета. Находится на берегу речки Цна, притока Припяти, в 18 км на восток от Лунинца, 10 км от автомагистрали М10. Местечко издавна славилось ткачеством, оригинальными образцами традиционного костюма.

Памятники археологии:

1. Городище-1 периода раннего железного века. Находится в 2 км на юго-запад от деревни, в урочище Князевы Горы. 5 в. до н.э. – 8 в. н.э.

2. Городище-2 периода раннего железного века. Находится в 0,8 км на восток от деревни, с правой стороны дороги на деревню Лахва. 6 в. до н.э. – 5 в. н.э.

3. Городище-3 периода раннего железного века. Находится на восточной окраине деревни, в урочище Гарбарова Гора. 6 в. до н.э. – 5 в. н.э.

4. Селище периода раннего железного века. Находится в 2,3 км на юго-запад от деревни, в урочище Князевы Горы. 5 в. до н.э. – 8 в. н.э.

Памятники архитектуры:

1. Церковь св. Николая с колокольней. Построена из дерева в 1813, перестроена в 1876 гг. В конце 19 в. с западной стороны была пристроена трёхъярусная шатровая колокольня. Храм – памятник архитектуры с чертами местной школы зодчества, сложившейся под влиянием стиля барокко.

2. Часовня православная св. Симеона Столпника. Находится на кладбище. Построена из дерева в. 19 в.

Памятники истории:

1. Могила 937 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в 1942 г. Находится на окраине деревни. Памятник установлен в 1971 г., в 1990-е гг. отреставрирован.

2. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Находится в центре деревни, установлен в 1967 г.

Лунин – агрогородок, центр Лунинского сельсовета. Находится на шоссе Брянск–Гомель–Кобрин (М10), в 13 км на северо-восток от Лунинца.

Памятник архитектуры – Борисоглебская церковь. Построена из дерева в  1824 г. в северной части Лунина. Памятник деревянного культового зодчества с элементами классицизма.

Памятник истории – Братская могила советских воинов и партизан, погибших в 1944 г. Памятник установлен в 1957 г.

Лахва – бывшее местечко, центр одноименного имения, теперь деревня, центр Лахвенского сельсовета. Железнодорожная станция на линии Гомель–Брест. Расположена в 25 км на восток от Лунинца, на берегу реки Смердь (приток Припяти); в 3 км от автомагистрали М10.

Памятник архитектуры –  Пречистенская церковь Построена из кирпича в 1880-е гг. в ретроспективно-русском стиле на месте деревянной церкви Рождества Богородицы.

Памятники истории:

1. Братская могила советских воинов и партизан, погибших в 1943–1944 гг. Находится на ул. Первомайской, в сквере. Памятник установлен в 1957 г.

2. Могила 1946 мирных граждан, узников гетто, расстрелянных  гитлеровскими карателями в 1942 г. Памятник установлен в 1973 г., в 1990-е гг. отреставрирован. Находится в 400 м к востоку от конторы рыбхоза.

3. Могила 197 мирных жителей и 283 советских военнопленных, убитых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Находится в 100 м к юго-востоку от конторы рыбхоза. Памятник установлен в 1973 г.

Синкевичи – деревня, центр Синкевичского сельсовета. Расположена в 36 км от Луница, на берегу речки Лань, в 2 км от автомагистрали М10.

Памятник архитектуры – Георгиевская церковь. Построена к востоку от деревни, на кладбище из дерева на рубеже 17–18 вв. Храм– памятник народного деревянного культового зодчества полесской школы.

Памятник археологии – курган (местное название Татарская могила). Находится в 2 км к востоку от деревни, в лесу, в урочище Потовстый Остров.

Памятники истории:

1.Братская могила советских воинов и партизан, погибших в 1942–1944 гг. Находится в центре деревни. Возле Дома культуры. Памятник установлен в 1951 г.

2. Памятник 100 погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам. Установлен в центре деревни, на ул. Комсомольской в 1978 г.

3. Памятник синкевичским подпольщикам установлен в сквере по Ланьскому переулку в 1968 г.

ЛИНИЯ 3

Микашевичи – город в Лунинецком районе, железнодорожная станция на линии Гомель–Брест, речной порт на реке Волхва (правый приток Случи). Расположен в 54 км на восток от Лунинца; рядом с автомобильной магистралью Брянск–Гомель–Кобрин (М10), на шоссе Микашевичи–Минск (Р23).

Здесь находится живописный карьер предприятия «Гранит», расположенный в 2 км к западу от города. За многие годы глубина карьера достигла 130 метров, вокруг появились «рукотворные горы», следы человеческой деятельности.

Памятники истории:

1. Братская могила советских воинов, погибших в 1944 г. Находится на ул. Ленинской, в сквере. Памятник установлен в 1957 г.

2. Могила 10 жителей бывшего хутора Смолярня, убитых гитлеровцами. Находится на восточной окраине города.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Житковичский район

ЛИНИЯ 1

Житковичи – город, административный центр Житковичского района, железнодорожная станция на линии Гомель–Лунинец. Расположен в 25 км от Турова, около 16 км от Припяти. Севернее города в 1978 г. для охраны дикорастущих лекарственных растений создан. Житковичский биологический заказник (15 га).

В современном городе не сохранилось памятников архитектуры; памятники истории: на братской могиле  139 советских воинов и 29 партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны (в сквере, возле вокзала; установлен в 1958 г.); М.М. Морозу, погибшему в 1977 г. спасая жизнь колхозников и своих товарищей, учащихся Оршанского педагогического училища (памятник установлен в 1981 г.; скульпторы М. Потапов, С. Бондаренко).

ЛИНИЯ 2

Туров – город Житковичского района, пристань на реке Припять, административный центр Национального парка «Припятский»  (создан в 1996 г. на территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов, пл. 177 485 га).

Туров – самый древний город на территории расселения восточнославянского племени дреговичей, впервые упоминается в «Повести временных лет» под 980 г. С конца 10 в. город являлся политическим, экономическим и культурно-религиозным центром Туровского княжества, одного из древнейших княжеств на территории Беларуси.

В современном городе работает Туровский краеведческий музей (ул. Кирова, 21). В административном здании Национального парка «Припятский» открылся и действует Музей природы, экспонаты которого показывают красоту полесских ландшафтов и знакомят с биологическим разнообразием парка.

Памятники археологии:

1. Городище древнего Турова 10–13 вв. (детинец; Замковая Гора). Находится на северо-западной окраине города, на мысе, при впадении бывшей речки Язда в реку  Струмень. Над фундаментом каменного храма 12 в., обнаруженного во время археологических раскопок 1960-х годов на городище, построен специальный навес.

2. Окольный город – посад летописного Турова. Располагался с юго-восточной стороны от детинца и имел форму четверти круга размером 100x170–180 м площадью около 1,5 га. Между окольным городом и детинцем располагался ров, который был постоянно заполнен водой до 1925 г., когда речка Язда была отведена в осушительный канал.

3. Курган в урочище Бобруйкова Гора, в 3-х км на юго-восток от Турова.

4. Два селища (на острове Болония и в урочище Заречка, на левом берегу старицы р. Припять).

Памятники истории:

1. Памятник Кириллу Туровскому, известному белорусскому религиозному деятелю, богослову, писателю (родился в Турове около 1113 г. – умер после 1190 г.). В 1984 г. был включен в Собор белорусских святых.  Памятник установлен в 1993 г. на Замковой горе на берегу реки Припять (скульптор М.М. Иньков; архитектор Н.И. Лукьянчик).

2. Памятник Константину Василию Острожскому (1527–1608 гг.), сыну К.И. Острожского, уроженцу Турова, ревностному защитнику православия. Установлен после 1990 г. возле церкви Всех Святых.

3. Братская могила 146 советских воинов, погибших в боях при освобождении Турова в 1944 г. Находится по ул. Ленинской, возле автовокзала. Памятник установлен в 1957 г.

4. Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях при освобождении Турова в 1944 г. Находится по ул. Чапаева, на кладбище. Памятник установлен в 1957 г.

5. Памятник 222 землякам, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1945 гг. Установлен на ул. Ленинской, в сквере в 1972 г.

Памятник архитектуры: Церковь Всех Святых. Трёхсрубная деревянная церковь, памятник народного зодчества была построена в 1810 г.). В храме можно увидеть 2 каменных креста (12 в.). Согласно легенде, туровские кресты (символы веры и предметы культового поклонения для христиан) приплыли по Днепру и Припяти из Киева, обладают чудотворной силой и охраняют от болезней.

В деревнях Вересница (5 км на запад от Турова) и Погост (6 км на восток от Турова) над каменными крестами построены часовни. Один крест находится на туровском Борисоглебском кладбище и как бы «растёт» из-под земли. Обе деревни находятся на берегу Припяти.

Петриковский район

ЛИНИЯ 1

Лясковичи – агрогородок, центр Лясковичского сельсовета (24 км от Петрикова). Здесь расположен административный центр структурных подразделений Национального парка «Припятский»: «Экспериментального лесного охотничьего хозяйства «Лясковичи» (пл. 103 тыс. га) и СХК «Лясковичи» (бывший совхоз «Лясковичи»). Возле лесного массива на берегу р. Припять, рядом с пристанью для теплохода, открыт и действует туристический комплекс «Лясковичи».

Расположенные в Лясковичах 2 памятника истории, связанны с событиями Великой Отечественной войны.

Бринев – деревня Лясковичского сельсовета (9 км от Ляскович, 27 км от Петрикова).

Памятник архитектуры: фрагменты усадьбы помещиков Кеневичей (конец 19 – начало 20 в.; на юго-западной окраине деревни): лямус, 2 жилых дома, конюшня, парк (около 5 га).

Памятник истории: Братская могила советских воинов и партизан, погибших в боях с гитлеровцами в 1944 г. Находится в парке. Памятник установлен в 1959 г.

В современной деревне работает Бринёвский дом ремёсел (основан в 2006 г.; резьба по дереву).

ЛИНИЯ 2

Петриков – город, центр Петриковского района. Пристань на реке Припять. Находится в 10 км от междугосударственной автодороги М10 (Брянск–Гомель–Кобрин). В письменных источниках упоминается с 15 в. как местечко.

Памятники архитектуры:

1. Покровская церковь. Построена из дерева в конце 17 – начале 18 в. как старообрядческая, с 1746 г. считалась униатской; перенесена на кладбище в Петриков в 1836 г. из деревни Соничи.  Памятник деревянного зодчества.

2. Церковь св. Николая. Находится на ул. Липунова, 2. Построена из кирпича в 19 в. Памятник архитектуры псевдовизантийского стиля. В 1929 г. храм был закрыт, здание использовалось как складское помещение. В годы Великой Отечественной войны здесь совершались богослужения; сегодня действующая.

3. Вознесенская церковь. Построена из кирпича в 1890 г. Расположена на  ул. Коммунальной, 3. В 1930 г. храм закрыли, с 1940 г. здание использовалось под различные нужды (как складское помещение, кафе и т.д.). В 1990-е гг. церковь вернули верующим.

4. Часовня взорванной в 1957 г. Вознесенской церкви (была построена на средства прихожан в 1846 г.). Ул. Гагарина, 15.

5. Деревянный жилой дом по ул. Коммунальной, 44. построен в конце 19 – нач. 20 в. Памятник традиционного народного жилищного зодчества Припятского Полесья.

Памятники истории:

1. Братская могила 69 советских воинов, партизан и подпольщиков, погибших в   период Великой Отечественной войны. Находится на кладбище. Памятник установлен в 1956 г.

2.  Могила Василия Исааковича Талаша,  легендарного участника партизанского движения на Беларуси в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, уроженца деревни Белка Петриковского района (1844–1946 гг.). На Петриковском кладбище.

3. Памятник В.И. Талашу. Установлен в 1958 г. в городском сквере по улице Комсомольской (скульптор З. Азгур).

4. Памятник жертвам фашизма. Ул. Комсомольская, на берегу Припяти.Установлен в 1990 г.

Памятник археологии: Селище «Петриков-Белка». Относится к периоду раннего средневековья.

Музей: истории и культуры города и района.

Мозырский район

ЛИНИЯ 1

Скрыгалов – деревня (33 км на запад от Мозыря, дорога Р127), центр одноименного сельского совета, бывшее местечко Мозырского уезда, один из древнейших населенных пунктов Мозырщины. В письменных источниках упоминается под 1497 г.

Памятники археологии: 2 курганных могильника дреговичей, датируемых 10–13 вв. (расположены в 2 км от деревни в урочищах Перекрестье и Забуклевечье); селище периода раннего железного века (5 в. до н.э. – 5 в. н.э.).

Памятники архитектуры:

1. Каменная часовня, построенная в 1906 г. на месте убийства в 1497 г. киевского митрополита Макария (его останки покоятся в Софийском соборе в Киеве).

2. Фрагменты пейзажного парка усадьбы Новиковых (2-я пол. 19 в.).

Памятник истории: Братская могила 76 советских воинов и партизан, погибших в 1943–1944 гг. На кладбище. Памятник установлен в 1965 г.

ЛИНИЯ 2

Мозырь – город, речной порт (Пхов) на реке Припять, один из древних городов Беларуси (упоминается в письменных источниках с 1155 г.) Через Мозырь транзитом проходят междугосударственные автомобильные дороги: граница с Россией (Брянск) –– Гомель–Кобрин (М-10) и граница с Украиной (на Овруч) – Мозырь–Бобруйск (Р-31). Республиканские дороги из Мозыря и соседних Калинковичей идут на Лельчицы–Глушковичи (Р-36), Петриков (Р-127), Калинковичи–Брагин–Комарин–Чернигов (Украина) (Р-35). В городе находится ландшафтный заказник «Мозырские овраги» (пл. 1019,77 га; создан в 1986 г., преобразован в 2007 г.).

Исторический центр Мозыря: здания и постройки, планировочная структура, ландшафт и культурный слой на территории, ограниченной набережной реки Припять, пл. Ленина, ул. Ленинской, рвом и переулком Фрунзе, ул. Калинина взят под охрану государства, является памятником археологии, градостроительства, архитектуры и истории. К 850-летию города на берегу Припяти, на месте городища древнего Мозыря 12–13 вв. (урочище Гора Коммунаров, 200 м. южнее центра города) из дерева был построен стилизованный Мозырский замок.

Памятники архитектуры Мозыря:

1. Комплекс бывшего монастыря бернардинцев: костёл (теперь православный Собор св. Михаила Архангела) и жилой корпус. Ул. Комсомольская, 14–16. Здание каменного костёла построено в стиле барокко в 1760–1775 гг. на средства мозырского маршалка Казимира Оскерки при монастыре бернардинцев на месте старого деревянного храма (сер. 17 в.). Башни костела были перестроены в 1829 г. в стиле классицизма. В 1832 г. монастырь был закрыт и приспособлен сначала под городскую больницу, а с 1839 г. под государственные учреждения. Костел передали православным верующим и перестроили под церковь к 1865 г. В 1876 г. здание собора отремонтировали. В его крипте в настоящее время находится единственный в нашей стране храм-музей политических репрессий.

2. Комплекс бывшего монастыря цистерцианок: костёл Св. Михаила Архангела и часть жилого корпуса, ограда (ул. Гоголя, 93). Костел, памятник архитектуры барокко, построен из кирпича в 1743–1745 гг. В 1883 г. монастырь был закрыт, в 1888 г. все его здания передали православным верующим. В 1893–1894 гг. костел реконструировали под церковь (пристроили деревянную колокольню, боковую кирпичную галерею и др.). В разное время строения монастыря использовались как военная казарма, детский дом. В здании костела до 1990-х гг. располагалось музыкальное училище. В начале 1990-х гг. здания бывшего монастыря и костел переданы верующим.

3. Здание бывшей гимназии (19 в.). Ул. Ленинская, 15 А.

4. Здание Мозырского драматического театра им. И. Мележа. Ул. Ленинская, 23. Построено  в стиле конструктивизма в 1929–1932 гг. из кирпича как клуб-театр.

5. Здание по ул. Ленинской, 28. Построено в 1902 г.

В городе по ул. Советской на участке от пл. Ленина до Рыночной площади сохранились фрагменты застройки конца 19 – начала 20 вв. (дома № 154, 156, 160, 162, 168, 174, 178).

Из памятников истории города (в основном посвящены событиям 1918–1920 гг., 1941–1945 гг.) в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесено братское кладбище на ул. Рыжкова, где похоронены 254 советских воина и партизаны, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943–1944 гг.

В современном городе работает Мозырский объединённый краеведческий музей (с 1949 г.; ул. Гора Коммунаров, 8), Городской центр ремёсел (основан в сентябре 1998 г.).

ЛИНИЯ 3

Барбаров – агрогородок, центр Барбаровского сельсовета, бывшее местечко Мозырского уезда. Пристань на реке Припять. Расположен на реке Припять, в 31 км на юго-восток от Мозыря.

Помимо сельского хозяйства жители местечка Барбаров занимались бондарным промыслом, сплавляли лес по реке в Одессу, Николаев и другие порты Чёрного моря.

Памятник архитектуры позднего классицизма – фрагменты бывшей усадьбы Горваттов (сер. 19 в.): въездная брама, арочный мост, здание бывшей конюшни, руины флигеля и часовни-усыпальницы, парк.

Памятник истории: Братская могила 17 советских воинов и партизан, погибших в 1943–1944 гг. Расположен в центре деревни, установлен в 1959 г.

Калинковичский район

ЛИНИЯ 1

Озаричи – городской посёлок, центр Озаричского поселкового Совета. Находится в 45 км на север от Калинкович возле автодороги Р31.

Памятники истории:

1. Мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти. Открыт в 1965 г. Находится в 4 км на северо-запад от городского посёлка, возле шоссе Озаричи––г.п. Октябрьский.

В начале марта 1944 г. недалеко от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник немецко-фашистские захватчики организовали 3 лагеря смерти, куда под предлогом эвакуации было привезено более 50 тысяч граждан. Все лагеря находились под открытым небом, на площадках обнесенных колючей проволокой. Вокруг них располагались минные поля и вышки с вооружённой охраной. Внутри лагерей нельзя было пользоваться огнём, строить землянки. К 18–19 марта 1944 г., когда сюда подошли советские войска, в живых осталось 33480 узников, в том числе 15960 детей в возрасте до 13 лет.

В городском поселке по ул. Октябрьской, 328 работает Музей памяти жертв Озаричского лагеря смерти.

2. Братская могила 127 воинов, которые погибли в 1944 г. Находится по ул. Самсоновой. Памятник установлен в 1965 г.

3. Братское кладбище 532 воинов, которые погибли в 1943–1944 гг. Находится по ул. Бобруйской. Памятники установлены в 1960 г.

Липово – деревня, центр Липовского сельсовета, около 38 км на север от Калинкович.

Памятник архитектуры – фрагменты бывшей усадьбы Горваттов (сохранились усадебный дом и парк). Сформировалась в середине 19 в. В 1850 г. на восточной окраине Липово, у истоков речки Ведрич, был заложен большой парк, где росло много редких деревьев и кустов. Там же в 1855–1862 гг. построили прямоугольный в плане, двухэтажный каменный дворец, где помимо жилых и других комнат находились библиотека и картинная галерея.

Памятник истории – Братская могила 190 воинов и партизан, которые погибли в 1943–1944 гг. Находится на кладбище. Памятник установлен в 1965 г.

Домановичи – агрогородок, центр Домановичского сельсовета, в 28 км на север от Калинкович, 2 км от автодороги Р31 из Бобруйска).

Памятник архитектуры – здание бывшего земского народного училища (с 1918 г. школа 1-й ступени). Находится в центре агрогородка. Двухэтажное здание построено из кирпича в 1904 г. В 1930-е годы к нему были пристроены 2 боковых крыла, а в 1960-е годы – двухэтажный корпус. Земское народное училище в Домановичах открылось в 1862 г. и первоначально располагалось в наёмной крестьянской хате.

Памятники истории:

1. Братская могила 389 воинов и партизан, которые погибли в в 1943–1944 гг. Находится в северной части Доманович, в парке. Памятник установлен в 1966 г.

2. Памятник 74 жителям Домановичского сельсовета, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен на кладбище в 1969 г.

Калинковичи – город (ок. 6 км до реки Припять), центр Калинковичского района. Узел железных дорог на Гомель, Жлобин, Брест, Овруч. Через город проходят автодороги Добруш–Кобрин (М10), Бобруйск–Овруч (Р31), на Хойники–Брагин (Р35).

Памятники истории города:

1. Братская могила 190 воинов, погибших в 1944 г. (ул. Советская, возле средней школы № 7). Памятник установлен в 1975 г.

2. Братская могила 327 воинов и 1 партизана, которые погибли в 1943–1944 гг. (ул. Советская). Памятник установлен в 1975 г.

3. Братское кладбище 336 воинов и 4 партизан, которые погибли в 1943–1944 гг. (ул. Куйбышева). Памятники установлены в 1964 г.

4. Кладбище жертв фашизма (ул. Советская, возле железнодорожного переезда). Похоронены около 300 узников гетто, расстрелянных гитлеровскими карателями в сентябре 1941 г. Мемориальный знак на кладбище установлен в 1953 г.

5. Памятник – танк в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 14.01.1944 г. в ходе Мозырско-Калинковичской операции советских войск. Установлен на ул. Фрунзе в 1975 г.

6. Памятник лётчикам – М.А. Кривцову, И.И. Сомову и М.А. Павлову, повторившим подвиг М.Ф. Гастелло 12.01.1944 г. в бою на подступах к Калинковичам. Установлен в 3 км на запад от города, возле шоссе Калинковичи––Житковичи в 1975 г.

В городе с 1991 г. работает Государственный краеведческий музей (ул. Интернациональная, 11а), экспозиция которого знакомит посетителей с историей и природой района.

ЛИНИЯ 2

Великие Автюки – деревня, центр Велико-Автюковского сельсовета. Расположена в 8 км от шоссе М10, в 18 км на восток от Калинкович.

Памятник истории – Братская могила воинов. Похоронены 3 красноармейца (погибли в Гражданскую войну) и 315 воинов, которые погибли в 1943–1944 гг. при освобождении территории сельсовета от немецко-фашистских захватчиков. Находится в 2 км на юг от деревни. Памятник установлен в 1966 г.

В деревнях Великие и Малые (10 км от Калинкович) Автюки с 1995 г. в августе проводятся всебелорусские фестивали смеха, в которых принимают участие различные коллективы художественного творчества юмористической направленности, отдельные исполнители из областей республики и Минска, представители национальных диаспор Беларуси. Второй день фестиваля проводится в Калинковичах.

Юровичи – агрогородок, центр Юровичского сельсовета, бывшее местечко. Находится возле реки Припять, на автодороге Калинковичи–Хойники (Р35), в 32 км от Калинкович. Юровичи известны как населенный пункт с богатым историческим прошлым, где выявлено древнейшее поселение человека на территории Беларуси. В письменных источниках упоминаются с 1-й половины 15 в., принадлежали разным владельцам.

Памятники археологии:

1. Следы древнего города периода средневековья. Расположены в урочище Городок, на правобережной террасе р. Припять.

Согласно легенде на месте современной деревни примерно в 1170 г. стоял город Межимостье, который полностью был разрушен в результате войн и татаро-монгольских набегов. По другим сведениям поселение называлось Видоличи; здесь располагался замок, который в 1240 г. уничтожили татары.

2. Стоянка-1 периода верхнего палеолита (25 – 10-е тысячелетия до н.э.). Находится в центре деревни, возле перекрестка дорог, на склоне берега р. Припять. Это одно из древнейших поселений человека на территории Беларуси эпохи верхнего палеолита.

3. Стоянка-2 периода мезолита (6–5-е тысячелетия до н.э.). Находится  в 1 км на юго-запад от деревни, на песчаной возвышенности.

4. Стоянка-3 периода неолита (4–3-е тысячелетия до н.э.). Находится в 1 км на запад от деревни, на юго-западном берегу озера Литвин, напротив дамбы.

5. Стоянка-4 периода неолита, железного века (3-е тысячелетие до н.э., 1-е тысячелетие н.э.). Находится в 1 км на запад от деревни, на западном берегу оз. Литвин, в 0,2 км на север от стоянки-3.

6. Стоянка-5 периода неолита (4–3-е тысячелетия до н.э.). Находится в1,5 км на запад от деревни, за лесом, на северо-восточном берегу оз. Литвин, рядом с пионерским лагерем «Лесная сказка».

Памятник архитектуры – комплекс бывшего коллегиума иезуитов с территорией в границах ограды: костел, здание коллегиума, ограда с брамами и башнями. Находится в центре деревни, на возвышении.

В 1673 г. Барбара Лоска и Марианна Котарска передали село Юровичи в собственность ордену иезуитов, монахи которого основали здесь свою миссию (1680 г.). В 1710–1746 гг. на месте старых деревянных строений монастыря (сгорели в 1705 г.) иезуиты построили новый каменный комплекс, который включал костёл Рождества Пресвятой Богородицы (освящён в сентябре 1758 г.) и жилой корпус. Здания, возведённые в стиле позднего барокко, окружала высокая четырёхугольная каменная стена; по центру и на углах каждой из 4-х её сторон находились каменные оборонные башни. В 1756 г. юровичскую миссию иезуитов преобразовали в резиденцию, открыли иезуитский коллегиум. После ликвидации ордена иезуитов миссию вместе с костёлом передали мозырским бернардинцам, позднее капуцинам, доминиканцам (с 1787 г.), вновь бернардинцам (с 1799 г.) которые оставались здесь до 1832 г. В 1840 г. костел и монастырь вернули католикам, а в 1863 г. костел вновь закрыли и в 1873–1876 гг. переоборудовали под православную церковь (архитектор С.И. Иванов). До нашего времени сохранились руины костёла (реставрируется) и здание бывшего коллегиума, в котором с 1990-х годов действует православный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Комплекс бывшего коллегиума иезуитов –памятник архитектуры позднего барокко.

Памятники истории:

1. Братская могила 325 воинов, погибших в 1943–1944 гг. Находится на кладбище. Памятник установлен в 1964 г.

2. Памятник 185 землякам–жителям Юровичского сельсовета, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Установлен в центре деревни в 1967 г.

Хойникский район

ЛИНИЯ 1

Глинище – агрогородок, центр Алексичского сельсовета. Находится в 26 км на запад от Хойник, возле автодороги Р35.

Глинище – родина народного писателя Беларуси Ивана Павловича Мележа. Здесь работает Дом-музей писателя, филиал Хойникского районного краеведческого музея.

Памятники истории: могила партизанки Борисовой М.А., расстрелянной гитлеровцами в 1941 г. (памятник установлен в 1981 г.), и памятник 52 землякам, погибшим в 1941–1945 гг. (1975 г.).

Борисовщина – деревня, центр Борисовщинского сельсовета. Расположена в 12 км на запад от Хойник, на берегу реки Вить (приток реки Припять), в 3 км от автодороги Р35 из Мозыря через Хойники в Брагин.

Памятник архитектуры – фрагменты бывшей усадьбы Ястржембских: парк пейзажного типа с прудом, здание бровара, руины нескольких хозяйственных построек и въездных ворот (2-я пол. 19 – начало 20 в.). Расположены на северной окраине деревни, на берегу реки Гаранка. Усадьба – памятник эклектичной архитектуры.

В 0,5 и 2 км на юг от деревни находятся памятники археологии: поселение эпохи мезолита, неолита, железного века и городище (местное название Окопы) периода раннего железного века.

ЛИНИЯ 2

Хойники – город, центр Хойникского района. Железнодорожная станция Хойники на линии Калинковичи–Гомель (3 км от города). Автодорога Р35 связывает город с Мозырем и Калинковичами. Хойники – административный центр Полесского радиационно-экологического заповедника (создан в 1988 г. на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов).

В современном городе, кроме памятников истории, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам, партизанам и мирным жителям (в т.ч. братское кладбище 1943 г.; памятник установлен в1958 г.), установлены памятники землякам, погибшим во время военных действий в Афганистане, и в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Памятник архитектуры – усадьба купцов Аврамовых, которые купили Хойники в 1882 г. (ул. К. Маркса, 19). Сохранились двухэтажный, прямоугольный в плане каменный усадебный дом (1912 г.), памятник эклектичной архитектуры, и фрагменты парка. С 2010 г. в бывшем усадебном доме размещается Хойникский районный краеведческий музей (работает с 1982 г.).

Издавна Хойники славились мастерами ткачества, вышивки, плетения из лозы, лыка, бересты. Здесь плели различную посуду под зерно, овощи и фрукты; из соломки изготавливали корзины, шкатулки, домашние украшения, игрушки, многое другое. Эти традиции продолжают и развивают сотрудники районного Дома ремёсел (основан в 2000 г.; кружевоплетение, вышивка, соломоплетение). Изделия местных мастеров можно увидеть в разделе «Этнография и быт» Хойникского краеведческого музея. Экспозиция музея также знакомит посетителей с историей и природой края, знаменитыми людьми района, событиями Великой Отечественной войны на территории района, событиями, связанными с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС (экспозиция «Трагедия Чернобыля»).

Рудаков – деревня Стреличевского сельсовета. Расположена в 12 км на юго-восток от Хойник, в 2 км от автодороги Р35.

Памятник архитектуры: руины усадебного дома, хозяйственной постройки и фрагменты парка бывшей усадьбы Ваньковичей (конец 19 – начало 20 в.). В 1844 г. имение Рудаков принадлежало Владиславу Оскерко и его наследникам.

Наровлянский район

ЛИНИЯ 1

Наровля – город, центр Наровлянского района. Расположен на р. Припять, пристань на правом берегу Припяти. Через город также течет речка Наровлянка (приток Припяти). Автодорогами связан с Мозырем (Р37), Ельском (Р126), 25 км от железнодорожной станции Ельск на линии Калинковичи–Овруч.

Памятник археологии – Стоянка периода неолита (4–3-е тысячелетия до н.э.). Находится на юго-восточной окраине города на дюнах.

Памятники архитектуры:

1. Дворцово-парковый ансамбль Горваттов. Расположен на северо-восточной окраине города, на правом высоком берегу Припяти. Включает двухэтажный каменный дворец, построенный в 1865 г. в стиле классицизма Данилой Ивановичем Горваттом, парк пейзажного типа планировки (пл. около 8 га), парковую беседку-маяк на холме у впадения реки Наровлянки в Припять, руины фонтана в парке. В наровлянский усадебно-парковый ансамбль Горваттов входили также хозяйственные постройки, некоторые из которых используются кондитерской фабрикой «Красный мозырянин». Производственные постройки фабрики из красного кирпича построены в 1913 г. Дворцово-парковый ансамбль является памятником архитектуры классицизма.

2. Здание бывшего жилого дома по ул. Октябрьской, 14. Построено из дерева во 2-й половине 19 в. С 1993 г. здесь работает этнографический музей (некоторое время в здании находился Дом пионеров и школьников). Часть музейной экспозиции посвящена Чернобыльской аварии и её последствиям на Наровлянщине.

Памятники истории – братская могила 3 советских воинов по ул. Дзержинского (памятник установлен в 1956 г.); братская могила 24 воинов, партизан и 36 мирных жителей по ул. Октябрьской (памятник установлен в 1957 г.)

С апреля 1999 г. в городе действует районный Центр ремёсел (вышивка, вязание, соломоплетение, аппликация соломкой, кружевоплетение, резьба по дереву).

Головчицы – агрогородок, центр Головчицкого сельсовета, в 20 км на юго-запад от Наровли.

Памятник архитектуры – Бывшая усадьба Горваттов. Сформировалась в 19 в. Включает усадебный дом, парк, въездные ворота, руины бывшей хозяйственной постройки.

Памятник истории – Братская могила 3 воинов, которые умерли от ран в январе 1944 г., и 4 партизан, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 г. Находится возле здания школы. Памятник установлен в 1957 г.

Вербовичи – агрогородок, центр Вербовичского сельсовета. Расположен в 10 км на юг от Наровли, на реке Мытва (приток Припяти), на автодороге из Наровли в Александровку (Р37).

Памятник архитектуры барокко – Церковь св. Параскевы Пятницы. Построена в центре Вербович в 18 в. из кирпича.

Памятник истории – Братская могила 21 советского воина, погибших в 1943 г. Находится в центре агрогородка. Памятник установлен в 1957 г.

ЛИНИЯ 2

Между деревнями Александровка (находится на автодороге Р37, в 41 км от Наровли; 1,5 км от государственной границы с Украиной) Кировского сельсовета и Довляды (нежилая, расположена у берега Припяти, на территории Полесского радиационно-экологического заповедника; в 52 км от Наровли по дороге на Припять, Украина) сохранилась выложенная камнем дорога, которую называли «ворошиловской». Дорога для быстрой переброски войск с севера на юг, доты, мост через Припять до деревни Довляды, которые начали строить в 1926 г., входили в систему укрепрайонов, получивших название «Линия Сталина». Помимо дороги до наших дней сохранились развалины дотов и торчащие из воды сваи моста.

ЛИТЕРАТУРА

- Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мінск, 1993. – 702 с.

- Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мінск: БелЭн, 1993. – 620 с.

- Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. – Т.1. ІХ–ХІV стст. / А.І. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А.І. Лакотка.– Мінск: Бел. Навука. 2005. – 392 с.

- Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.2. ХV – сяр. ХVІІІ ст. / А.І. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А.І. Лакотка.– Мінск: Бел. Навука. 2006. – 626 с.

- Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.3, кн. 1. Другая палова  ХVІІІ – першая палова ХІХ  ст. / А.І. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А.І. Лакотка.– Мінск: Беларус. Навука. 2007. – 502 с.

- Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.3, кн. 2. Другая палова  ХІХ – пачатак Хх  ст./А.І. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А.І. Лакотка.– Мінск: Беларус. навука. 2007. – 548 с., іл.

- Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т. 4, кн.1. Беларускае народнае дойлідства/А.І. Лакотка; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Беларус. навука, 2008. – 496 с., іл

- Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Белоруссии. Минск,1988.– 98 с.

- Барока ў беларускай культуры і мастацтве. Мінск, 1998.–302 с.

- Бензярук А. Памяць нашае зямлі: Гісторыка-культурныя мясціны Жабінкаўскага раёна. Брэст, 2002.– 35 с.

- Брест: Энциклопедический справочник. Минск, 1987.– 408 с.

- Ващукувна-Каменецка Д. Брест – город незабываемый. Брест, 2000.– 282 с.

- Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. V. СПб, 1886.–259 с.

- Габрусь Т.В. Мураваныя харалы: Сакральная архітэктура беларускага барока. Минск, 2001.–287 с.

- Габрусь, Т.В. Саборы помняць усё: готыка і рэнесанс у сакральным дойлідстве Беларусі/Т.В. Габрусь.– Мінск: Беларусь,2007.–167 с.:іл.

- Габрусь. Т.В. Паэзія архітэктуры/Т.В. Габрусь.– Мінск, Беларус. Навука, 2012.– 279 с.:іл.

- Габрусь, Т.В. Сакральнае дойлідства Беларусі: 1000-гадовая спадчына = Сакральное зодчество Беларуси: 1000-летнее наследие = The Sakral Architecture of Belarus: Millennial Legacy/ Т.В. Габрусь. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – 483 с., іл.

- Гарады и вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т. 1, кн.1. Гомельская вобласць/С.В. Марцэлеў; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінск: БелЭн, 2004.–632с.; іл.

- Гарады и вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т. 2, кн.2. Гомельская вобласць/С.В. Марцэлеў; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінск: БелЭн, 2005.–520с.; іл.

- Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.3.  Кн. 1.  Брэсцкая вобласць/рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БелЭн, 2006.– 528 с.іл.

- Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.4. Кн. 2. Брэсцкая вобласць/рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БелЭн, 2007.––606 с.іл.

- Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. – Мінск: БЕЛТА, 2009. – 684 с.:іл.

- Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 3. Ч. 1–2. СПб, 1882.–490 с.

- Западная Белоруссия. Кн. 1. Минск, 1927.– 210 с.

- Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі.Брэсцкая вобласць.Мінск,1984.– 368 с.

- Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць. Мінск, 1985.–383.

- Калинкович Н.Н. Лунинец: Историко-экономический очерк. Минск, 1990.– 125 с.

- Князева В.М. Падарожжа па Беларусі. Гарады і гарадскія пасёлкі. Мінск, 2005.– 303 с.

- Кулагин А.Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. 2-я половина XVIII–начала XIX вв. Минск, 1981.–134 с.

- Кулагин А.Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии. Минск, 1989.–240 с.

- Кулагін А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі/фатограф А.А. Дыбоўскі. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2008.–488 с.: іл.

- Кулагін А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі. Мінск: БелЭн., 2007.–655 с.:іл.

- Кулагін А.М. Эклектыка. Архітэктура Беларусі 2-й паловы XIX–пачатку XX ст. Мінск, 2000.–304 с.

- Лакотка А.І. Беларусы. Дойлідства. Т.2. Мінск, 1997.–391 с.

- Лакотка А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры. Мінск, 1999.–560 с.

- Лозицкий А.И. Пинск в XVI столетии. Минск, 1994.–51 с.

- Локотко А.И. Архитектура европейских синагог. Минск, 2002.–156 с.

- Локотко А.И. Архитектурное наследие Беларуси (развитие традиций, охрана и реставрация. Минск,: ИООО «Право и экономика», 2004.–304 с. (Серия «Пособие архитектору»).

- Локотко А.И. Белорусское народное зодчество. Минск, 1991. – 287 с.

- Локотко А.И. Деревянное сакрально-монументальное зодчество Беларуси. Минск, 2003. – 224 с.

- Локотко А.И. Историко-культурные ландшафты Беларуси.–Минск: Белорус. Наука, 2006. – 470 с.

- Локотко, А.И., Князева, О.Н., Морозов, Е.В., Изотова О.В. Туристическая мозаика Беларуси/А.И. Локотко и [др.]; науч. ред. А.И. Локотко.–Минск, Беларус. навука, 2011. – 640 с.

- Лысенко П.Ф. Берестье. Минск, 1985. – 395 с.

- Лысенко П.Ф. Города Туровской земли. Минск, 1974. –199 с.

- Лысенко П.Ф. Древний Пинск. Минск, 1997. – 189 с.

- Лысенко П.Ф. Дреговичи. Минск, 1991. – 242 с.

- Лысенко П.Ф. Открытие Берестья. Минск,1989. – 157 с.

- Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания 1-го Литовского статута. М., 1892. – 998 с.

- Мараш Я.Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии. ХVIII в. Минск, 1974. – 288 с.

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния / Сост. П. Бобровский. Ч.1–2. СПб., 1863.

- Миловидов А. Церковно-археологические памятники города Пинска. Минск, 1898.

- Несцярчук Л.М. Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны Х–ХХ стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы). Мінск, 2005. – 334 с.

- Памяць: Брэст: У 2 кн.: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Уклад. Кондак А.П.; Рэдкал.: Кісялеў Г.К.(гал.рэд.) і інш.; Маст.Жакевіч Э.Э. Кн.2Мінск : БЕЛТА, 2001. – 685 с.

- Памяць: Брэсцкі раен: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Уклад. Россіхін В.П.; Маст. Жакевіч Э.Э.; Рэдкал.: Кісялеў Г.К. (гал.рэд.) і інш. Мінск : БЕЛТА, 1998. – 571 с.

- Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Петрыкаўскага раёна / Рэд-.укл. В.Р. Феранц; Рэдкал.: А.В. Бічан і інш. Мінск: Ураджай, 1995. – 636 с.

- Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Хойніцкага раёна / БелЭн; Рэдкал.: М.А.Ткачоў і інш.; Маст.А.М. Хількевіч, Мінск : БелЭн, 1993. – 381 с.

- Памяць: Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі: Мазыр. Мазырскі раён / Уклад. М.А.Капач, В.Р.Феранц; Рэдкал. І.Д.Замулка і інш.; Маст.Э.Э. Жакевіч, Мінск : Маст.літ., 1997. – 573 с.

- Памяць: Жабінкаўскі раён: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Уклад. Р.Я. Смірнова; Маст. Э.Э. Жакевіч; Рэдкал.: А.Л. Петрашкевіч і інш. Мінск : Ураджай, 1999. –510 с.

- Памяць: Гіст.-дакум.хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі: Драгічынскі раён / Уклад. С.А.Супрун; Рэд. Г.К. Кісялеў; Маст. Э.Э. Жакевіч. Мінск : БЕЛТА, 1997. – 572 с.

- Памяць: Жыткавіцкі раён: Гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: А.М. Сцепаненка і інш.; Рэд.-укл. В.Р. Феранц. Мінск : Ураджай, 1994. –766 с.

- Памяць: Іванаўскі раён: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: Кісялеў Г.К. (гал.рэд.) і інш.; Уклад. Туркевіч В.М., Павяльчук Л.А.; Маст. Жакевіч Э.Э. Мінск : БЕЛТА, 2000. – 590 с.

- Памяць: Калінкавіцкі раён: Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэд.-склад. Феранц В.Р.; Рэдкал.: Піліпец В.І .(старшыня каміс.) і інш.; Маст. Жакевіч Э.Э. Мінск : Ураджай, 1999. – 797 с.

- Памяць: Кобрын. раён: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: Кісялеў Г.К. (гал. рэд.) і інш.; Рэд.-уклад. Казлоў Л.Р.; Маст. Жакевіч Э.Э. / Мінск : БЕЛТА, 2002.– 623 с.: іл.

- Памяць: Лунінецкі раён: Гіст.-дакум. хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі / Уклад.Т.В. Канапацкая; Рэдкал.: Э.Н. Гнеўка і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч.  Мінск : Беларусь, 1995. – 717 с.

- Памяць: Нараўлянскі раён: Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: Кісялёў Г.К.(гал.рэд.) і інш.; Уклад.Рабянок П.П., Ярмоленка К.Ф.; Маст.Жакевіч Э.Э., Мінск : БЕЛТА, 1998. – 445 с.

- Памяць: Пінск: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал. Г.К. Кісялеў (гал.рэд.)і інш.; Уклад.: В.М. Курсаў, С.Ф. Шапіра; Маст. Э.Э. Жакевіч. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 556 с.

- Памяць: Пінскі раён: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: Кісялеў Г.К. і інш.; Маст. Жакевіч Э.Э. Мінск: БЕЛТА, 2003. – 621 с.

- Памяць: Столінскі раён: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі/Уклад. Юркевіч Ю.С.; Рэдкал.: Кісялеў Г.К. (гал. рэд.) і інш.; Маст. Жакевіч Э.Э. Мінск: БЕЛТА, 2003.– 635 с.

- Писцовая книга бывшего Пинского староства, составленная по повелению короля Сигизмунда Августа в 1561–1566 годах Пинским и Кобринским старостою Лаврином Войною. Ч. 1. Вильна, 1874. – 423 с.; Ч. 2. Вильна, 1882. – 599 с.

- Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств, составленная пинским старостою Станиславом Хвальчевским в 1552–1555 гг. Вильна, 1884. – 714 с.

- Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. Минск, 1990. – 424 с.

- Страчаная спадчына / Т.В. Габрусь, А.М. Кулагін, Ю.У. Чантурыя, М.А. Ткачоў; Укладальнік Габрусь Т.В. Мінск, 2003. – 351 с.

- Ткачоў М.А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі ХІІІ–XVIІІ ст. Мінск, 1978. –144 с.

- Ткачоў М.А. Замкі Беларусі. Мінск, 1977. – 82 с.

- Ткачоў М.А. Замкі і людзі. Мінск, 1991. – 184 с.

- Федорук А.Т. Старинные усадьбы Берестейщины. Минск, 2004. – 576 с.

- Цітоў А.К. Геральдыка беларускіх местаў: (XVI – пачатак ХХ ст.). Мінск, 1998. – 287 с.

- Чантурия В.А. История архитектуры Белоруссии. Минск, 1977.

- Шпилевский П. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. Минск, 1993. – 251 с.

- Энцыклапедыя Гісторыі Беларусі. Т. 1–6. Мінск: БелЭн, 1993–2004.

- Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск: БелСЭ, 1989.

- Якимович Ю.А. Деревянное зодчество Белорусского Полесья XVII-XIX вв.– Минск: Наука и техника, 1978. – 160 с.

- Якимович Ю.А. Зодчество Белоруссии XVI–середины XVII в. Минск, 1991. – 368 с.

- Янсон Ю.Э. Пинск и его район. СПб, 1869.– 179, 10 с.

- Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T.2. Wrocław; Warszawa; Kraków. 1992.

- Baliński M., Lipiński T.  Staroźytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T.2. Warszawa, 1846.  T. 4. Warszawa, 1886.

- Horoszkiewicz R. Powiat Stoliński. Brześć, 1930.

- Mondalski W. Brześć Podlaski. Brześć, 1929.

- Marczak M. Przewodnik po Polesiu. Brześć nad Bugiem, 1935.

- Podręczna Encyklopedya kościelna. T. 1–32. Warszawa, 1894–1913.

- Reweńska W. Miasta i miasteczki w północno-wschódniej Polsce. Wilno, 1938.

- Rouba N. Przewodnik po Litwie i Białejrusi. Wilno, 1909.

- Seweryn Wysłouch. Rozwój granic i terytorjum powiatu Kobryńskiego do połowy 16 w. Wilno, 1930.

- Słownik  geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T.1–15. Warszawa, 1880 – 1904.

- http://globus.tut.by/

- http://narovlya.gomel-region.by

- http://khoiniki.gomel-region.by

- http://mozyrisp.gov.by

- http://kalinkovichi.gomel-region.by

- http://petrikov.gomel-region.by

- http://zhitkovichi.gov.by

- http://luninets.brest-region.gov.by

- http://stolin.brest-region.gov.by

- http://pinsk.brest-region.gov.by

- http://ivanovo.brest-region.gov.by

- http://drogichin.brest-region.gov.by

- http://kobrin.brest-region.gov.by

- http://zhabinka.brest-region.gov.by

- http://brest.brest-region.gov.by

- http://city-brest.gov.by

Приложение 3

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ

культурный слой которых частично заходит

в акваторию р. Припять

на территории Республики Украина

(украинская часть трассы Е40): ареал 1

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ:

В. – восток

вдхр. – водохранилище

г-ще – городище

З. – запад

кр. – крепость

л.б. – левый берег

летоп. – летописный

мог. – могильник

н.п. – населённый пункт

о-в – остров

оз. – озеро

окр. – окраина

п.б. – правый берег

п-в – полуостров

пгт – посёлок городского типа

пос. – поселение

р. – река

р-н

С. – север

с. – село

СВ. – северо-восток

СЗ. – северо-запад

совр. – современный

ц. – центр

Ю. – юг

ЮВ. – юго-восток

ЮЗ. – юго-запад

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ: ареал 1

| № | р-н, н.п. | Памятник | Мест. название | Датировка | Расположение | Публикация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киевская область |
| 1. | Иванковский, с. Лелев | Г-ще |  | VI в. до н.э. – I в. н.э.; X–XIII вв. | В 1 км к Ю., на высоком мысу п.б. Припяти. | [19, С. 88] |
| 2. | Иванковский, г. Чернобыль | Г-ще | Зáмок | X–XVI вв. | На высоком п.б. Припяти. | [15, С. 299] |
| 3. | Вышгородский, c. Казаровичи | Пос., мог. |  | III–V вв. | К С. от с., на п.б. Киевского вдхр. |  |
| 4. | Вышгородский, Вышгород | Г-ще летоп. г. Вышгорода* |  | X–XIII вв. | В ц. совр. г., в р-не Борисоглебской церкви. | [7] |
| 5. | г. Киев | Летоп. с. Угорское* | Аскольдова могила | X–XIII вв. | На высоком п.б. Днепра, в одноименном парке. | [38, С. 39] |
| 6. | г. Киев | Монастырь* |  | X–XIII вв. | ул. Выдубецкая | [38, 184] |
| 7. | Бориспольский с. Вишенки | Пос. |  | V тыс. до н.э. – XIII вв. | К СВ, у оз. Гапониха в пойме л.б. Днепра | [14, С. 123] |
| 8. | Киево-Святошинский, с. Пирогов | Мог. |  | VI в. до н.э. – I в. | В 1 км к Ю. от с., на высоком п.б. Днепра | [22, C. 35] |
| 9. | Обуховский, с. Н. Безрадичи |  |  | III–IV вв. | На северной окр. с., на высоком п.б. Днепра | [22, C. 39] |
| 10. | Обуховский, с. Триполье | Г-ще летоп. г. Треполя* |  | X–XIII вв. | У впадения в Днепр рр. Красной и Стугны | [34, С. 516] |  |
| 11. | Халепье | Г-ще летоп. г. Халепа* |  | IX–XIII вв. | На северной окр. с., на вы-соком п.б. Днепра | [31, C. 23] |  |
| 12. | Обуховский, с. Витачев | Г-ща летоп. гг. Витачев и Святополч* |  | X–XIII вв. | На высоком п.б. Днепра, в с. и в 1,5 км к Ю. от с. | [18, C. 10] |  |
| 13. | Кагарлыцкий, г. Ржищев | Г-ще летоп. г. Иван* | Иван-гора | IX–XIII вв. | На южной окр. г., на высоком п.б. Днепра. | [5, С. 126– 130] |  |
| 14. | Кагарлыцкий, с. Балыко-Щучинка | Г-ще летоп. г. Чучин* |  | IX–XIII вв. | На северо-восточной окр. с., на высоком п.б. Днепра | [8, С. 119–125] |  |
| 15. | Переяслав-Хмельницкий | Г-ще | Трахте-миров | VII в. до н.э. – XVI в. | На л.б. Каневского вдхр., на п-ве напротив г. Переяслав-Хмельницкий | [39, С. 263] |  |
| Черкасская область |
| 16. | Каневский, г. Канев | 2 г-ща летоп. Канева*. | Городи | X–XIII вв. | 1-е на п.б. Днепра, на горе Московка, 2-е близ Георгиевской церкви XII в. | [2, С. 5сл.] |
| 17. | Каневский, г. Канев | Г-ще* | Городи | III в. до н.э. – I в. | На горе Пилипенковой. | [22, C. 46– 49] |
| 18. | Каневский, г. Канев | Г-ще* |  | X–XIII вв. | На Девич горе | [9, С. 151] |
| 19. | Каневский, с. Пекари | Г-ще Княжья гора* |  | X–XIII вв. | На высоком п.б. Днепра, в устье р. Рось. | [32, С. 87 ] |
| 20. | Каневский, с. Лепляво | Г-ще |  | Х в. | К ЮЗ от с., на надпойменной террасе л.б. Днепра | [10, С. 13] |
| 21. | Чернобаевский, с. Жовнино | Кр. |  | XVII в. | На л.б. Кременчугского вдхр., на о-ве | [1, С. 15] |
| 22. | Чернобаевский, с.Великая Буромка | Г-ще летоп. г. Римов* |  | X–XIII вв. | На л.б. Кременчугского вдхр., у впадения р. Буромки | [11, C. 61– 64] |
| Кировоградская область |
| 23. | Светловодский, с. Нагорное | Г-ще |  | XII–IX вв. до н.э. | К В. от с., на п.б. Кременчугского вдхр., на горе Московской | [37, С. 60] |
| Полтавская область |
| 24. | Глобинский, п. Градижск | Кр. |  | XVI–ХVII вв. | На л.б. Кременчугского вдхр., на горе Пивиха |  |
| Днепропетровская область |
| 25. | Верхнеднепровский, с. Мишурин Рог | Г-ще |  | IX–XII вв. | На п.б. Днепродзержинского вдхр., у впадения в Днепр р. Омельник |  |
| 26. | Днепропетровск | Пос. Игреньское 8 |  | VIII тыс. до н.э. – XVIII в. | На л.б. Днепра, на Игреньском п-ве у впадения р. Самары | [36, С. 358 – 359] |
| 27. | Днепропетровск | Мог. Чапли |  | VI–IV тыс. до н.э. | На л.б. Днепра, у впадения р. Шиянка | [35, С. 4сл.]. |
| 28. | Днепропетровск | Кр. Бого-родицкая* |  | XVIII вв. | На л.б. Днепра, у впадения р. Самары |  |
| 29. | Днепропетровский, с. Старые Кодаки | Пос. |  | 200 тыс. лет назад | На п.б. Днепра, у Южного моста, в балке Сажевке. | [20, C. 111] |
| 30. | Днепропетровский, с. Старые Кодаки | Кр.* |  | XVII в. | На п.б. Днепра напротив бывшего Кодацкого порога, в 1,5 км от ю. границы Днепропетровска | [4, C. 69] |
| 31. | Никопольский, с. Червоногривовка | Томаковская Сечь |  | XVI в. | Западнее с., на о-ве Томаковка, или Городище | [3, С. 196] |
| Запорожская область |
| 32. | г. Запорожье, о-в Хортица | Г-ще Совутинское** |  | V–III вв. до н.э. | На ЮВ о-ва, на южном склоне балки Совутиной | [16, С. 201–211] |
| 33. | г. Запорожье, о-в Хортица | Пос.** |  | V–III вв. до н.э. | На ЮВ о-ва, на северном склоне балки Совутиной | [16, С. 201–211] |
| 34. | г. Запорожье, о-в Хортица | Мог.** |  | IV в. до н.э. | На Ю о-ва, на горе Канафарка | [16, С. 201–211] |
| 35. | г. Запорожье, о-в Хортица | Культовый комплекс** |  | III–II тыс. до н.э. | На СЗ о-ва, северный склон балки Генералка | [16, С. 201–211] |
| 36. | г. Запорожье, о-в Хортица | Святилище** |  | III–II тыс. до н.э., II–III вв. | На CВ о-ва, на горе Брагарня | [16, С. 201–211] |
| 37. | г. Запорожье, о-в Хортица | Пос.** |  | III тыс. до н.э. | На CЗ о-ва, северный склон балки Музыкальная | [16, С. 201–211] |
| 38. | г. Запорожье | О-в Байда* |  | II–I тыс. до н.э., V–XVII вв. | Между правобережной частью Запорожья и о-вом Хортица в русле Старого Днепра | [12, С. 142–156] |
| 39. | Каменско- Днепровский, г. Каменка-Днепровская | Г-ще Каменское* |  | IV–III вв. до н. э. | К СЗ. от г. Каменка-Днепровская, на л.б. Днепра, у впадения р. Конки | [6] |
| Херсонская область |
| 40. | Нововоронцовский, с. Гавриловка | Г-ще Гавриловское* |  | Х в. до н.э. – I в. н.э. | В 3 км на СВ от с., на п.б. Днепра | [27, С. 37] |
| 41. | Нововоронцовский, с. Гавриловка | Пос. |  | Х в. до н.э. – I в. н.э. | В 4 км на С от с., на п.б. Днепра | [27, С. 37] |
| 42. | Нововоронцовский, с. Дудчаны | Г-ще Ганновское* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | В 3 км на СВ от с., на п.б. Днепра | [27, С. 14] |
| 43. | Нововоронцовский, с. Золотая Балка | Пос. |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | Напротив центра с., на п.б. Днепра | [27, С. 23] |
| 44. | Нововоронцовский, с. Золотая Балка | Мог. Золотая Балка* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | На СЗ от с., на п.б. Днепра | [27, С. 23] |
| 45. | Нововоронцовский, с. Михайловка | Пос. Леонтьевка* |  | Х–II до н.э. | В 2 км к С. от с., на п.б. Днепра | [27, С. 30] |
| 46. | Нововоронцовский, с. Михайловка | Пос. Михай-ловское* |  | IV–II тыс. до н.э. | В 4 км на Ю. от с., на п.б. Днепра | [27, С. 31] |
| 47. | Верхнерогачикский, с. Михайловка | Пос. |  | IV–III вв. до н.э. | В 1,5 К СВ от с., на л.б. Днепра | [25, С. 14] |
| 48. | Верхнерогачикский, с. Бережанка | Пос. | Край-Дубина | III вв. до н.э. | На северо-восточной окраине с., на л.б. Днепра | [25, С. 13] |
| 49. | Верхнерогачикский, с. Первомаевка | Пос.* |  | III вв. до н.э. | В 2 км на З от с., на л.б. Днепра | [25, С. 17] |
| 50. | Великолепетихс-кий, пгт Великая Лепетиха | Г-ще Великоле-петихское* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | На территории гпт, на л.б. Каховского вдхр. | [26, С. 6] |
| 51. | Велико- лепетихский, с. Князе- Григоровка | Пос. 1 и 2 |  | IV в. до н.э. | В 3 км к С. от с., на мысу между л.б. Днепра и. балкой Болгарской | [26, С. 14] |
| 52. | Бериславский, с. Вербовка | Г-ще Старо-шведское* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | На территории с., на высоком п.б. Днепра | [28, C. 13] |
| 53. | Бериславский, с. Змеёвка | Пос. Дремай-ловская Балка 1 и 2 |  | XII–III тыс. до н.э. | В 3 км к З. от с., на п.б. Днепра, в устье Дремайловской балки | [28, C. 7] |
| 54. | Бериславский, с. Змеёвка | Пос. Дремай-ловка 1, 2 и 3 |  | XII – VIII, I тыс. до н.э. | В 2 км к З. от с., на п.б. Днепра | [28, C. 7, 12] |
| 55. | Бериславский, с. Змеёвка | Пос. Дремай-ловское* |  | II – I тыс. до н. э. | К З. от с., на п.б. Каховского вдхр., на левом склоне Дремайловской балки | [28, С. 131–142] |
| 56. | Бериславский, с. Змеёвка | Пос. Змеёвка 1 и 2 |  | III – II тыс. до н. э. | Близ с., на низком склоне п.б. Днепра | [28, C. 10] |
| 57. | Бериславский, с. Львово | Пос. Львовское* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | В 0,2 км на ЮЗ. От с., на высоком п.б. Днепра | [28, C. 14] |
| 58. | Бериславский, с. Николаевка | Пос. Бургунское* |  | II – IV вв. н.э. | В 1,7 км на З. от с., у впадения в Днепр р. Бургунка. | [28, C. 15] |
| 59. | Бериславский, с. Республиканец | Г-ще Консу-ловское* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | В 1 км к С. от с., на п.б. Каховского вдхр. | [28, С. 18] |
| 60. | Бериславский, с. Республиканец | Каменская Сечь* |  | XVIII в. | На южной окр. с., на п.б. Днепра, в устье р. Каменка. |  |
| 61. | Бериславский, с. Саблуковка | Г-ще Саб-луковское* |  | IX в. до н.э. – IV в. н.э. | В 0,8 км к СВ. от с., на п.б. Каховского вдхр. | [28, C. 13] |
| 62. | Бериславский с. Тягинка | Кр. Тягин* |  | XVI–XVII вв. | В 1,8 км на ЮЗ от с., на острове, у впадения в Днепр р.Тягинка. | [28, C. 16] |
| 63. | Бериславский, с. Красный Маяк | Г-ще Красно-маяцкое* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | В 0,3 км к СВ от с., на берегу Каховского вдхр. | [28, C. 12] |
| 64. | Бериславский, с. Красный Маяк | Мог. Красно-маяцкий* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | В 0,3 км к СВ от с., на берегу Каховского вдхр. | [28, C. 13] |
| 65. | Каховский, с. Васильевка | Пос., мог. Красная Гора | Мыс Красная Гора | II–I тыс. до н.э. | В 2,5 км на С. от с., на л.б. Днепра | [24, С. 9] |
| 66. | Каховский, с. Любимовка | Г-ще Люби-мовское* |  | II–I тыс. до н.э. | В западной части с., на л.б. Днепра | [24, С. 18–19] |
| 67. | Каховский, г. Каховка | Пос. |  | II–I тыс. до н.э. | Напротив Каховки, на обрыве л.б. Днепра | [24, С.7] |
| 68. | Цурюпинский, с. Крынки | Пос. |  | II тыс. до н.э. | На л.б. Днепра, у школы | [29, С. 34] |
| 69. | Цурюпинский, с. Крынки | Пос. |  | V–III тыс. до н.э. | В 1,3 км на В. от с., на л.б. Днепра | [29, С. 52] |
| 70. | Цурюпинский, с. Крынки | Пос. |  | II тыс. до н.э. | На л.б. Днепра, у школы | [29, С. 34] |
| 71. | Белозёрский, с. Днепровское | Пос. Белозёрское* |  | IV–III вв. до н.э. | На юго-западной окр. с., на п.б. Днепра, против протоки Кошова | [23, С. 7–8] |
| 72. | Белозёрский, с. Понятовка | Г-ще Понятовское* |  | VII в. до н.э. – I в. н.э. | На юго-западной окр. с., на п.б. Днепра | [23, С. 20] |
| 73. | Белозёрский, с. Понятовка | Мог. | Глинище | III в. до н.э. – II в. н.э. | На южной окр. с., на п.б. Днепра | [23, С. 21] |
| 74. | Белозёрский, с. Софиевка | Пос. Софиевка 1 |  | IV–III вв. до н.э. | В 1 км на З. от с., на северном берегу Днепровского лимана | [23, С. 23] |
| 75. | Белозёрский, с. Софиевка | Пос. Глубокая Пристань* | Глубокая Пристань | VII в. до н. э. – V в. н.э. | В 2 км на З. от с., на северном берегу Днепровского лимана | [23, С. 23] |
| 76. | Белозёрский, с. Широкая Балка | Г-ще Золотой Рог* |  | VII в. до н. э. – V в. н.э. | На юго-восточной окр. с., на С берегу Днепровского лимана | [23, С. 30–31] |
| 77. | Белозёрский, с. Станислав | Г-ще Стани-славское |  | XII тыс. до н. э. – IV в. н.э. | На северо-западной окр. с., на С берегу Днепровского лимана | [23, С. 24–25] |
| 78. | Белозёрский, с. Станислав | Пос. | Усадьба Литвиненко | IV в. до н.э. | На юго-восточной окр. с., на С берегу Днепровского лимана | [23, С. 25–26] |
| 79. | Белозёрский, Александровка | Пос. Алек-сандровка 1 |  | VI в. до н.э. – V ст. н.е. | В 1 км на Ю. от с., на северном берегу Днепровского лимана | [23, С. 17] |
| 80. | Белозёрский, Александровка | Пос. Бубли-кова Балка | Мыс Бубликов | IV–III вв. до н.э. | В 3,5 км к З. от с., на северном берегу Днепровского лимана | [23, С. 17] |
| 81. | Голопристанский, с. Кардашинка | Пос. | Остров Дубина | IV–III вв. до н.э. | На острове Дубина в дельте Днепра, напротив с. Большая Кардашинка | [30, C. 14] |
| 82. | Голопристанский, с. Геройское | Пос. |  | IV–III вв. до н.э. | В 1,5 км на З. от с., на б. Днепровского лимана | [30, C. 13] |

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иванковский район

(укр. Іванківський р-н) Наибольший по площади район Украины. Основные реки — Днепр (Киевское водохранилище), Тетерев, Жерева, Мурава. Население района составляет более 32 тыс. человек, насчитывается 82 населённых пункта. Северная часть района находится в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ива́нков, посёлок городского типа на реке Тетерев в Киевской области Украины, административный центр Иванковского района. Речная пристань.

В посёлке находился замок, разобранный в 1834 году, православная церковь, дом культуры, костёл, синагога, молитвенный дом.

Лелев – село.

Памятник археологии – городище VI в. до н.э. – I в. н.э.; X–XIII вв.,  расположен в 1 км к югу от села, на высоком мысу правого берега Припяти.

При́пять – город, расположен на берегу реки Припять в 3 км от Чернобыльской АЭС, неподалёку от границы с Беларусью. Расстояние до Киева – 94 км. Рядом расположена железнодорожная станция Янов (на участке Чернигов-Овруч), пристань речного судоходства на реке Припять, автомобильные дороги.

После Чернобыльской аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять изредка организуют экскурсии.

Вышгородский район

(укр. Ви́шгородський р-н) Основные реки – Днепр (Киевское водохранилище). Население района составляет более 72 тыс. человек, насчитывается 57 населённых пунктов.

Вы́шгород– город районного значения. Расположен на правом берегу Днепра, на Киевском водохранилище, в 18 км от Киева. Северное предместье Киева. Население около 23 тыс. жителей.

Город многократно отмечен в исторических источниках в связи с историческими событиями начиная с Х века.

Достопримечательности: одной из древнейших святынь в Вышгороде была церковь св. Василия, сооруженная Владимиром Св., около 988 года. В ней в 1015 году были положены тела Св. Бориса и Глеба, и на месте её (сгорела в 1019) в 1020 году выстроена новая, во имя тех же святых. В 1240 году этот храм был разрушен и мощи св. Бориса и Глеба неизвестно где сокрыты. В 1654 отмечено чудесное явление Киево-Братской иконы Божией Матери в Борисоглебской церкви Вышгорода.

Ды́мер (укр. Димер) – посёлок городского типа.

В Дымере есть с десяток зданий, построенных в 19 – начале 20 веков, которые могли бы считаться памятниками, в т.ч. Дымерская гимназия (1913), библиотека (нач. 20 в.), несколько административных зданий начала 20 века, церковь, расположенная в здании начала 20 в.

Новые Петровцы. Село расположено в 2-х км севернее Вышгорода. Население – около 9 тыс. человек.

В селе расположен Государственный музей-заповедник "Битва за Киев". Рядом с Новыми Петровцами стоял легендарный Межигорский монастырь (в 1934 году взорван). Покровская церковь (построена в 1903-13 гг.).

Козаровичи. Село расположено в 20-ти км к северу от Вышгорода. Население – более 2 тыс. человек.

В 19 веке в Козаровичах было имение (не сохранилось) брата Адама Мицкевича – Александра. У него останавливался выдающийся польский поэт во время своей поездки с Санкт-Петербурга в Одессу.

Броварский район

(укр. Броварський р-н). Основные реки – Десна. Население района почти 78 тыс. человек (кроме райцентра),  насчитывается 45 населённых пунктов.

Бровары́ — город областного значения, самый большой город-спутник Киева, население почти 100 тыс. человек. Бровары пересекает автодорога международного значения М01 (Киев — Чернигов — Новые Яриловичи), которая является частью Европейских автодорог Е95 и Е101, и автодорога национального значения Н07 (Київ — Сумы — Юнаковка). На железнодорожной ветке Дарница—Нежин в Броварах находятся станция «Бровары» и платформа «Княжичи». Недалеко от начала города, главной трассой и лесом - находится третья станция – Ялынка.

В 40-х годах XIX столетия Бровары и Броварщину несколько раз посетил Тарас Шевченко, что нашло отображение в ряде его произведений.

Требухов. Село расположено в 2-х км восточнее Броваров. В селе проживает более 6,5 тыс. человек.

Свято-Покровская церковь (построена в 1905-11 годах, типичная казацкая церковь). В ХIV-ХVI веках окрестные земли принадлежали Киево-Печерской лавре, а затем село стало монастырско-казацким.

Пуховка. Село является одним из старейших на Киевщине, впервые упоминается под 1026 годом. Расположено в 15-и км к северу от Броваров. В селе проживает около 2 тыс. жителей.

Покровская церковь (была построена в 1808 году). Село некогда принадлежало Киево-Печерской лавре.

Плоское. Село расположено в 10 км от Броваров неподалеку от автотрассы Киев-Сумы. В селе проживает 2 тыс. человек.

В XIX веке принадлежало Киево-Печерской Лавре. В 1889 году в селе построена Покровская церковь.

Зазимье. Село одно из старейших на Киевщине, известно с XII века. Расположено в 10-и км к северу от Броваров. В селе проживает более 2 тыс. жителей.

Кирпичная церковь Воскресенья Христова (построена в 1875 году).

Заворычи. Село расположено в 20 километрах от Броваров в северо-восточной части района. В селе проживает 2,2 тыс. человек.

Сохранились здание земской школы начала XX в. и остатки усадьбы шляхетского рода Оскерков. Церковь Святого Георгия (построена в 1873 году).

Гоголев. Село, в 8-и км к востоку от Броваров. В XVII-XVIII веках Гоголев был казацким городком. Сейчас в селе проживает более 2,1 тыс. человек.

Деревянная церковь Рождества Богородицы (Пречистенская) (построена в 1827 году). Деревянная земская больница (построена в конце XIX века).

Большая (Великая) Дымерка. Поселок расположен на северо-запад от Броваров в 2 км от автотрассы Е-95. Проживает более 10 тыс. человек.

С 1680 году была закреплена за Киево-Печерской Лаврой.

Свято-Покровская церковь (построена в 18 веке).

Обуховский район

Расположен на правом берегу реки Днепр. Население более 35 тыс. человек. Количество населённых пунктов 43. Основные реки – Днепр, Стугна, Красная и другие. Автомобильные трассы: национальная – Киев-Донецк (Н-01 Киев - Знаменка), региональные Р-01 (Киев-Обухов), Р-19 (Фастов-Васильков-Обухов-Украинка-Ржищев-Канев).

В Обуховскои районе была впервые открыта трипольская археологическая культура энеолита.

Обухов. Город расположен в 45 км от Киева. Население более 33 тыс. жителей. Упоминается в исторических документах с XIV столетия.

2 музея: мемориальная усадьба А.С. Малышко и историко-краеведческий музей. Монумент памяти жертв голодомора 1932—1933 гг.

Украинка – город, расположен на рр. Днепр и Стугна. Находится в 38 километрах от Киева. Численность населения составляет более 15 тыс. человек. Туристический центр.

Первое упоминание о городе в начале XV века.

Витачов. Село расположено в 21 километре от Обухова. Население – около 800 человек.

Одно из старейших сел Украины, впервые упоминается в 10 веке. Выявлены могильник и городище древнерусского времени (на высоком берегу Каневского водохранилища, прежде это был берег Днепра).

Германовка. Село расположено на юго-западе Обуховского района. Население свыше 1,5 тыс. человек. Расположено удаленно от главных дорог.

Памятники архитектуры включают двухклассное училище (построено в 1883 году), помещение богадельни (построено в 1908 г.), здание магазина (построено в 1902 г., сегодня – картинная галерея), мануфактурная лавка (возведена в 1904 г., сегодня – музей казачества).

Креничи. Село расположено в 17-и км к северу от Обухова. Население - около 300 человек.

Покровская церковь – памятник архитектуры национального значения (построена в 1761 году).

Триполье. Село расположено южнее города Украинка. Население около 3 тысяч человек. Находится на берегу Каневского водохранилища в устьях трех рек – Стугны, Красной и Бобрицы. В документах встречается с 1093 г.

В Триполье есть два музея, посвященные трипольской археологической культуре (была открыта здесь в конце XIX в.), областной археологический музей и частный историко-археологический музей "Древнейшая Аратта - Украина". На севере расположен холм – Дивыч-гора, где был выявлен могильник зарубинецкой культуры и городище древнерусского периода (остатки города Треполь – крупная пристань на пути «из варяг в греки»).

Подгорцы. Село расположено в 15-и км к северу от Обухова. Население - около 1 тыс. человек.

Михайловская церковь (построена в 1742 году), памятник архитектуры национального значения.

Бориспольский район

(укр. Бори́спільський р-н) 43 населённых пункта. Население района более 52 тыс. чел., население райцентра почти 58 тыс. чел.

Бори́споль. Город, один из древнейших в Киевской области, известный в летописях как Летч, Льто, Ольто (с начала XI в.).

В Борисполе расположен крупнейший аэропорт Украины, есть железнодорожная и автобусные станции.

В Борисполе родился писатель и этнограф Пётр Раевский.

Безугловка. Село расположено в 9 км на северо-восток от Борисполя, за пятьсот метров от автомагистрали Киев-Харьков и от железнодорожной магистрали. Западная граница села граничит со столицей. Население – около 100 человек.

Деревянная церковь в честь Святой Троицы (построена в начале 20 века).

Вороньков. Село - одно из самых крупных и старинных поселений Киевской области (известно с XI в.).

В Воронькове прошли детские и юношеские годы классика еврейской литературы Шолом Алейхема.

Сулимовка. Село расположено в 15-и км к северо-западу от Барышевки. Население - 400 человек.

Свято-Покровская церковь (построена в 1622-1628), памятник архитектуры национального значения. Усадебный дом и парк родового имения известного рода Сулим.

Рогозов. Село расположено в 13-и км к юго-востоку от Борисполя. Население около 4 тыс. человек.

Церковь Святого Николая (построена в начале ХХ века).

Малая Старица. Село. Проживает около 300 человек.

Церковь Святого Михаила (построена в XVIII веке).

Вишенки. Село расположено на левом берегу Каневского водохранилища в 20 км от Киева. Село древнее (известно с начала XII в.)

Иванков. Село расположено в 6-и км к востоку от Борисполя. Население около 4 тыс. человек.

Спасо-Преображенская церковь (построена в первой половине XIX века). Мемориал в память о жертвах голодомора 1932-33 годов репрессий.

Кагарлыцкий район

(укр. Кагарли́цький р-н). Основные реки — Днепр, Гороховатка. Население района более 38 тыс. 50 населённых пунктов.

Кагарлык, город известен со времен Киевской Руси (в т.ч. как поселение берендеев).

Ландшафтный парк (заложен в начале 19 века), памятник садово-паркового искусства.

Ульяники. Село на юго-востоке района. Население около 300 человек.

На территории села остатки 4 городищ.

Село Слобода расположено в 3 км от Кагарлыка. Население - около 2 тысяч человек.

Церковь Успения Святой Анны (построена 1852 году), памятник национального значения.

Ржищев, город на берегах Днепра. Население более 8 тыс. человек.

Троицкая церковь (построена в 1853-1860 годах).

Переяслав-Хмельницкий район

(укр. Перея́слав-Хмельни́цький р-н). Население района более 36 тыс. человек, население райцентра около 31 тыс. чел. 51 населенный пункт.

Перея́слав-Хмельни́цкий, город. Один из древнейших городов Руси (в древности Переяславль), расположен на берегу реки Трубеж. Место гибели одного из первых русских святых, князя Бориса Владимировича, в XI веке здесь поставили церковь, с 1839 г. на ее месте – Борисоглебская церковь. В Переяславе находилась резиденция русских митрополитов.

В городе 27 музеев, в том числе: Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины (в нем подробно представлены архитектура и обычаи украинцев от глубокой старины до XIX века; среди прочего там находится коллекция ветряных мельниц XVII–XIX веков, 61 памятник архитектуры и градостроительства, включая остатки строений X-XI веков, постройки XVII века: Церковь св. Михаила, Вознесенский монастырь); Мемориальный музей Г.С. Сковороды; Музей Трипольской культуры; Мемориальный музей классика еврейской литературы Шолом-Алейхема; Музей «Заповита» Тараса Шевченко; Археологический музей; Музей-диорама «Битва за Днепр в районе Переяслава-Хмельницкого осенью 1943 года»; Музей кобзарского искусства; Музей украинской народной одежды Среднего Приднепровья; Музей архитектуры Переяслава времён Киевской Руси; Мемориальный музей архитектора В. И. Заболотного; Музей украинской православной церкви; Музей истории пчеловодства; Музей украинского рушника; Музей истории украинских народных обрядов и традиций; Музей декоративно-прикладного искусства; Музей познания, мировоззрения и освоения космоса; Музей М.М. Бенардоса; Музей хлеба; Музей сухопутного транспорта; Музей-почта; Музей лекарственных растений; Музей памяти Полесского района; Музей козацкой славы.

В городе 10 памятников архитектуры и градостроительства национального и местного значения. Памятники и музеи Переяслава-Хмельницкого включены в Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав» (371 памятник истории и архитектуры).

Транспортная инфраструктура в городе развита слабо.

Гайшин. Село расположено в 5-ти км на север от Переяслава-Хмельницкого. Население - 1400 человек.

Церковь Ивана Богослова (построена в 1884 году).

Воскресенское. Село находится в 5 километрах от города Переяслав-Хмельницкий. Проживает около 300 человек.

Остатки Воскресенской церкви конца 18 века.

Село Ташань находится в 28 км от города Переяслав-Хмельницкий. Население 650 человек.

Курганы бронзового века и времен Киевской Руси.

Частично сохранился Ташанский парк, заложенный в 1775 году.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Каневский район

Канев, город. Население – более 26 тыс. человек. Известен с 11 века, был важным пунктом на торговом пути "из варяг в греки".

Собор Успения Богоматери (построен в 1144 г.).

Музей народного декоративного искусства, расположен в доме Василианского училища XIX века. Памятник Аркадию Гайдару (на месте гибели).

Национальный Шевченковский заповедник, Тарасова гора. Ландшафтный заказник "Тарасов горизонт". Каневский природный заповедник (включает археологические памятники со времен палеолита, около 400 давних поселений, в том числе Большое скифское городище на одноименной горе, и городище летописного города Родень, расположенное на Княжеской горе). Мемориальный дом академика М. Ф. Биляшивского. Ээкспозиция состоит из 7 отделов (археологического, палеонтологического, лесного, ботанического, зоологического, отдела общей экологии, отдела памяти первого ректора Киевского университета, профессора М. Максимовича) и двух мемориальных комнат академика М. Ф. Биляшивского.

Привлекательные пейзажи долины Днепра, с правого берега разрезанной гигантскими оврагами.

Прохоровка, село. Население около 400 чел.

Деревянная Свято-Ильинская церковь (построена в 1709 году).

Старинная ветряная мельница.

Черкасский район

(укр. Черкаський р-н), протекают реки Днепр, Ирдынь, Ирдынка, Тясмин, расположено Ирдынское болото. Население около 78 тыс. человек. Население райцентра более 280 тыс. чел. 39 населенных пунктов.

Черка́ссы, город, расположен на правом берегу Кременчугского водохранилища, построенного в среднем течении Днепра. Известен с XIV в.

Ряд памятников архитектуры, в т.ч. особняк предпринимателя А. Щербины (построен в 1892 году), здание в стиле неоготики (конец XIX века), стальная ажурная гиперболоидная водонапорная башня (по проекту В.Г. Шухова). Памятники ландшафтной архитектуры, парки. Областной краеведческий музей (образован в 1918 году), художественный музей, музей «Кобзаря» Т.Г. Шевченко.

Чубовка. Село расположено в 30 километрах от Черкасс. Подчинено сельскому совету села Думанцы. Численность населения - 240 человек.

Онуфриевская церковь (возведена в 1810 году).

Чернявка. Село расположено в 30 километрах от Черкасс (на юг). Население – 870 человек.

Деревянная церковь Петра и Павла (построена в 1863 году).

Хацки. Село расположено в 15 километрах от Черкасс. Население более 3 тыс. человек.

Железнодорожная станция XIX века.

Тубольцы. Село расположено в 2 километрах от трассы Киев-Черкассы и в 35 километрах от Черкасс. Население – 1,3 тыс. человек.

Деревянная церковь Святого Николая (построена в 1843 году).,

Нечаевка. Село расположено в 20 километрах юго-восточнее Черкасс. Население 850 человек.

Деревянная церковь Рождества Богородицы (возведена во второй половине XVIII века).

Мошны. Село расположено в 30 километрах от Черкасс. Население – 4,7 тыс. человек.

Преображенская церковь (построил архитектор Дж. Торричелли в 1843 году). Костел (построен в 1857 году). Деревянный лечебный дом, (возведен архитектором В. Городецким).

Золотоношский район

(укр. Золотоніський р-н) расстояние до Черкасс 35 км. Основные реки – Днепр, Золотоношка, Супой, Крапивка. Население 43,5 тыс. человек. 61 населенный пункт.

Золотоноша, город, расположен на реке Золотоношка (приток Днепра), в 30 км от города Черкассы, на железнодорожной ветке Бахмач-Одесса, на пересечении автодорог Борисполь-Запорожье и Золотоноша-Смела. Население более 28 тысяч человек.

Найдены могильник зарубенецкой и поселение черняховской культур, городище времён Киевской Руси, шахты по добыче золота (с древних времён).

Чернобаевский район

(укр. Чорнобаївський р-н) — административная единица на востоке Черкасской области Украины. Население 50 тыс. человек. 53 населенных пункта.

Черноба́й, посёлок городского типа.

Чигиринский район

(укр. Чигиринський р-н). Население 36 тыс. чел. 36 населенных пунктов.

Ильинская церковь (недалеко от Чигирина, построена в XVII в.).

Чигири́н, город. Население более 9 тыс. жителей. Расположен по обе стороны реки Тясмин, в 63 км от Черкасс, в 8 км от пристани Адамовка. Через город проходит автодорога регионального значения Р-10 (Канев-Чигирин-Кременчуг).

В городе находится памятник Богдану Хмельницкому (1967), историко-краеведческий музей, воссозданная гетманская резиденция Богдана Хмельницкого на Замковой (Богдановой) горе, остатки фортификаций крепости XVI−XVII вв.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глобинский район

(укр. Глобинський р-н), протекают реки Днепр, Псёл, Сула, Сухой Омельник, Хорол, Сухой Кагамлык, Манжелийка, Кривая Руда, Синявка. На реке Днепр расположено Кременчугское водохранилище. Население почти 60 тыс. 93 населенных пункта.

Гло́бино, город, находится на пересыхающей реке Сухой Омельник. Население почти 13 тыс. человек. Автомобильная и железная дорога.

Многочисленные меморативные памятники истории и культуры, в том числе – памятник основателю города, писарю Новой Запорожской Сечи — Ивану Яковлевичу Глобе.

Кременчугский район

(укр. Кременчуцький р-н), протекают реки: Днепр, Псёл, Сухой Кагамлык, Сухой Омельник, Сухой Кобелячек, Рудька. Население района 44 тыс. человек, райцентра – более 220 тыс. чел. 74 населенных пункта.

Кременчу́г, город на реке Днепр. Через город проходят магистрали H08 «Днепропетровск-Киев», M03 «Александрия- Харьков». Крупный железнодорожный узел, большой порт на Днепре,  аэродром.

Здания XIX века, большое количество парков и скверов. Историко-краеведческий музей, музей Макаренко, городская галерея, галерея Натальи Юзефович.

Запселье, село. Население 600 чел.

Нижнепсельский ландшафтный заказник у реки Пселл.

Солонцы (Подлужье), село. Население - 137 жителей.

Уникальная реликвия водомерных измерений с пометками уровней воды во время наводнений на Днепре от 1789 по 1942 гг.

Кобелякский район

(укр. Кобеляцький р-н), протекают реки Ворскла, Орель, Кобелячка, Сухой Кобелячек, Волчья, Волчий, Кустолово, Восьмачка, Днепродзержинское водохранилище. Население более 54 тыс. чел. 101 населенный пункт.

Кобеляки, город. Население около 12 тыс. человек. Находится на берегу реки Ворскла, в месте впадения в неё реки Кобелячек. Через город проходит автомобильная дорога Р-52.

Братская могила советских воинов.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Светловодский район

(укр. Світловодський р-н), расположен на побережье Кременчугского водохранилища (имеется пристань), в 25 км от железнодорожной станции Павлыш (на линии Полтава-Користовка). Население почти 13 тыс. чел. 33 населенных пункта.

Талова Балка, село. Население более 200 чел.

Руины Свято-Преображенской церкви (возводилась в 1803-1806 гг.).

Великая Андрусивка. Село. Население более 200 чел.

Трипольское поселение ІII тыс. до н.э. Тясминское городище. Ботанический заказник «Цюпина балка», ландшафтный заказники «Остров лисячий», «Конские острова».

Онуфриевский район

(укр. Онуфріївський р-н), расположен на побережье Днепра. Население почти 22 тыс. чел. 29 населенных пунктов.

Ону́фриевка, посёлок. Население более 4 тыс. чел.

Дендропарк, памятник садово-парковой архитектуры (заложен в начале XIX  в.). Группа зданий конца XIX в. (в т.ч. школа начала ХХ в., основанная графами Толстыми). Меморативные памятники истории и культуры.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Днепродзержи́нск, город, находится на берегах реки Днепр (в основном на правом берегу), у плотины Днепродзержинской ГЭС. Крупный железнодорожный узел. Через город проходят автомобильные дороги Н-08, Т-0412, Т-0417, Т-0430 и Т-0414. Население около 255 тыс. человек.

Здесь проходили торговые пути «из варяг в греки». Собор Святого Николая (построен в конце XIX в.). Костел Святого Николая (построен в начале ХХ в.).

Музей истории города (в городе учились Л.И. Брежнев, Н.А. Назарбаев)

Верхнеднепровский район

(укр. Верхньодніпровський р-н). Население около 57 тыс. чел. 69 населенных пунктов.

Верхнеднепровск, город, находится на правом берегу Днепродзержинского водохранилища в месте впадения в него реки Самоткань. Через город проходят автомобильные дороги Н-08 и Т-0437. Население около 17 тыс. человек.

Многочисленные меморативные памятники истории и культуры, в т.ч. Мемориал Славы (освободителям города), бюст В.В. Щербицкому (уроженец Верхнеднепровска, руководитель Украины в 1972-1989 гг.).

Районный народный историко-краеведческий музей.

Царичанский район

(укр. Царичанський р-н). Протекают реки Орель, Заплавка, Прядовка, канал Днепр-Донбасс. Население более 30 тыс. человек. 49 населенных пунктов.

Царичанка, посёлок, находится на правом берегу реки Орель Население около 8 тыс. человек. Ближайшая железнодорожная станция «Балевка» находится в 54 км. На территории посёлка большое озеро. Через посёлок проходят автомобильные дороги Т-0413 и Т-0441.

Музей-скансен «Казацкий хутор», традиционные дома-мазанки под соломенными крышами.

Китайгород, село.

Уникальный храмовый комплекс середины XVIII века (не имеет аналогов в Украине): три церкви, памятники архитектуры национального значения: Успенская церковь в стиле барокко (возведена в 1754 году), Варваринская церковь, колокольня (возведена в 1756 году), Николаевская церковь-ротонда (построена в 1757 году), образец тетраконхового храма.

Петриковский район

(укр. Петриківський р-н). Протекают реки: Орель, Чаплинка, канал Днепр-Донбасс, Днепродзержинское водохранилище (река Днепр). Население около 26 тыс. человек. 18 населенных пунктов.

Петриковка, посёлок, находится на берегу реки Чаплинка, которая через 6 км впадает в реку Орель, Через село проходят автомобильные дороги Т-0414, Т-0441 и Р-52.

Руины церкви Рождества Пресвятой Богородицы (возведена в 1812 году). Традиционные дома-мазанки под соломенными крышами.

Музей прикладного искусства и Петриковского художественного орнамента (здесь создана и сохраняется т.н. Петриковская роспись, «петриковка» декоративно-орнаментальная народная живопись).

Гречаное, село.

Центр зеленого туризма, хутор Галушковка, включает макет казацкого укрепления «Сич» и 3 крестьянские усадьбы, построенные в конце XIX века (корчма и музей сельского быта, усадьба художника,  усадьба гончара).

Днепропетровский район

(укр. Дніпропетровський р-н). Население около 80 тыс. человек, кроме райцентра. 43 населенных пункта.

Днепропетровск, город на берегах Днепра. Население около 1 млн. чел.

Крестовоздвиженский храм (построен в 1803-1812 гг.), Свято-Николаевская церковь (построен в 1807-1810 гг.), костел Святого Иосифа (1877 г.). Многочисленные меморативные памятники истории и культуры. Крепость Кодак (построена в середине XVII века), внесена в перечень объектов культурного наследия Украины. Мемориальный дом-музей академика Д. Яворницкого (в экспозицию входит коллекция древних изваяний из камня, коллекция артефактов периода казачества). Днепропетровский художественный музей.

Баловка, село, находится на левом берегу реки Орель. Около села несколько озёр - остатки старого русла реки Орель. Через село проходит автомобильная дорога Р-52. Рядом проходит железная дорога, станция Баловка в 3-х км.

Солонянский район

(укр. Солонянський р-н). Основные реки – Днепр, Сура, Мокрая Сура, Сухая Сура, Камышеватая Сура, Камышеватая, Любимовка, Грушевка, Солёненькая, Тритузная. Озеро Сурское. 107 населенных пунктов.

Солёное, посёлок, расположен в 35 к югу от Днепропетровска, находится на берегах небольшой пересыхающей реки Солёненькая, которая через через 5 км впадает в реку Мокрая Сура. Через посёлок проходит автомобильная дорога Т-0417.

Музей села Солёного (дом пана Енгельгарда, или братьев Бергманов), братская могила советских воинов.

Войсковое, село.

Мемориал «Днепровский плацдарм».

Никольское-на-Днепре, село.

Мемориальная плита о смерти Святослава Игоревича, павшего в неравном бою с печенегами.

Григоровка, село (бывшая станица Краснокутская).

Краснокутский курган, скифский курган на правом берегу реки Днепр. Насыпь имела высоту около 8,5 м, диаметр около 64 метров. Находки сделанные в Краснокутском кургане хранятся в Эрмитаже.

Синельниковский район

(укр. Синельниківський р-н), занимает левобережье Днепровской дуги. Протекают реки: Днепр, Осокоровка, Плоская Осокоровка, Нижняя Терса, Средняя Терса, Малая Терса, Татарка, Маячка, Березнеговатая, Вороной. 121снаселенный пункт.

Синельниково, город. Население около 32 тыс. чел. Большой железнодорожный узел (скрещение ж/д магистралей: Донбасс- Криворожье и Москва-Симферополь (Крым)). В 15 км от города автострада Москва- Симферополь, на севере – трасса Днепропетровск-Мелитополь.

Городской музей.

Токмаковский район

(укр. Токмацький район) Протекают реки: Молочная, Токмачка, Чингул, Курошаны, Юшанлы, Бегим-Чокрак, Бандурка, Карачекрак.

Токма́к, город, стоит на перекрестке автомобильных дорог государственного значения: (Каменка-Днепровская – Васильевка – Токмак - Бердянск) и областного. Есть железнодорожная станция Большой Токмак Приднепровской железной дороги, на ж/д направлении (Луганск-Токмак-Мелитополь-Симферополь).

На территории города – несколько курганов эпохи бронзы (III-ІI тыс. до н.э.) с впускными погребениями сарматов (II в. до н.э. – III в. н.э.) и средневековых кочевников.

Никопольский район

(укр. Нікопольський р-н), протекают реки – Базавлук, Базавлучек, Соленая, Сухой Чертомлык, Ревун, Томаковка, Каховское водохранилище.

Никополь, город, находится на большом одноименном мысе, на несколько километров уходящем в Каховское водохранилище.

Расположен на историческом Чумацком пути.

Покровское, село, находится на правом берегу Каховского водохранилища. Рядом проходит автомобильная дорога Т-0436

Скифское поселение (IV—III вв. до н. э.) с остатками жилищ и металлургического производства. Около села Покровское в XVIII в. находилась столица Запорожья – Новая Сечь. Сегодня она затоплена водами водохранилища. Село Покровское возникло в 1775 году на месте, где до ликвидации Новой Сечи располагался ее Кош. Меморативные памятники истории и культуры, народный историко-краеведческий музей.

Капуловка, село. На правом берегу Каховского водохранилища.

Группа поселений, курганов, могильников (II тыс. – II в. до н. э.). Памятник кошевому атаману войска Запорожского Ивану Сирко, памятник козакам Чортомлыцкой Запорожской Сечи. Историко-краеведческий музей.

Шолохово, село, находится на берегу рек Базавлук и Соленая. Население более 3 тыс. человек.

Вблизи села поселения и курганные могильники эпохи бронзы (III - начало I тысячелетия до н. э.), скифского (V-III вв. до н. э.) и сарматского (II в. до п. э.) времени, остатки поселения черняховской культуры II-IV вв.

Апостольский район

(укр. Апостолівський р-н), протекают реки Каменка, Жёлтенькая, Базавлук, Базавлучек, канал Днепр-Кривой Рог, юго-восточную часть омывают воды Каховского водохранилища. Через район проходят 2 железнодорожные ветки по направлениям Запорожье-Кривой Рог и Херсон-Нижнеднепровск-Узел, действует крупный железнодорожный узел.

Апо́столово, город, находится на пересечении автомобильных дорог Н-23 и Т-0419; крупный железнодорожный узел. Рядом проходит канал Днепр — Кривой Рог. По городу протекают пересыхающие ручьи с запрудами. Население более 16 тыс. человек.

Курганы эпохи бронзы (ІІІ–І тыс. до н.э. ), 2 скифских кургана, могильник (IV–III вв. до н.э. ).

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вольнянский район

(укр. Вільнянський р-н), протекают реки Днепр, Солёная, Средняя Терса, Любашевка, Мокрая Московка, Вольнянка, Плоская Осокоровка, ручей Осокоровка. Население более 50 тыс. человек.

Вольнянск, город. Население более 16 тыс. человек.

2 курганных могильника эпохи бронзы.

Свято-Владимирский храм (построен в 1902 г.).

Районный краеведческий музей.

Запорожский район

(укр. Запорізький р-н). Протекают реки Днепр, Старый Днепр, Конка, Мокрая Московка, Томаковка, Сухая Сура, Бабурка, Верхняя Хортица, Средняя Хортица, Нижняя Хортица. На юге территория района омывается Каховским водохранилищем. Через территорию района проходит ряд автотрасс: (Харьков-Симферополь-Севастополь), (Борисполь-Днепропетровск-Запорожье), железнодорожные магистрали: (Кривой Рог-Киев), на Крым, на Пологи-Бердянск. Аэропорт в г. Запорожье. Ближайший морской порт – Бердянский. Ближайший речной порт – Запорожский. Население более 57 тыс. человек, кроме райцентра. 71 населенный пункт.

Запоро́жье, город, расположен на реке Днепр. Население более 760 тыс. чел. Сеть автодорог, речной порт, важный транзитный железнодорожный узел.

Областной краеведческий музей (в здании бывшей земской управы начала ХХ в. – памятник архитектуры государственного значения). Национальный заповедник «Хортица», в составе кторого о. Малая Хортица, где располагался дерево-земляной замок середины XVI в. волынского князя Д. Вишневецкого, который считается прообразом Сечи. На острове Хортица находится историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь».

Музей истории оружия. Музей старинной автомобильной и военной техники. Музей техники Богуслаева (авиационный). Областной художественный музей.

Каменско-Днепровский район

(укр. Кам'янсько-Дніпровський р-н) протекают реки Днепр (Каховское водохранилище), Великая Белозёрка. Население около 46 тыс. человек. 18 населенных пунктов.

Ка́менка-Днепро́вская, город, находится на левом берегу Каховского водохранилища (Днепр) в месте впадения в неё реки Великая Белозёрка. Через город проходит автомобильная дорога Т-0805.

Группа скифских поселениий и курганов. В их числе уникальный курганный могильник Мамай-Гора (действовал от эпохи бронзы до средневековья), городища – Лысогорское и Каменское (предположительно, столица скифской державы в конце V века до н.э. – III веке до н.э.), земляные валы высотой более 14 м.

Историко-археологический музей.

Заповитное, поселок. Население 1,3 тыс. человек. Рядом автодорога Т-0805.

2 кургана киммерийцев (IX-VIII вв. до н.э.). Братская могила советских воинов.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Херсо́н, город, расположен на высоком правом берегу реки Днепр, вблизи его впадения в Днепровский лиман Чёрного моря. Морской и крупнейший на Днепре речной порт. Население почти 300 тыс. жителей. Крупный железнодорожный узел. Расстояние до Киева по железной дороге 648 км.

Греко-Софиевский собор 1780 г., Спасский собор (построен в 1781 г.), Свято-Екатерининский собор (построен в 1787 г.), церковь всех святых (построена в 1802 г.), Николаевская церковь (построена в 1819 г.), Святодуховский собор с колокольней (построен в 1836 г.).

Старо-Николаевская синагога (основана в 1780-е), синагога Шрейбера (построена в 1850 г.), синагога Хабад (построена в 1899 г.), синагога Розинского (ΧΙΧ в.).

Остатки валов и ворот крепости XVIII века, адмиралтейский арсенал, складские сооружения (конец XVIII века), резиденция губернатора 1905 г., Черноморский госпиталь (начало XIX в.), «Казённый парк» (заложен в 1868), многочисленные меморативные памятники.

Природно-экологический музей, областной краеведческий музей им. Волоцкого-Гинского К.А, художественный музей им. О.О. Шовкуненко, музей-квартира Б.А. Лавренева.

Нововоронцовский район

(укр. Нововоронцовський р-н), на берегу Каховского водохранилища. Население почти 24 тыс. чел. 21 населенный пункт.

Нововоронцо́вка, посёлок. Население около 6,5 тыс. чел.

Свято-Николаевская церковь. Графский парк, просторные песчаные пляжи.

Верхнерогачикский район

(укр. Верхньорогачицький р-н), на берегу Каховского водохранилища.  Население более 14 тыс. чел. 21 населенный пункт.

Ве́рхний Рога́чик, посёлок.

Селище и курган скифской знати (IV-III вв. до н.э.).

Бериславский район

(укр. Бериславський р-н) расположен на правобережье Днепра и Каховского водохранилища. По территории района проходит автодорога E 58. Население более 48 тыс. человек. 43 населенных пунктов.

Берисла́в, город, расположен на реке Днепр, на правом берегу Каховского водохранилища в 75 км от Херсона. Пристань на правом берегу Каховского водохранилища, в 20 км к юго-западу от железнодорожной станции Каховка. Автодорога E 58 (связь с Херсоном и Новой Каховкой).

Деревянная Свято-Введенская церковь (построена в первой половине XVIII века), Бизюков монастырь. Каменская Сечь, могила кошевого атамана Костя Гордиенко, остатки крепости Тягин, братская могила героев Крымской войны 1853-1856 годов с мемориальной часовней, памятный знак в честь завоевания крепости казаками в 1695 году.

Великолепетихский район

(укр. Великолепетиський р-н). Население 22,4 тыс. человек. 14 населенных пунктов.

Вели́кая Лепети́ха – посёлок, расположен на левом берегу Каховского водохранилища, в 153 км от Херсона. В поселке находится речной порт.

Находки глиняных статуэток трипольской культуры (IV-III тысячелетия до н. э.), остатки 2 поселений эпохи бронзы (II - начало I тысячелетия до н. э.), позднескифское городище (III в. до в. э. - IV в. н. э.), скифские погребения (IV-III вв. до н. э.), погребение салтовской культуры (VIII - начало X в. н. э.), половецкая каменная скульптура, зимовники запорожцев.

Горностаевский  район

(укр. Горностаївський р-н). Население 21,8 тыс.чел. 29 населенных пунктов. На территории района находится Каховское водохранилище.

Горностаевка, посёлок на берегу Каховского водохранилища. Население 21,8 тыс.чел.

Поселения эпохи поздней бронзы, скифо-сарматское городище.

Памятник жертвам голодомора 1932-33 гг.

Каховский район

(укр. Каховський р-н). Через район проходят: железнодорожный путь «Херсон-Каховка-Нововесёлая (Запорожская область)», международная автомагистраль «Ростов-на-Дону-Одесса-Рени». Население 36 тыс.чел., без райцентра. 44 населенных пункта.

Кахо́вка, город, находится на левом берегу Днепра. Расстояние до Херсона - 88 км по автодороге. Водный путь по Днепру, имеет выход в Чёрное море. Население более 37 тыс.чел.

Свято-Покровская церковь (основана в 1791 г.). Исторический музей.

Цурюпинский район

(укр. Цюрупинський р-н). Население более 72 тыс. человек. 31 населенный пункт. Через район проходит железнодорожный путь «Херсон-Крым», общегосударственные автомагистрали «Молдавия-Одесса», «Крым-Кривой Рог», «Донбасс-Ростов-на-Дону».

Цюрупинск, город, является городом-спутником Херсона, тесно с ним связан. На западе Цюрупинска протекает река Конка, небольшая река, течёт параллельно Днепру в 4 км от него, и впадает в Кардашинский лиман, затем в Днепровский лиман и Чёрное море. Эта река – часть Днепровских плавней и является одним из основных рукавов Днепра в его дельте.

Остатки построек Олешковской казачьей Сечи (начала XVIII в.). Остатки земляных укреплений конца XVIII в. Остатки построек Успенского монастыря (основан в 1896 г.). Здания конца XIX в. (школа, училище, больница), начала ХХ в. (особняк городничего).

Голопристанский район

(укр. Голопристанський р-н), расположен в степной зоне, с юга омывается Черным морем. По его территории протекают реки Днепр, Конка. Население около 46 тыс. человек. 51 населенный пункт.

Голая Пристань, город, имеет статус курортного. Расстояние до Херсона по автодороге 45 км. Население почти 15 тыс. человек.

Курганные погребения эпохи бронзы, остатки поселения скифско-сарматских времен.

Музей природы при управлении Черноморского биосферного заповедника. Историко-развлекательный комплекс "Зеленые Хутора Таврии" (у автотрассы между Цюрупинском и Голой Пристанью).

Зализный (Железный) Порт, село. Население более 1,5 тыс. человек.

К западу расположен Черноморский биосферный заповедник (крупнейший на Украине заповедник, основан в 1927 году), к востоку — протяжённая курортная зона.

Белозёрский район

(укр. Білозерський р-н). Население около 70 тыс. чел. 55 населенных пунктов. Омывается водами Днепровско-Бугского лимана, рек Днепр и Ингулец.

Белозёрка, посёлок. Население около 10 тыс. человек. Расположен на берегу Белого озера, рукавом соединен с Днепром, в 12 км юго-западнее ж/д станции Херсон.

Курганная группа усатовской культуры (3,5–3 тыс. до н.э.) на правом берегу Днепра. Остатки Благовещенского монастыря 2-й половины XIX века.

Чаплинський район

(укр. Чаплинський р-н), расположен на Черноморском побережье. Население 38,5 тыс. чел. 39 населенных пунктов.

Аскания-Нова, поселок. Население более 3 тыс. чел.

Курганные погребения эпохи бронзы.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова", старейший биосферный заповедник планеты, самый большой среди европейских степных заповедных территорий.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

К СПИСКУ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПАМЯТНИКОВ

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

| В. – восток | п-в – полуостров |
| --- | --- |
| вдхр. – водохранилище | пгт – посёлок городского типа |
| г. – город | пос. – поселение |
| г-ще – городище | р. – река |
| З. – запад | р-н |
| кр. – крепость | С. – север |
| л.б. – левый берег | с. – село |
| летоп. – летописный | СВ. – северо-восток |
| мог. – могильник | СЗ. – северо-запад |
| н.п. – населённый пункт | совр. – современный |
| обл. – область | ур. – урочище |
| о-в – остров | ц. – центр |
| оз. – озеро | Ю. – юг |
| окр. – окраина | ЮВ. – юго-восток |
| п.б. – правый берег | ЮЗ. – юго-запад |

СПИСОК ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

| № | р-н, н.п. | Объект | Дата объекта | Расположение объекта | Объект в составе комплекса: | н.п. с отелем | Расстоя-ние | Публ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киевская область |
| 1. | Вышгородский, Вышгород | Г-ще летоп. г. Вышгорода* | X – XIII вв. | В ц. совр. г., в р-не Борисоглебской церкви. | Исторический центр Вышго-рода | Вышгород, «Взморье» | Шаговая доступ. | 6. |
| 2. | г. Киев | Монастырь* | X – XIII вв. | ул. Выдубецкая, 40. | Свято-Михайловский мужской монастырь, исторический центр Киева | «Университет-ская» | 4 км; гор. транспорт | 21, 184. |
| 3. | г. Переяслав-Хмельницкий | Монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией** | 1961 г. | На пл. Б. Хмельницкого. | Вблизи Музея народной архи-тектуры и быта Средней Надднепрянщины | «Пектораль», ул. Б. Хмель- ницкого | 2-3 км; гор. транспорт |  |
| 4. | Переяслав-Хмельницкий | Г-ще | VII в. до н.э. – XVI в. | На л.б. Каневского вдхр. | На п-ве напротив г. Переяслав-Хмельницкий | «Пектораль», ул. Б. Хмель- ницкого | Шаговая доступ. | 22, С. 263. |
| Черкасская область |
| 5. | Каневский, г. Канев | Могила и музей Т.Г. Шевченко* | 1861 г. | Тарасова (Чернечья) гора, ц. г. | Шевченковский нац. запо-ведник | «Замок Рода», ул. Воровского | 4 км; гор. транспорт | 13, С. 22 – 24. |
| 6. | Каневский, с. Межирич | Пос.* | XIII тыс. до н.э. | В ц. с. | Межиричский археологичес-кий музей-панорама | «Княжа Го-ра», г. Канев | 22 км | 17. |
| 7. | Каневский, с. Пекари | Г-ще Княжья гора* | X – XIII вв. | На высоком п.б. Днепра, в устье р. Рось. | Туристический комплекс «Княжья гора» | «Княжа Го-ра», г. Канев | 30 км | 19, С. 87. |
| 8. | Корсунь-Шев-ченковский, с. Комаровка | Змеевы валы* | IX – X вв. | К Ю. от с. | Охраняемый памятник исто- рико-культурного наследия | «Украина», «Днепр», др. в г. Черкассы | 80 км | 14, С. 136. |
| 9. | Чернобаевский, с. Жовнино | Кр. | XVII в. | На л.б. Кременчугского вдхр., на о-ве. |  | «Украина», «Днепр», др. в г. Черкассы | На противо-пол. Берегу от Черкасс | 1, С. 15. |
| 10. | Чигиринский, г. Чигирин | Кр.* | XVI – XVII вв. | Замковая гора, г. Чигирин, ул. Замковая | Нац. историко-культурный заповедник «Чигирин» | «Чигирин», ул. Грушевского | Шаговая доступ. |  |
| 11. | Чигиринскай, с. Субботов | Могила Б. Хмельницкого* | 1657 г. | Замчище | Субботовский исторический музей | Субботовский гостинично-ресторанный комплекс | 15 км от Чигирина | 10, 688 –695. |
| 12. | Каменский, с. Жаботин | ур. Холодный Яр | I тыс. до н.э. – XX в. | К В. от с. | Нац. историко-культурный заповедник «Чигирин» | «Чигирин», ул. Грушевского | 25 км от Чигирина | 4. |
| Полтавская область |
| 13. | Глобинский, п. Градижск | Кр. | XVI – ХVII вв. | На л.б. Кременчугского вдхр., на горе Пивиха. | Ландшафтный заказник «Гора Пивиха» | «Версальский дворик», г. Гло-бино | В шаговой доступности от берега |  |
| Днепропетровская область |
| 14. | Днепропетровск | Кр. Богородицкая* | XVIII вв. | На л.б. Днепра, у впадения р. Самары. |  | «Парк-Отель», ул. Ворошило-ва, 21 | 5 км; гор. транспорт |  |
| 15. | Днепропетровс-кий, с. Старые Кодаки | Кр.* | XVII в. | На п.б. Днепра напротив бывшего Кодацкого порога, в 1,5 км от ю. границы Днепропетровска |  | «Парк-Отель», ул. Ворошило-ва, 21 | 10 км; гор. транспорт | 3, C. 69. |
| 16. | Солонянский, Николаевское-на Днепре | Место гибели великого князя киевского Святослава Игоревича* | 972 г. | Возле бывш. днепровского порога Ненасытец. |  | «Парк-Отель», ул. Ворошило-ва, 21 | 32 км | 20. |
| 17. | Никопольский, с. Червоногривовка | Томаковская Сечь | XVI в. | Западнее с., на о-ве Томаковка, или Городище. |  | «Дом приез-жих», ул. 40 лет Октября», г. Марганец | 4 км от г. Марганец | 2, С. 196. |
| Запорожская область |
| 18. | г. Запорожье, о-в Хортица | Запорожская Сечь |  | В черте г. Запорожье ниже днепровских порогов (теперь у ДнепроГЭС) | Национальный историко-культурный заповедник «Хортица» | «Slava», ул. Правды, 19 | В 3 км от ц. г. | 11, С. 201 – 211. |
| 19. | г. Запорожье | О-в Байда* | II–I тыс. до н.э.,V–XVII вв. | Между правобережной частью Запорожья и о-вом Хортица в русле Старого Днепра. | Национальный историко-культурный заповедник «Хортица» | «Slava», ул. Правды, 19 | В 5 км от ц.г. | 9, С. 142 –156. |
| 20. | Каменско-Днеп-ровский, г. Ка-менка-Днеп-ровская | Г-ще Каменское* | IV – III вв. до н. э. | К Сз. От г. Каменка-Днепровская, на л.б. Днепра, у впадения р. Конки. |  | «Отель», ул.Чкалова, 22 г. Каменка-Днепровская | В 4 км | 5. |
| 21. | Каменско-Днеп-ровский, с. Большая Знаменка | Курган «Солоха»* | V – IV вв. до н.э. | К Ю. от с., на л.б. Днепра, на территории ООО «Конвейер». |  | «Отель», ул.Чкалова, 22 г. Каменка-Днепровская | В 5 км | 15. |
| Херсонская область |
| 22. | Бериславский, с. Республиканец | Каменская Сечь* | XVIII в. | На южной окр. с., на п.б. Днепра, в устье р. Каменка. |  | «Ласточка», ул. 1 мая, 173, г. Брислав | В 10 км | 12. |
| 23. | Бериславский с. Тягинка | Кр. Тягин* | XVI – XVII вв. | В 1,8 км на ЮЗ от с., на острове, у впадения в Днепр р.Тягинка. |  | «Ласточка», ул. 1 мая, 173, г. Брислав | В 15 км | 16, C. 16. |
| 24. | Каховский, г. Каховка | Монумент «Легендарная тачанка»* | 1967 г. | Г. Каховка, Объездная дорога. |  | «Максим Ма-рин», пр. Днеп-ровский, 44а, г. Каховка | В шаговой доступ. |  |
| 25 | Каховский, г. Каховка | Здание Каховской ГЭС** | 1951 – 1955 гг. | Г. Каховка, Объездная дорога. |  | «Максим Ма-рин», пр. Днеп-ровский, 44а, г. Каховка | В 4 км |  |
| 26. | Очаковский, с. Парутино | г. Ольвия | IX в. до н.э. – IV в. н.э. | К Ю. от с., на л.б. Днепро-Бугского лимана. | Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия» | «Форт Гели-ос», ул. Цоку-ренко, Очаков |  | 18. |

# Text boxes

1

2

4

3

Щука

Язь

Плотва

Густера

Баллы

%